TCVN                   TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO 19114:2013

ISO 19114:2003

Xuất bản lần 1

First edition

# THÔNG TIN ĐỊA LÝ– THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

GEOGRAPHIC INFORMATION – QUALITY EVALUATION PROCEDURES

HÀ NỘI – 2013

| Nội dung ....................................................................................................... | Trang |
| --- | --- |
| Lời nói đầu ................................................................................................... | 11 |
| Giới thiệu ...................................................................................................... | 12 |
| 1. Phạm vi ứng dụng .................................................................................. | 13 |
| 2. Sự phù hợp .............................................................................................. | 13 |
| 3. Tài liệu viện dẫn ....................................................................................... | 14 |
| 4. Thuật ngữ và định nghĩa ......................................................................... | 14 |
| 5. Các thuật ngữ viết tắt ............................................................................. | 16 |
| 6. Quy trình đánh giá chất lượng dữ liệu ................................................. | 16 |
| 6.1 Tổng quát ............................................................................................ | 16 |
| 6.2 Các thành phần của quy trình .......................................................... | 17 |
| 7. Các phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu ................................... | 20 |
| 7.1 Phân loại phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu .................... | 20 |
| 7.2 Phương pháp đánh giá trực tiếp ...................................................... | 22 |
| 7.3 Phương pháp đánh giá gián tiếp ...................................................... | 25 |
| 7.4 Các ví dụ về đánh giá chất lượng dữ liệu ........................................ | 26 |
| 8. Báo cáo thông tin đánh giá chất lượng dữ liệu ................................... | 26 |
| 8.1 Báo cáo bằng siêu dữ liệu ................................................................ | 26 |
| 8.2 Báo cáo trong một báo cáo đánh giá chất lượng dữ liệu .............. | 27 |
| 8.3 Báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng dữ liệu ................................ | 27 |
| Phụ lục A. (quy định) bộ thử nghiệm trừu tượng ...................................... | 28 |
| A.1 Giới thiệu............................................................................................. | 28 |
| A.2 Các thủ tục đánh giá chất lượng ...................................................... | 28 |
| A.3 Đánh giá chất lượng dữ liệu ............................................................. | 29 |
| A.4 Báo cáo chất lượng dữ liệu .............................................................. | 29 |
| Phụ lục B (tham khảo) Sử dụng các thủ tục đánh giá chất lượng .......... | 30 |
| B.1 Giới thiệu ............................................................................................ | 30 |
| B.2 Phát triển thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc yêu cầu của người sử dụng ................................................................................................... | 30 |
| B.3 Kiểm soát chất lượng trong khi xây dựng tập dữ liệu .................. | 30 |
| B.4 Kiểm tra sự phù hợp với thông số kỹ thuật của một sản phẩm ... | 30 |
| B.5 Đánh giá tập dữ liệu phù hợp với yêu cầu người sử dụng ........... | 30 |
| B.6 Kiểm soát chất lượng trong việc cập nhật tập dữ liệu .................. | 31 |
| Phụ lục C (tham khảo) Áp dụng các thủ tục đánh giá chất lượng với các tập dữ liệu động.................................................................................... | 32 |
| C.1 Giới thiệu ............................................................................................ | 32 |
| C.2 Xác định và báo cáo chất lượng của một tập dữ liệu động........... | 32 |
| C.3 Xây dựng thủ tục đánh giá chất lượng liên tục .............................. | 33 |
| C.4 Định kỳ thiết lập lại tài liệu tham khảo chất lượng của tập dữ liệu ................................................................................................................ | 34 |
| Phụ lục D (tham khảo) Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng dữ liệu ........................................................................................................ | 35 |
| D.1 Giới thiệu ............................................................................................ | 35 |
| D.2 Mối quan hệ của các thành phần chất lượng dữ liệu .................... | 35 |
| D.3 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá sự đầy đủ chất lượng dữ liệu ..................................... ................................................................... | 39 |
| D.4 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá sự ổn định logic chất lượng dữ liệu ........................................................................................................ | 44 |
| D.5 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chính xác vị trí chất lượng dữ liệu ....................................................................................................... | 53 |
| D.6 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chính xác thời gian chất lượng dữ liệu theo chuyên đề ............................................................... | 60 |
| D.7 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chính xác chất lượng dữ liệu ................................ ........................................................................... | 67 |
| Phụ lục E (tham khảo) Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu áp dụng cho các tập dữ liệu địa lý ................................................................................... | 74 |
| E.1 Giới thiệu ............................................................................................ | 74 |
| E.2 Mảnh và mẫu ..................................................................................... | 74 |
| E.3 Kích thước mẫu ................................................................................. | 74 |
| E.4 Thủ thuật lấy mẫu ............................................................................. | 77 |
| E.5 Lấy mẫu dựa trên xác xuất ................................................................ | 82 |
| Phụ lục F (tham khảo) Ví dụ về kiểm tra tính chính xác và đầy đủ theo chuyên đề ..................................................................................................... | 86 |
| F. 1 Giới thiệu ........................................................................................... | 86 |
| F.2 Thủ tục đánh giá chất lượng ............................................................. | 86 |
| F.3 Phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu ..................................... | 88 |
| F.4 Kiểm tra chất lượng ........................................................................... | 90 |
| F.5 Xác định sự phù hợp và các kết quả chất lượng dữ liệu ............... | 92 |
| F.6 Báo cáo kết quả chất lượng ............................................................... | 94 |
| Phụ lục G (tham khảo) Ví dụ về đo và báo cáo chính xác và đầy đủ theo chuyên đề ........................................................................................... | 99 |
| G.1 Giới thiệu ............................................................................................ | 99 |
| G.2 Mô tả tập dữ liệu ................................................................................ | 99 |
| G.3 Đánh giá chất lượng dữ liệu ............................................................. | 109 |
| G.4 Báo cáo kết quả chất lượng ............................................................. | 115 |
| Phụ lục H (tham khảo) Ví dụ về tổng hợp kết quả chất lượng dữ liệu ... | 120 |
| H.1 Giới thiệu ............................................................................................ | 120 |
| H.2 Mô tả tập dữ liệu ................................................................................ | 120 |
| H.3 Thế giới thực ..................................................................................... | 122 |
| H.4 Tập dữ liệu .......................................................................................... | 123 |
| H.5 Tổng hợp báo cáo và kết quả đánh giá ........................................... | 126 |
| Phụ lục I (quy định) Thông tin chất lượng trong một báo cáo đánh giá chất lượng ................................................................................................... | 128 |
| I.1 Giới thiệu ................................................................................................. | 128 |
| I.2 Các thành phần báo cáo đánh giá chất lượng .................................... | 128 |
| Phụ lục J (tham khảo) Tổng hợp kết quả chất lượng dữ liệu .................. | 136 |
| J. 1 Giới thiệu ........................................................................................... | 136 |
| J.2 100% chấp nhận/không chấp nhận .................................................. | 136 |
| J.3 Chấp nhận/không chấp nhận ........................................................... | 137 |
| J.4 Tập hợp đủ các kết quả về mục đích sản phẩm ............................ | 137 |
| J.5 Giá trị tối thiểu/tối đa ......................................................................... | 138 |
| Tài liệu tham khảo ....................................................................................... | 140 |

| Contents | Page |
| --- | --- |
| Foreword .................................................................................................... | 11 |
| Introduction ............................................................................................... | 12 |
| 1. Scope ................................................................................................... | 13 |
| 2. Conformance ...................................................................................... | 13 |
| 3. Normative references ......................................................................... | 14 |
| 4. Terms and definitions ........................................................................ | 14 |
| 5. Abbreviated terms ............................................................................. | 16 |
| 6. The process for evaluating data quality .............................................. | 16 |
| 6.1 General ............................................................................................ | 16 |
| 6.2 Components of the process ......................................................... | 17 |
| 7. Data quality evaluation methods ......................................................... | 20 |
| 7.1 Classification of data quality evaluation methods ...................... | 20 |
| 7.2 Direct evaluation methods ............................................................ | 22 |
| 7.3 Indirect evaluation method ............................................................ | 25 |
| 7.4 Data quality evaluation examples ................................................. | 26 |
| 8. Reporting data quality evaluation information .................................. | 26 |
| 8.1 Reporting in metadata ................................................................... | 26 |
| 8.2 Reporting in a quality evaluation report ...................................... | 27 |
| 8.3 Reporting aggregated data quality result .................................... | 27 |
| Annex A (normative) Abstract test suite .................................................. | 28 |
| A.1 Introduction .................................................................................... | 28 |
| A.2 Quality evaluation procedures ..................................................... | 28 |
| A.3 Evaluating data quality .................................................................. | 29 |
| A.4 Reporting data quality ....................................................................... | 29 |
| Annex B (informative) Uses of quality evaluation procedures .................. | 30 |
| B.1 Introduction ....................................................................................... | 30 |
| B.2 Development of a product specification or user requirements ... | 30 |
| B.3 Quality control during dataset creation .......................................... | 30 |
| B.4 Inspection for conformance to a product specification ............... | 30 |
| B.5 Evaluation of dataset conformance to user requirements .......... | 30 |
| B.6 Quality control during dataset update .......................................... | 31 |
| Annex C (informative) Applying quality evaluation procedures to dynamic datasets ...................................................................................... | 32 |
| C.1 Introduction .................................................................................... | 32 |
| C.2 Determining and reporting the quality of a dynamic dataset .... | 32 |
| C.3 Establishing continuous quality evaluation procedures ............ | 33 |
| C.4 Periodically re-establish the reference quality of the datase .... | 34 |
| Annex D (informative) Examples of data quality measures .................... | 35 |
| D.1 Introduction .................................................................................... | 35 |
| D.2 Relationship of the data quality components ............................. | 35 |
| D.3 Examples of data quality completeness measure ..................... | 39 |
| D.4 Examples of data quality logical consistency measure ............. | 44 |
| D.5 Examples of data quality positional accuracy measure ............. | 53 |
| D.6 Examples of data quality temporal accuracy measure .............. | 60 |
| D.7 Examples of data quality thematic accuracy measure ............... | 67 |
| Annex E (informative) Guidelines for sampling methods applied to geographic datasets .................................................................................. | 74 |
| E.1 Introduction ..................................................................................... | 74 |
| E.2 Lot and item ..................................................................................... | 74 |
| E.3 Sample size ...................................................................................... | 74 |
| E.4 Sampling strategies ......................................................................... | 77 |
| E.5 Probability-based sampling ............................................................ | 82 |
| Annex F (informative) Example of testing for thematic accuracy and completeness .............................................................................................. | 86 |
| F.1 Introduction ...................................................................................... | 86 |
| F.2 Quality evaluation process ............................................................. | 86 |
| F.3 Method for data quality evaluation ................................................. | 88 |
| F.4 Inspection for quality ....................................................................... | 90 |
| F.5 Determination of data quality results and conformance .............. | 92 |
| F.6 Reporting quality results ................................................................. | 94 |
| Annex G (informative) Example of measurement and reporting of completeness and thematic accuracy ....................................................... | 99 |
| G.1 Introduction ...................................................................................... | 99 |
| G.2 Dataset description .......................................................................... | 99 |
| G.3 Evaluation of data quality ................................................................ | 109 |
| G.4 Reporting quality results ................................................................. | 115 |
| Annex H (informative) Example of an aggregated data quality result .... | 120 |
| H.1 Introduction ..................................................................................... | 120 |
| H.2 Dataset description ......................................................................... | 120 |
| H.3 Universe of discourse .................................................................... | 122 |
| H.4 Dataset ............................................................................................ | 123 |
| H.5 Aggregation of evaluation results and reporting ........................ | 126 |
| Annex I (normative) Reporting quality information in a quality evaluation report ....................................................................................... | 128 |
| I.1 Introduction ..................................................................................... | 128 |
| I.2 Quality evaluation report components ......................................... | 128 |
| Annex J (informative) Aggregation of data quality results ...................... | 136 |
| J.1 Introduction ...................................................................................... | 136 |
| J.2 100% pass/fail .................................................................................... | 136 |
| J.3 Weighted pass/fail ............................................................................. | 137 |
| J.4 Subset of results sufficient for product purpose ........................... | 137 |
| J.5 Maximum/minimum value ................................................................ | 138 |
| Bibliography ................................................................................................. | 140 |

Lời nói đầu

| TCVN ISO 19114:2013 (ISO 19114:2003) hoàn toàn tương đương ISO 19114:2003. TCVN ISO 19114:2013 (ISO 19114:2003) do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. |  |
| --- | --- |

| Lời nói đầu ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) là một liên đoàn bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trên toàn thế giới (cơ quan thành viên ISO). Công tác chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được thực hiện thông qua các Tiểu ban kỹ thuật ISO. Mỗi cơ quan thành viên quan tâm đến một tiêu chuẩn mà vì nó người ta thành lập các Tiểu ban kỹ thuật sẽ có quyền cử đại diện tại ủy ban đó. Các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ, có quan hệ với ISO, cũng tham gia vào công tác này. ISO hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) về tất cả các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn hóa kỹ thuật điện. Tiêu chuẩn quốc tế được soạn thảo theo các quy tắc đưa ra trong Phần 2 - phương hướng hoạt động của ISO/IEC. Nhiệm vụ chính của các tiểu ban kỹ thuật là để chuẩn bị các Tiêu chuẩn Quốc tế. Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế được thông qua bởi các ủy ban kỹ thuật sẽ được chuyển cho các cơ quan thành viên để bỏ phiếu bầu. Một Tiêu chuẩn Quốc tế muốn được công bố cần phải có sự chấp thuận của ít nhất 75% số các cơ quan thành viên bỏ phiếu bầu. Một vấn đề cần được lưu tâm là có thể một số phần của Tiêu chuẩn Quốc tế là các phần đã được đăng ký bản quyền sáng chế. ISO sẽ không phải chịu trách nhiệm xác định một bản quyền bất kỳ hoặc tất cả các quyền sáng chế này. ISO 19114 được soạn thảo bởi Tiểu ban kỹ thuật ISO/TC 211, Thông tin Địa lý/ Địa tin học. | Foreword ISO (the International Organization for standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies) The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO 19114 was prepared by Technical Committee ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics. |
| --- | --- |

| Lời giới thiệu Với mục đích đánh giá chất lượng của một tập dữ liệu, các thủ tục được định nghĩa rõ ràng phải được sử dụng một cách nhất quán. Điều này cho phép các nhà sản xuất dữ liệu diễn tả mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định cho trước trong bản mô tả thông số kỹ thuật sản phẩm và người sử dụng dữ liệu để thiết lập mức mà một tập dữ liệu đáp ứng các yêu cầu của chúng. Chất lượng của một tập dữ liệu được mô tả bằng hai thành phần, thành phần định lượng và thành phần phi định lượng. Mục tiêu của tài liệu này là cung cấp hướng dẫn các thủ tục đánh giá thông tin chất lượng định lượng về dữ liệu địa lý phù hợp với các nguyên tắc chất lượng được mô tả theo tiêu chuẩn ISO 19113. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về lập báo cáo thông tin chất lượng. Tiêu chuẩn quốc tế này công nhận rằng một nhà sản xuất dữ liệu và một người sử dụng dữ liệu có thể xem xét chất lượng dữ liệu từ những quan điểm khác nhau. Mức chất lượng phù hợp có thể được thiết lập bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về sản phẩm của nhà sản xuất dữ liệu hoặc những yêu cầu chất lượng dữ liệu của người sử dụng dữ liệu. Nếu người sử dụng dữ liệu đòi hỏi nhiều thông tin về chất lượng dữ liệu hơn những gì được cung cấp bởi nhà sản xuất dữ liệu, người sử dụng dữ liệu có thể theo quy trình đánh giá chất lượng dữ liệu của nhà sản xuất dữ liệu để có được các thông tin bổ sung. Trong trường hợp này những yêu cầu của người sử dụng dữ liệu đang được coi như là một thông số kỹ thuật của sản phẩm về mục đích sử dụng quy trình xử lý của nhà sản xuất dữ liệu. Các thủ tục đánh giá chất lượng được mô tả trong Tiêu chuẩn Quốc tế này, áp dụng cùng với tiêu chuẩn ISO 19113, tạo ra phương thức nhất quán và chuẩn tắc nhằm xác định và thông báo các thông tin chất lượng trong một tập dữ liệu. | Introduction For the purpose of evaluating the quality of a dataset, clearly defined procedures must be used in a consistent manner. This enables data producers to express how well their product meets the criteria set forth in its product specification and data users to establish the extent to which a dataset meets their requirements. The quality of a dataset is described using two components, a quantitative component and a non-quantitative component. The objective of this document is to provide guidelines for evaluation procedures of quantitative quality information for geographic data in accordance with the quality principles described by ISO 19113. It also offers guidance on reporting quality information. This International Standard recognizes that a data producer and a data user may view data quality from different perspectives. Conformance quality levels can be set using the data producer’s product specification or a data user’s data quality requirements. If the data user requires more data quality information than that provided by the data producer, the data user may follow the data producer’s data quality evaluation process flow to get the additional information. In this case the data user requirements are treated as a product specification for the purpose of using the data producer process flow. The quality evaluation procedures described in this International Standard, when applied in accordance with ISO 19113, provide a consistent and standard manner to determine and report the quality information in a dataset. |
| --- | --- |
| Thông tin địa lý – Thủ tục đánh giá chất lượng | Geographic information – Quality evaluation procedures |
| Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế này cung cấp một khung thống nhất về các thủ tục để xác định và đánh giá chất lượng có thể được áp dụng với các tập dữ liệu địa lý số, phù hợp với các nguyên tắc chất lượng dữ liệu đã được định nghĩa trong ISO 19113. Nó cũng thiết lập một khung thống nhất để đánh giá và lập báo cáo kết quả chất lượng dữ liệu, hoặc chỉ như một phần của siêu dữ liệu chất lượng dữ liệu, hoặc như là một báo cáo đánh giá chất lượng. Tiêu chuẩn Quốc tế này có thể áp dụng với các nhà sản xuất dữ liệu khi cung cấp thông tin chất lượng về mức độ phù hợp của một tập dữ liệu với các đặc điểm kỹ thuật sản phẩm, và có thể áp dụng cho người sử dụng dữ liệu cố gắng để xác định một tập dữ liệu có chứa những dữ liệu đủ chất lượng có phù hợp hay không với các ứng dụng cụ thể của chúng. Tiêu chuẩn Quốc tế này có thể áp dụng cho tất cả các loại dữ liệu địa lý số, nguyên tắc của nó có thể được mở rộng với nhiều loại dữ liệu địa lý khác như bản đồ, biểu đồ và các tài liệu dạng văn bản. | Scope This International Standard provides a framework of procedures for determining and evaluating quality that is applicable to digital geographic datasets, consistent with the data quality principles defined in ISO 19113. It also establishes a framework for evaluating and reporting data quality results, either as part of data quality metadata only, or also as a quality evaluation report. This International Standard is applicable to data producers when providing quality information on how well a dataset conforms to the product specification, and to data users attempting to determine whether or not the dataset contains data of sufficient quality to be fit for use in their particular applications. Although this International Standard is applicable to all types of digital geographic data, its principles can be extended to many other forms of geographic data such as maps, charts and textual documents. |
| Sự phù hợp Tiêu chuẩn này xác định ba lớp phù hợp: một cho các thủ tục đánh giá chất lượng, một để đánh giá chất lượng dữ liệu và một là để lập báo cáo thông tin chất lượng. Các bộ thử nghiệm giản lược cho ba lớp phù hợp được đưa ra trong phụ lục A. | Conformance This International Standard defines three classes of conformance: one for quality evaluation procedures, one for evaluating data quality and one for reporting quality information. The abstract test suites for the three classes of conformance are given in annex A. |
| Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tài liệu này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi thời gian công bố thì chỉ áp dụng phiên bản được công bố này. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung). ISO 19113:2003, Thông tin địa lý – Các nguyên tắc về chất lượng ISO 19115:2005,Thông tin địa lý – Siêu dữ liệu | 3 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. ISO 19113:2003, Geographic information — Quality principles ISO 19115:2005,Geographic information — Metadata |
| Thuật ngữ và định nghĩa Mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 19113 và ISO 19115 (một số trong đó được lặp đi lặp lại dưới đây) được áp dụng như sau. | 4 Terms and definitions For the purpose of this document, the terms and definitions given in ISO 19113 and ISO 19115 (some of which are repeated below for convenience) and the following apply. |
| 4.1 mức chất lượng phù hợp giá trị ngưỡng, hoặc tập các giá trị ngưỡng về kết quả chất lượng dữ liệu được sử dụng để xác định một tập dữ liệu đáp ứng tốt như thế nào các tiêu chuẩn cho trước theo thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc theo yêu cầu của người sử dụng. | 4.1 conformance quality level threshold value or set of threshold values for data quality results used to determine how well a dataset meets the criteria set forth in its product specification or user requirements. |
| 4.2 tập dữ liệu xác định việc thu thập dữ liệu [ISO 19115] CHÚ THÍCH Một tập dữ liệu có thể là một nhóm dữ diệu nhỏ hơn, mặc dù bị hạn chế bởi một số điều kiện như phạm vi không gian hoặc kiểu đối tượng, được định vị theo quy luật tự nhiên trong một tập dữ liệu lớn hơn. Với mục đích đánh giá chất lượng dữ liệu, một tập dữ liệu có thể nhỏ như một đối tượng đơn hoặc thuộc tính đối tượng chứa trong một tập dữ liệu lớn hơn. | 4.2 dataset identifiable collection of data [ISO 19115] NOTE A dataset may be a smaller grouping of data which, though limited by some constraint such as spatial extent or feature type, is located physically within a larger dataset. For purposes of data quality evaluation, a dataset may be as small as a single feature or feature attribute contained within a larger dataset. |
| 4.3 bộ dữ liệu Việc thu thập các tập dữ liệu chia sẻ thông số kỹ thuật chung [ISO 19115]. | 4.3 dataset series collection of datasets sharing the same product specification [ISO 19115]. |
| 4.4 phương pháp đánh giá trực tiếp phương pháp đánh giá chất lượng của một tập dữ liệu dựa trên việc kiểm tra các đối tượng trong tập dữ liệu. | 4.4 direct evaluation method method of evaluating the quality of a dataset based on inspection of the items within the dataset |
| 4.5 kiểm tra đầy đủ kiểm tra tất cả các đối tượng trong một tập dữ liệu [ISO 3534-2:1993] CHÚ THÍCH kiểm tra đầy đủ còn được gọi là kiểm tra 100%. | 4.5 full inspection inspection of every item in a dataset [ISO 3534-2:1993] NOTE Full inspection is also known as 100% inspection. |
| 4.6 phương pháp đánh giá gián tiếp phương pháp đánh giá chất lượng của một tập dữ liệu dựa trên hiểu biết bên ngoài. CHÚ THÍCH Các ví dụ về hiểu biết bên ngoài là nguồn gốc tập dữ liệu, chẳng hạn như phương pháp sản xuất hoặc dữ liệu nguồn. | 4.6 indirect evaluation method method of evaluating the quality of a dataset based on external knowledge. NOTE Examples of external knowledge are dataset lineage, such as production method or source data. |
| 4.7 đối tượng là các phần có thể được mô tả hoặc xem xét riêng biệt [ISO 2859-1] CHÚ THÍCH Một đối tượng có thể là một phần nào đó của một tập dữ liệu, chẳng hạn như một đối tượng, quan hệ đối tượng, thuộc tính đối tượng, hoặc kết hợp những đối tượng này. | 4.7 item that which can be individually described or considered [ISO 2859-1] NOTE An item can be any part of a dataset, such as a feature, feature relationship, feature attribute, or combination of these. |
| 4.8 toàn tập dữ liệu xem xét tất cả các đối tượng [ISO 3534-2:1993] VÍ DỤ 1 Tất cả các điểm trong một tập dữ liệu. VÍ DỤ 2 Tên của tất cả các con đường trong một khu vực địa lý nhất định. | 4.8 population totality of items under consideration [ISO 3534-2:1993] EXAMPLE 1 All points in a dataset. EXAMPLE 2 Names of all roads in a certain geographic area. |
| dữ liệu tham khảo dữ liệu được chấp nhận khi trình bày về thế giới thực, được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các phương pháp đánh giá chất lượng bên ngoài trực tiếp. | 4.9 reference data data accepted as representing the universe of discourse, to be used as reference for direct external quality evaluation methods. |
| 5 Các chữ viết tắt ADQR kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp AQL chấp nhận giới hạn chất lượng [ISO 3534-2] RMSE Sai số trung phương | 5 Abbreviated terms ADQR aggregated data quality results AQL acceptance quality limit [ISO 3534-2] RMSE root mean square error |
| 6 Quy trình đánh giá chất lượng dữ liệu 6.1. Tổng quan Qui trình đánh giá chất lượng có thể được sử dụng ở những giai đoạn khác nhau trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, có mục đích khác nhau theo từng giai đoạn. Các giai đoạn của vòng đời sản phẩm được đề cập ở đây bao gồm các thông số kỹ thuật, giai đoạn sản xuất, giai đoạn phân phối, giai đoạn sử dụng và cập nhật. Phụ lục B mô tả một số hoạt động liên quan cụ thể đến dữ liệu cho phép áp dụng các thủ tục đánh giá chất lượng. Qui trình đánh giá chất lượng là các bước tuần tự để sản xuất, và báo cáo kết quả chất lượng dữ liệu. Qui trình đánh giá chất lượng bao gồm áp dụng các thủ tục đánh giá chât lượng cho một loạt các hoạt động cụ thể liên quan đến chất lượng dữ liệu được tiến hành bởi nhà sản xuất và người sử dụng tập dữ liệu. Qui trình đánh giá chất lượng có thể áp dụng với tập dữ liệu tĩnh và tập dữ liệu động. Các tập dữ liệu động là các tập dữ liệu nhận cập nhật thường xuyên và thay đổi liên tục vì mục đích thực tế. Phụ lục C mô tả việc áp dụng các thủ tục để đánh giá chất lượng cho các tập dữ liệu động. | 6 process for evaluating data quality General A quality evaluation process may be used in different phases of a product life cycle, having different objectives in each phase. The phases of the life cycle considered here are specification, production, delivery, use and update. Annex B describes some specific dataset-related operations to which quality evaluation procedures are applicable. The process for evaluating data quality is a sequence of steps to produce and report a data quality result. A quality evaluation process consists of the application of quality evaluation procedures to specific dataset-related operations performed by the dataset producer and the dataset user. Processes for evaluating data quality are applicable to static datasets and to dynamic datasets. Dynamic datasets are datasets that receive updates so frequently that for all practical purposes they are continuously changing. Annex C describes the application of the process to evaluate data quality to dynamic datasets. |
| 6.2. Các thành phần của qui trình 6.2.1. Sơ đổ qui trình Qui trình đánh giá chất lượng là các bước tuần tự được tiến hành để tạo ra các kết quả đánh giá chất lượng. Hình 1 minh họa sơ đồ qui trình đánh giá và lập báo cáo kết quả chất lượng dữ liệu. | 6.2 Components of the process process flow The quality evaluation process is a sequence of steps taken to produce a quality evaluation result. Figure 1 illustrates the process flow for evaluating and reporting data quality results. |

Hình 1. Đánh giá và báo cáo các kết quả chất lượng dữ liệu

| 6.2.2. Các bước qui trình Bảng 1 trình bày các bước qui trình | 6.2.2 Process steps Table 1 specifies the process steps. |
| --- | --- |

Bảng 1 — Các bước quy trình

| Các bước | Hoạt động thực thi | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhận dạng các thành phần chất lượng dữ liệu có thể áp dụng, các thành phần phụ chất lượng dữ liệu và phạm vi chất lượng dữ liệu | Các thành phần chất lượng dữ liệu, các thành phần phụ chất lượng dữ liệu và phạm vi chât lượng dữ liệu cần kiểm tra được xác định theo yêu cầu của ISO 19113. Điều này được lặp lại nhiều lần kiểm tra theo thông số kỹ thuật sản phẩm hay yêu cầu của người sử dụng. |
| 2 | Nhận dạng đo lường chất lượng dữ liệu | Đo lường chất lượng dữ liệu, kiểu giá trị chất lượng dữ liệu và đơn vị giá trị chất lượng dữ liệu (nếu có) được xác định cho mỗi lần kiểm tra. Phụ lục D cung cấp các ví dụ về đo lường chất lượng dữ liệu cho các thành phần chất lượng dữ liệu và thành phần phụ chất lượng dữ liệu theo ISO 19113, Phụ lục D thông qua các ví dụ này giúp người sử dụng lựa chọn phương pháp đo lường. |
| 3 | Chọn và áp dụng phương pháp đánh giá chất lượng | Cần chọn phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu cho từng phép đo chất lượng dữ liệu đã được xác định. Chú thích: Mô tả không gian các kết quả (nhận được từ nội suy không gian các kết quả, trình bày đồ họa…) có thể hữu ích, không tương ứng với kết quả, nhưng với các tập dữ liệu khác nhau, mặc dù có liên quan. |
| 4 | Xác định kết quả chất lượng dữ liệu | Kết quả chất lượng dữ liệu định lượng, một giá trị chất lượng dữ liệu hay tập các giá trị chất lượng dữ liệu, đơn vị giá trị chất lượng dữ liệu và ngày tháng năm là kết quả của việc áp dụng phương pháp đánh giá chất lượng. |
| 5 | Xác định tính tương thích | Bất kỳ khi nào mức chất lượng phù hợp được định rõ trong thông số kỹ thuật sản phẩm hay các yêu cầu người sử dụng, kết quả chất lượng dữ liệu được so sánh với nó để xác định mức độ tương thích. Sự đáp ứng về dữ liệu (chấp nhận/không chấp nhận) là việc so sánh kết quả chất lượng dữ liệu định lượng với mức chất lượng tương thích. |

Table 1 — Process steps

| Process step | Action | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identify an applicable data quality element, data quality subelement, and data quality scope | The data quality element, data quality subelement, and data quality scope to be tested shall be identified in accordance with the requirements of ISO 19113. This is repeated for as many different tests as required by the product specification or user requirements. |
| 2 | Identify a data quality measure | A data quality measure, data quality value type and, if applicable, a data quality value unit shall be identified for each test to be performed. Annex D provides examples of data quality measures for the data quality elements and data quality subelements given in ISO 19113. Annex D, by these examples, provides assistance to the user in selection of a measure. |
| 3 | Select and apply a data quality evaluation method | A data quality evaluation method for each identified data quality measure shall be selected. NOTE A spatial description of the results, (achievable by spatial interpolation of the results, graphical portrayal, etc.) might be useful, corresponding not to a result, but to a different, although related, dataset. |
| 4 | Determine the data quality result | A quantitative data quality result, a data quality value or set of data quality values, a data quality value unit and a date is the output of applying the method. |
| 5 | Determine conformance | Whenever a conformance quality level has been specified in the product specification or user requirements, the data quality result is compared with it to determine conformance. A conformance data quality result (pass-fail) is the comparison of the quantitative data quality result with a conformance quality level. |

| 7. Các phương pháp đánh giá chất lượng 7.1. Phân loại các phương pháp đánh giá chất lượng Thủ tục đánh giá chất lượng dữ liệu được hoàn thành thông qua việc áp dụng một hay nhiều các phương pháp đánh giá chất lượng. Các phương pháp đánh giá chất lượng được chia thành hai loại: trực tiếp và gián tiếp. Phương pháp xác định chất lượng dữ liệu trực tiếp thông qua việc so sánh dữ liệu với các thông tin tham khảo bên trong và/hay bên ngoài. Các phương pháp gián tiếp suy luận hay ước tính chất lượng dữ liệu bằng cách sử dụng thông tin trên dữ liệu như là nguồn gốc. Các phương pháp đánh giá chất lượng trực tiếp có thể được chia thành các loại nhỏ theo các nguồn gốc thông tin cần thiết để thực hiện đánh giá chất lượng. Hình 2 miêu tả cấu trúc phân loại này | Data quality evaluation methods Classification of data quality evaluation methods A data quality evaluation procedure is accomplished through the application of one or more data quality evaluation methods. Data quality evaluation methods are divided into two main classes, direct and indirect. Direct methods determine data quality through the comparison of the data with internal and/or external reference information. Indirect methods infer or estimate data quality using information on the data such as lineage. The direct evaluation methods are further subclassified by the source of the information needed to perform the evaluation. Figure 2 depicts this classification structure |
| --- | --- |

Hình 2. Phân loại các phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu (tham khảo)

Figure 2 — Classification of data quality evaluation methods (informative)

| 7.2. Các phương pháp đánh giá trực tiếp 7.2.1 Các loại phương pháp đánh giá trực tiếp Phương pháp đánh giá trực tiếp được chia thành phương pháp đánh giá trong và phương pháp đánh giá ngoài. Tất cả dữ liệu cần thiết để thực hiện phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu trực tiếp trong là nội bộ tập dữ liệu được đánh giá. VÍ DỤ 1. Tất cả dữ liệu cần thiết để thực hiện kiểm tra sự ổn định logic về sự ổn định về topo của đường biên khép kín nằm trong tập dữ liệu có cấu trúc topo. Đánh giá chất lượng trực tiếp bên ngoài cần sử dụng dữ liệu tham khảo ngoài tập dữ liệu được đánh giá. VÍ DỤ 2. Dữ liệu cần thực hiện thử nghiệm tính đầy đủ đối với tên đường trong tập dữ liệu yêu cầu nguồn thông tin khác về tên đường. VÍ DỤ 3. Phép kiểm tra độ chính xác vị trí cần tập dữ liệu tham chiếu hay đo mới. | Direct evaluation methods Types of direct evaluation methods The direct evaluation method is further subdivided into internal and external. All the data needed to perform an internal direct data quality evaluation method is internal to the dataset being evaluated. EXAMPLE 1 All the data necessary to perform a logical consistency test for topological consistency of boundary closure resides in a topologically structured dataset. External direct quality evaluation requires reference data external to the dataset being tested. EXAMPLE 2 The data needed to perform a completeness test for the road names in a dataset requires another information source of road names. EXAMPLE 3 A positional accuracy test requires a reference dataset or a new survey. |
| --- | --- |
| 7.2.2. Điều kiện để hoàn thành việc đánh giá trực tiếp Đối với cả hai phương pháp đánh giá trong và đánh giá ngoài, có hai điều cần xem xét, tự động hay không tự động và kiểm tra toàn bộ hay lấy mẫu. Các thành phần chất lượng dữ liệu và các thành phần phụ chất lượng dữ liệu được kiểm tra dễ dàng bằng các công cụ tự động bao gồm như sau: a) sự ổn định về logic: sự ổn định về định dạng Ví dụ: kiểm tra các trường dữ liệu với đầu vào dương b) sự ổn định logic: sự ổn định topo Ví dụ Poligon khép kín c) sự ổn định logic: sự ổn định vùng Ví dụ: đường danh giới bị vi phạm, giá trị vùng xác định không đúng. d) Tính đầy đủ: không đầy đủ; Ví dụ kiểm tra so sánh các tên đường từ file khác e) Tính đầy đủ: đầy đủ Ví dụ: kiểm tra so sánh các tên đường từ file khác f) Độ chính xác thời gian: độ ổn định về thời gian Ví dụ kiểm tra tất cả các bản ghi đối với phạm vi thích hợp về thời gian. | Means of accomplishing direct evaluation For both external and internal evaluation methods, there are two considerations, automated or non-automated and full inspection or sampling. Data quality elements and data quality sub-elements which are easily checked by automated means include the following: logical consistency: format consistency; Example: Check data fields for positive entry logical consistency: topological consistency; Example: Polygon closure logical consistency: domain consistency; Example: Bounds violations, specified domain value violations completeness: omission; Example: Comparison check of street names from another file. completeness: commission; Example: Comparison check of street names from another file. temporal accuracy: temporal consistency; Example: Check all records for appropriate range of dates. |
| 7.2.3. Kiểm tra tính đầy đủ Kiểm tra đầy đủ yêu cầu thử nghiệm tất cả các đối tượng trong tập dữ liệu đã được xác định theo phạm vi chất lượng dữ liệu. Bảng 2 mô tả quy trình kiểm tra đầy đủ sẽ được sử dụng. | Full inspection Full inspection requires testing every item in the population specified by the data quality scope. Table 2 describes the procedure for full inspection that shall be used. |

Bảng 2 - Thủ tục kiểm tra tính đầy đủ

| Các bước thủ tục | Mô tả |
| --- | --- |
| Xác định mẫu | Mẫu là một đơn vị nhỏ nhất cần kiểm tra. Mẫu có thể là đối tượng, thuộc tính đối tượng hay quan hệ đối tượng. |
| Kiểm tra các mẫu trong phạm vi chất lượng dữ liệu | Kiểm tra tất cả mẫu trong phạm vi chất lượng dữ liệu |

Table 2 — The procedure for full inspection

| Procedure step | Description |
| --- | --- |
| Define items | An item is a minimum unit to be inspected. An Item can be a feature, a feature attribute or a feature relationship. |
| Inspect items in the data quality scope | Inspect every item it the data quality scope. |
| CHÚ THÍCH Kiểm tra đầy đủ phù hợp nhất cho những nhóm nhỏ hay các phép thử có thể thực hiện bằng phương tiện tự động. | NOTE Full inspection is most appropriate for small populations or for tests that can be accomplished by automated means. |
| 7.2.4. Lấy mẫu Lấy mẫu yêu cầu kiểm tra đầy đủ các mục trong nhóm đủ để nhận được kết quả chất lượng dữ liệu. Bảng 3 mô tả thủ tục lấy mẫu sẽ được sử dụng. | Sampling Sampling requires testing sufficient items in the population in order to achieve a data quality result. Table 3 describes the sampling procedure that shall be used. |

Bảng 3 — Thủ tục lấy mẫu

| Các bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Định nghĩa phương pháp lấy mẫu | Các ví dụ lấy mẫu được đưa ra trong phụ lục E. Các phương pháp này bao gồm cả lấy mẫu ngẫu nhiên, lấy mẫu phân tầng (ví dụ hướng dẫn kiểu đối tượng, quan hệ đối tượng hay vùng), lấy mẫu theo phạm vi và lấy mẫu không ngẫu nhiên. |
| Xác định mẫu | Mẫu là một đơn vị nhỏ nhất cần kiểm tra. Mẫu có thể là đối tượng, thuộc tính đối tượng hay quan hệ đối tượng. |
| Phân chia phạm vi đối tượng thành các mảnh | Mảnh là tập các mẫu trong phạm vi chất lượng dữ liệu từ đó mẫu được mô tả và kiểm tra. Từng mảnh có thể bao gồm các đối tượng được sản xuất trong cùng điều kiện và thời gian. |
| Phân chia mảnh thành các đơn vị lấy mẫu | Đơn vị lấy mẫu là vùng của mảnh nơi được tiến hành kiểm tra |
| Xác định tỷ lệ mẫu và kích thước mẫu | Tỷ lệ lẫy mẫu cho biết thông tin bao nhiêu mẫu trong toàn bộ số mẫu được lấy ra để kiểm tra đối với từng mảnh |
| Chọn đơn vị lấy mẫu | Chọn số lượng yêu cầu đơn vị lấy mẫu để tỷ lệ lấy mẫu hay kích thước lấy mẫu cho các mục được hoàn thành. |
| Kiểm tra các mẫu trong các đơn vị lấy mẫu | Kiểm tra tất cả các mẫu trong các đơn vị lấy mẫu |

Table 3 — Sampling procedure

| Procedure step | Description |
| --- | --- |
| Define a sampling method | Examples of sampling methods are given in annex E. Those methods include simple random sampling, stratified sampling (e.g. guided by feature type, a feature relationship or an area), multistage sampling and non-random sampling. |
| Define items | Item is a minimum unit to be inspected. An Item can be a feature, a feature attribute or a feature relationship. |
| Divide data quality scope (population) into lots | A lot is a collection of items in the data quality scope from which a sample shall be drawn and inspected. Each lot shall, as far as possible, consists of items produced under the same conditions and at the same time. |
| Divide lots to sampling units | Sampling unit is the area of the lot where inspection is conducted. |
| Define the sampling ratio or sample size | A sampling ratio gives information on how many items on average are extracted for inspection from each lot. |
| Select sampling units | Select required number of sampling units so that sampling ratio or sample size for items is fulfilled. |
| Inspect items in the sampling units | Inspect every item it the sampling units. |

| Thủ tục lấy mẫu sẽ được báo cáo theo quy định tại điều 8. ISO 2859 và ISO 3951-1 có thể được áp dụng để lấy mẫu cho việc đánh giá sự phù hợp với thông số kỹ thuật sản phẩm. Các tiêu chuẩn này ban đầu được phát triển để sử dụng cho dữ liệu phi không giam. Phụ lục E của tiêu chuẩn này đưa ra ví dụ mô tả cách áp dụng ISO 2859 và ISO 3951 và cung cấp hướng dẫn làm thế nào để xác định mẫu và đưa ra phương pháp lấy mẫu có lưu ý đến phân bố địa lý của dữ liệu. Độ tin cậy của kết quả chất lượng dữ liệu cần được phân tích khi sử dụng lấy mẫu, đặc biệt, khi sử dụng kích thước mẫu nhỏ và các phương pháp khác đơn giản hơn so với lấy mẫu ngẫu nhiên. | The sampling procedure shall be reported in accordance with clause 8. ISO 2859 and ISO 3951-1 may be applied to sampling for evaluating conformance to a product specification. These standards were originally developed for non-spatial use. Annex E of this International Standard gives examples describing how to apply ISO 2859 and ISO 3951 and provides guidelines on how to define samples and devise sampling methods taking the geographic nature of the data into account. The reliability of the data quality result should be analysed when using sampling; especially, when using small sample sizes and methods other than simple random sampling. |
| --- | --- |
| 7.3. Phương pháp đánh giá gián tiếp Phương pháp đánh giá gián tiếp là phương pháp đánh giá chất lượng tập dữ liệu dựa trên cơ sở hiểu biết bên ngoài. Những hiểu biết bên ngoài có thể bao gồm, nhưng không hạn chế, các yếu tố tổng quan chất lượng dữ liệu và các báo cáo chất lượng khác về tập dữ liệu hay dữ liệu được sử dụng để thành lập tập dữ liệu. CHÚ THÍCH 1 Phương pháp này được khuyến cáo chỉ sử dụng trong trường hợp phương pháp đánh giá trực tiếp không sử dụng được. CHÚ THÍCH 2 Sử dụng các thông tin ghi lại việc sử dụng tập dữ liệu. Điều này rất thuận lợi khi tìm kiếm tập dữ liệu được sản xuất hay sử dụng cho những mục đích cụ thể. CHÚ THÍCH 3 Thông tin nguồn gốc ghi lại thông tin về việc thành lập hay lịch sử tập dữ liệu. Bao gồm các thông tin về ví dụ, nguồn dữ liệu sử dụng để tạo tập dữ liệu hay các qui trình sản xuất được áp dụng. Điều này rất thuận lợi khi xác định sự phù hợp của tập dữ liệu về một công việc nào đó. Ví dụ siêu dữ liệu về nguồn gốc liên quan đến file mô hình số địa hình được thiết lập bằng các công cụ xây dựng mô hình lập thể từ các ảnh chụp trong những điều kiện nhất định. Kinh nghiệm chỉ cho người đánh giá rằng sai số mặt phẳng RMSE sẽ khoảng 10 mét đối với loại ảnh này. Hay ví dụ khác: nguồn gốc siêu dữ liệu về số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25000 cho biết tính tương thích của dữ liệu với mục tiêu lập bản đồ nền phục vụ qui hoạch trong thành phố. CHÚ THÍCH 4 Thông tin về mục tiêu trình bày về tập dữ liệu được sản xuất. Mục đích có thể là hỗ trợ những yêu cầu đặc biệt hay tập dữ liệu có mục đích chung cho một số công việc. Điều này rất có lợi khi xác định giá trị về tập dữ liệu. | Indirect evaluation method The indirect evaluation method is a method of evaluating the quality of a dataset based on external knowledge. This external knowledge may include, but is not limited to, data quality overview elements and other quality reports on the dataset or data used to produce the dataset. NOTE 1 This method is recommended only if direct evaluation methods cannot be used. NOTE 2 Usage information records uses of a dataset. This is helpful when searching for datasets that have been produced or used for specific purposes. NOTE 3 Lineage information records information about the production and history of the dataset. It includes information about, for example, source materials to produce a dataset or the production processes applied. This is useful when determining the suitability of a dataset for a given use. An example is lineage metadata relating to a digital terrain model file that has been created by means of stereo-correlation from images captured under certain conditions. Experience tells the evaluator that the horizontal positional RMSE is 10 metres for this type of imagery. Or for example, lineage metadata of a digitised 1:25 000 scale topographic map indicates conformance to a town planner's requirements for a base map. NOTE 4 Purpose information describes the purpose for which the dataset was produced. A purpose may be in support of a specific requirement or the dataset may be a general purpose dataset for several uses. This is useful when identifying the possible value of a dataset. |
| 7.4 Các ví dụ đánh giá chất lượng dữ liệu Ví dụ về các phương pháp điển hình được sử dụng và áp dụng như thế nào được trình bày trong phụ lục F, G và H. | Data quality evaluation examples Examples of typical methods used and how they may be applied are described in annexes F, G and H. |
| 8. Báo cáo thông tin đánh giá chất lượng dữ liệu 8.1. Báo cáo dạng siêu dữ liệu Kết quả chất lượng có tính định lượng sẽ được báo cáo bằng siêu dữ liệu theo ISO 19115 bao gồm mô hình liên quan và từ điển dữ liệu. | Reporting data quality evaluation information Reporting in metadata Quantitative quality results shall be reported as metadata in compliance with ISO 19115, which contains the related model and data dictionary. |
| 8.2. Báo cáo trong báo cáo đánh giá chất lượng Có hai điều kiện để lập một báo cáo đánh giá chất lượng Khi các kết quả chất lượng được báo cáo bằng siêu dữ liệu là chấp nhận/không chấp nhận. khi các kết quả chất lượng dữ liệu kết hợp được tổng hợp. Báo cáo được yêu cầu trong điều kiện sau để giải thích quá trình tổng hợp được thực hiện như thế nào và giải thích như thế nào về ý nghĩa kết quả tổng hợp. Mặc dù báo cáo đánh giá chất lượng có thể được thiết lập ở nhiều thời điểm, cung cấp các thông tin chi tiết hơn so với báo cáo bằng siêu dữ liệu, nhưng báo cáo đánh giá chất lượng không thể được sử dụng thay thế báo cáo bằng siêu dữ liệu. Báo cáo đánh giá chất lượng sẽ được thực hiện theo phụ lục I, trong đó có mô hình và từ điển dữ liệu liên quan. | Reporting in a quality evaluation report There are two conditions under which a quality evaluation report shall be produced: When data quality results reported as metadata are only reported as pass/fail. When aggregated data quality results are generated. The report is required in the latter condition to explain how aggregation was done and how to interpret the meaning of the aggregate result. However, a quality evaluation report may be created at any other time, such as to provide more detail than reported as metadata, but a quality evaluation report cannot be used in lieu of reporting as metadata. A quality evaluation report shall be produced in compliance with annex I which contains the relevant model and data dictionary. |
| 8.3. Lập báo cáo kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp Khi những kết quả chất lượng được tổng hợp vào một kết quả chất lượng riêng để báo cáo chất lượng về một tập dữ liệu, kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp sẽ được báo cáo bằng siêu dữ liệu và trong báo cáo chất lượng dữ liệu. Kết quả chất lượng dữ liệu sẽ được thông báo như là kiểu “tổng hợp”. Phụ lục J mô tả sản phẩm về các kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp và phụ lục H cung cấp ví dụ về sản phẩm. | Reporting aggregated data quality result When several quality results are aggregated into a single quality result for reporting the quality of a dataset, the aggregated data quality result shall be reported as metadata and in the data quality report. The data quality result shall be reported as type ‘aggregate’. Annex J describes the production of aggregate data quality results and annex H provides a production example. |

| Phụ lục A (quy định) Bộ thử nghiệm giản lược | Annex A (normative) Abstract test suites |
| --- | --- |
| A.1 Giới thiệu Phụ lục qui định ba lớp phù hợp thủ tục đánh giá chất lượng (A.2) đánh giá chất lượng dữ liệu (A.3) và lập báo cáo chất lượng dữ liệu (A.4) Bất cứ thủ tục đánh giá chất lượng nào được cho là phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế này sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu được mô tả trong Điều A.2. Tất cả đánh giá chất lượng dữ liệu được cho là phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế này sẽ chấp nhận tất cả những yêu cầu được mô tả trong Điều A.3. Tất cả báo cáo chất lượng dữ liệu yêu cầu sự phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế này sẽ chấp nhận tất cả các yêu cầu được mô tả trong Điều A.4. CHÚ THÍCH Tất cả các trường hợp thử nghiệm là kiểu thử nghiệm ‘cơ bản’. | A.1 Introduction This annex defines three classes of conformance - quality evaluation procedure (A.2), - evaluating data quality (A.3), and - reporting data quality (A.4). Any quality evaluation procedures claiming conformance with this International Standard shall pass all the requirements described in A.2. Any evaluation of data quality claiming conformance with this International Standard shall pass all the requirements described in A.3. Any report of data quality claiming conformance with this International Standard shall pass all the requirements described in A.4. NOTE All of the test cases are of test type 'basic'. |
| A.2. Các thủ tục đánh giá chất lượng Bộ thử nghiệm giản lược đối với lớp 1 như sau. Mục đích thử nghiệm: để đảm bảo thủ tục đánh giá chất lượng được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc tế này. Phương pháp thử nghiệm: chấp nhận tất cả các yêu cầu mô tả trong Điều A.3 và A.4 Tham khảo: Điều A3 và A.4. | A. 2 Quality evaluation procedures Abstract test suite for class 1 shall be as follows. Test purpose: to assure the quality evaluation procedure was produced in accordance with this International Standard. Test method: pass all the requirements described in A.3 and A.4. Reference: A.3 and A.4. |
| A.3 Đánh giá chất lượng dữ liệu Bộ thử nghiệm giản lược đối với lớp 2 như sau. Mục đích thử nghiệm: Để đảm bảo chất lượng dữ liệu được báo cáo theo Điều 6. Phương pháp thử nghiệm: so sánh thủ tục đánh giá chất lượng với đánh giá chất lượng khi thích hợp. Tham khảo: ISO 19114:2003, Điều 6. | A.3 Evaluating data quality Abstract test suite for class 2 shall be as follows. Test purpose: To assure data quality has been reported in accordance with Clause 6. Test method: Compare the quality evaluation procedure with the quality ecaluation as appropriate. Reference: ISO 19114:2003, Clause 6. |
| A.4 Báo cáo chất lượng dữ liệu Bộ thử nghiệm giản lược đối với lớp 3 như sau: Mục đích thử nghiệm: để đảm bảo chất lượng dữ liệu được báo cáo theo Điều 8. Phương pháp thử nghiệm: so sánh đánh giá chất lượng được báo cáo để đảm bảo kết quả chất lượng dữ liệu được báo cáo theo Điều 8 và các phụ lục liên quan. Tham khảo: ISO 19114:2003, Điều 8. | A.4 Reporting data quality Abstract test suite for class 3 shall be as follows: Test purpose: To assure data quality has been reported in accordance with clause 8. Test method: Compare the quality evaluation reported to assure data quality results were appropriately reported in accordance with Clause 8 and applicable annexes. Reference: ISO 19114:2003, Clause 8. |

| Phụ lục B (tham khảo) Sử dụng các thủ tục đánh giá chất lượng | Annex B (informative) Uses of quality evaluation procedures |
| --- | --- |
| B.1 Giới thiệu Các thủ tục đánh giá chất lượng có thể được sử dụng trong các giai đoạn khác nhau về vòng đời sản phẩm. Phụ lục này cung cấp ví dụ về các giai đoạn vòng đời của sản phẩm, theo đó các thủ tục đánh giá chất lượng có thể được áp dụng. | A.1 Introduction Quality evaluation procedures may be used in different phases of a product life cycle. This annex provides examples of stages of a product’s life cycle during which quality evaluation procedures may be applied. |
| B. 2 Phát triển thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc yêu cầu của người sử dụng Khi phát triển thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc yêu cầu của người sử dụng, các thủ tục đánh giá chất lượng có thể được dùng để hỗ trợ trong việc thiết lập mức chất lượng phù hợp cần được đáp ứng bởi sản phẩm cuối cùng. Thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc yêu cầu của người sử dụng phải bao gồm mức chất lượng phù hợp với các tập dữ liệu và các thủ tục đánh giá chất lượng được áp dụng trong quá trình sản xuất và cập nhật. | B.2 Development of a product specification or user requirements When developing a product specification or user requirement, quality evaluation procedures may be used to assist in establishing conformance quality levels that should be met by the final product. A product specification or user requirement should include conformance quality levels for the dataset and quality evaluation procedures to be applied during production and updating. |
| B.3 Kiểm soát chất lượng trong quá trình xây dựng tập dữ liệu Ở khâu sản xuất, nhà sản xuất có thể áp dụng các thủ tục đánh giá chất lượng, hoặc thiết lập một cách rõ ràng hoặc không có trong thông số kỹ thuật sản phẩm, như một phần của quá trình kiểm soát chất lượng. Mô tả các thủ tục đánh giá chất lượng được áp dụng, khi được sử dụng để kiểm soát chất lượng sản xuất, phải được báo cáo bằng nguồn gốc siêu dữ liệu, bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn đối với việc áp dụng các thủ tục đánh giá chất lượng, thiết lập mức chất lượng phù hợp, và kết quả. | B.3 Quality control during dataset creation At the production stage, the producer may apply quality evaluation procedures, either explicitly established or not contained in the product specification, as part of the process of quality control. The description of the applied quality evaluation procedures, when used for production quality control, should be reported as lineage metadata, including, but not necessarily limited to, the quality evaluation procedures applied, conformance quality levels established, and the results. |
| B. 4 kiểm tra cho phù hợp với thông số kỹ thuật sản phẩm Sau khi hoàn thành việc sản xuất, một quá trình đánh giá chất lượng được sử dụng đối với sản xuất và báo cáo kết quả chất lượng dữ liệu. Những kết quả này có thể được sử dụng để xác định xem một tập dữ liệu có phù hợp với thông số kỹ thuật sản phẩm của nó. Nếu tập dữ liệu được chấp nhận trong quá trình kiểm tra, bao gồm các thủ tục đánh giá chất lượng, các tập dữ liệu được coi là đã sẵn sàng để sử dụng. Các kết quả của hoạt động kiểm tra phải được báo cáo theo quy định tại Điều 8. Kết quả của việc kiểm tra sẽ là hoặc là chấp nhận hoặc từ chối tập dữ liệu. Nếu tập dữ liệu bị từ chối, sau khi dữ liệu đã được sửa chữa, cần phải kiểm tra lại trước khi sản phẩm có thể được coi là phù hợp với các thông số kỹ thuật sản phẩm. | B.4 Inspection for conformance to a product specification On completion of the production, a quality evaluation process is used to produce and report data quality results. These results may be used to determine whether a dataset conforms to its product specification. If the dataset passes inspection, composed of a set of quality evaluation procedures, the dataset is considered to be ready for use. The results of the inspection operation should be reported in accordance with clause 8. The outcome of the inspection will be either acceptance or rejection of the dataset. If the dataset is rejected, then after the data has been corrected, a new inspection will be required before the product can be deemed to be in conformance with the product specification. |
| B. 5 Đánh giá tập dữ liệu phù hợp với yêu cầu người sử dụng Thủ tục đánh giá chất lượng được sử dụng để thiết lập các mức chất lượng phù hợp đối với một tập dữ liệu để đáp ứng yêu cầu của người dùng. Phương pháp gián tiếp cũng như trực tiếp có thể được sử dụng trong phân tích dữ liệu phù hợp với yêu cầu người sử dụng. Các kết quả đánh giá chất lượng cho phù hợp với yêu cầu người sử dụng có thể được báo cáo bằng siêu dữ liệu sử dụng cho các tập dữ liệu. | B.5 Evaluation of dataset conformance to user requirements Quality evaluation procedures are used to establish the conformance quality levels for a dataset to meet a user requirement. Indirect as well as direct methods may be used in analyses of dataset conformance to user requirements. The results of the quality evaluation for conformance to user requirements may be reported as usage metadata for the dataset. |
| B.6 Kiểm soát chất lượng trong quá trình cập nhật tập dữ liệu Các thủ tục đánh giá chất lượng được áp dụng trong quá trình cập nhật tập dữ liệu, cả hai cho các đối tượng được sử dụng để cập nhật và làm chuẩn chất lượng của tập dữ liệu sau khi cập nhật. Hướng dẫn sử dụng của tiêu chuẩn ISO 19113 và Tiêu chuẩn quốc tế này trên tập dữ liệu động được nêu trong phụ lục C. | B.6 Quality control during dataset update Quality evaluation procedures are applied to dataset update operations, both to the items being used for update and to benchmark the quality of the dataset after update has occurred. The guidance for use of ISO 19113 and this International Standard on dynamic datasets is given in annex C. |

| Phụ lục C (tham khảo) Áp dụng các thủ tục đánh giá chất lượng đối với tập dữ liệu động | Annex C (informative) Applying quality evaluation procedures to dynamic datasets |
| --- | --- |
| C.1 Giới thiệu Phụ lục này mô tả các thủ tục đánh giá chất lượng có thể được áp dụng đối với tập dữ liệu động như thế nào. Ở đây, tập dữ liệu động được xác định là tập dữ liệu được cập nhật thường xuyên và cho tất cả các mục đích thực tế chúng đang tiếp tục được cập nhật. Ví dụ, một tập dữ liệu địa chính trực tuyến có thể nhận được cập nhật vài phút một lần. Về cơ bản có hai cách để xác định và báo cáo chất lượng của một tập dữ liệu động: độ chuẩn xác và liên tục. | C.1 Introduction This annex describes how quality evaluation procedures may be applied to dynamic datasets. Here dynamic datasets are defined as datasets that receive updates so frequently that for all practical purposes they are continuously being updated. For example, an online cadastre dataset may receive updates every few minutes. There are basically two ways to determine and report the quality of a dynamic dataset: benchmark and continuous. |
| C.2 Xác định và lập báo cáo chất lượng về một tập dữ liệu động C.2.1 Thủ tục chuẩn Thủ tục chuẩn được dựa trên việc thiết lập về một tần số xuất hiện báo cáo phù hợp, ví dụ như hàng tuần hoặc ba lần một tháng, và lập một bản sao của dữ liệu tại thời điểm báo cáo. Sau đó các bản sao được kiểm tra như thể nó là một tập dữ liệu tĩnh. Kiểu kiểm tra và báo cáo này sẽ cung cấp chất lượng dữ liệu về ngày tháng/thời gian của bản sao. | C.2 Determining and reporting the quality of a dynamic dataset C.2.1 Benchmark procedure The benchmark procedure is based on the establishment of a suitable reporting frequency, for example weekly or tri-monthly, and making a copy of the dataset at the reporting date. Then the copy is tested as if it were a static dataset. This type of testing and reporting will provide quality of the dataset as of the date/time of the copy. |
| C.2.2 Thủ tục tiến hành Thủ tục tiến hành dựa trên việc kiểm tra cập nhật và đánh giá tác động của các bản cập nhật. Điều này tương đương với việc nhúng các thủ tục đánh giá chất lượng được đưa ra trong tiêu chuẩn này thành một tiêu chuẩn kiểu ISO 9000 về thủ tục định hướng xử lý. Vì thủ tục này chỉ có thể cung cấp hiện trạng chất lượng của các đơn vị được cập nhật, cần kết hợp cả hai thủ tục chuẩn và thủ tục tiến hành như được mô tả trong C.3 để thiết lập chất lượng cho các cơ sở dữ liệu được cập nhật. | C.2.2 Continuous procedure The continuous procedure is based on testing the updates and evaluating the impact of the updates. This is equivalent to embedding the quality evaluation procedures given in this International Standard into an ISO 9000- type process-oriented procedure. Since this procedure only can provide current status of the quality of the updated items, it is necessary to combine both benchmark and continuous procedures as described in C.3 in order to establish the quality for the updated database. |
| C. 3 Xây dựng thủ tục đánh giá chất lượng liên tục C. 3.1 Xác định các phần Theo các bước mô tả trong Điều 6.2 của Tiêu chuẩn quốc tế này, xác định các thành phần có thể áp dụng chất lượng dữ liệu và thành phần phụ chất lượng dữ liệu liên quan của chúng, phạm vi chất lượng dữ liệu, đo lường chất lượng dữ liệu, và mức chất lượng phù hợp để sử dụng trong việc đánh giá và báo cáo kết quả. | C.3 Establishing continuous quality evaluation procedures C.3.1 Identify the parts In accordance with the steps given in 6.2 of this International Standard, identify applicable data quality elements and their associated data quality subelements, data quality scopes, data quality measure, and conformance quality levels to be used in the evaluation and reporting of the results. |
| C.3.2 Lựa chọn phương pháp được áp dụng Lựa chọn phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu được áp dụng. Sau đó, việc đánh giá dựa trên các đối tượng được cập nhật và mối quan hệ của các đối tượng này với những đối tượng khác trong phạm vi chất lượng dữ liệu. Trong thủ tục đánh giá chất lượng liên tục chỉ có thế áp dụng một trong hai phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. VÍ DỤ 1) bản cập nhật từ một nguồn có đáng tin cậy không? 2) bản cập nhật có bảo đảm sự ổn định topo không? 3) địa chỉ của các đối tượng cập nhật có duy trì sự ổn định logic không? | C.3.2 Select the method to be applied Select the data quality evaluation method to be applied. Then the evaluation would be on the updated feature and the relationship of that feature with the others within the data quality scope. In a continuous quality evaluation procedures only indirect or internal direct methods may be applied. EXAMPLES Is the update from a trusted source? Does the update preserve topological consistency? Does the address of the feature updated retain logical consistency? |
| C. 3.3 Thiết lập tham khảo chất lượng tập dữ liệu Sử dụng thủ tục chuẩn để thiết lập các giá trị tham khảo về chất lượng của tập dữ liệu về các đối tượng và thuộc tính đối tượng trong phạm vi kiểm tra và thời gian tiến hành kiểm tra. | C.3.3 Establish a dataset quality reference Use the benchmark procedure to establish reference values of quality of the dataset for the features and feature attributes within scope to be checked during the continuous testing. |
| C. 3.4 Kết hợp thử nghiệm liên tục vào quá trình cập nhật Kết hợp các thử nghiệm liên tục vào quá trình cập nhật để mỗi lần bản cập nhật đưa ra được kiểm tra và chấp nhận trước khi nó được đưa vào các tập dữ liệu. | C.3.4 Integrate continuous tests into update process Integrate the continuous tests into the update process flow so that each proposed update is tested and accepted before it is introduced into the dataset. |
| C. 3.5 Tự động cập nhật các kết quả chất lượng dữ liệu Bằng cách kết hợp các thử nghiệm liên tục vào quá trình cập nhật, mỗi lần cập nhật được chấp nhận thì kết quả chất lượng hiện tại được điều chỉnh theo. Điều này sẽ cho phép báo cáo trực tiếp về chất lượng dữ liệu được tạo ra. | C.3.5 Dynamically update data quality results By integrating the continuous tests into the update process flow, each accepted update causes the current quality results to be adjusted accordingly. This will allow for immediate reports on dataset quality to be generated. |
| C. 4 Định kỳ thiết lập lại tài liệu tham khảo chất lượng của tập dữ liệu Tất cả các khía cạnh chất lượng của một tập dữ liệu có thể không được kiểm tra thông qua một hoạt động dựa trên quá trình liên tục. Ví dụ, các đối tượng không đầy đủ có thể không được tìm thấy khi chỉ kiểm tra các đối tượng cập nhật. Các dữ liệu cần được kiểm tra theo định kỳ bằng phương pháp kiểm tra chất lượng theo chuẩn. | C.4 Periodically re-establish the reference quality of the dataset All aspects of the quality of a dataset may not be tested through a continuous process-based operation. For example, omission of features may not be found when only updated items are tested. The dataset should be subject to periodic benchmark type quality procedures. |

| Phụ lục D (tham khảo) Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng dữ liệu | Annex D (informative) Examples of data quality measures |
| --- | --- |
| D. 1 Giới thiệu Phụ lục này cung cấp các ví dụ đơn giản về đo chất lượng dữ liệu cho mỗi thành phần chất lượng dữ liệu và thành phần phụ liên kết với nó được xác định trong tiêu chuẩn ISO 19113 để giải thích các thành phần dữ liệu có liên quan như thế nào trong quá trình đánh giá. Các ví dụ chi tiết hơn có thể được tìm thấy trong các phụ lục khác của Tiêu chuẩn quốc tế này, đặc biệt là trong phụ lục J là các phương pháp để đánh giá chính xác vị trí của dữ liệu đường cong được tóm tắt. Với mỗi thành phần chất lượng dữ liệu và sự kết hợp thành phần phụ, một ví dụ về phạm vi chất lượng dữ liệu được đưa ra cùng với ví dụ về các thông số dữ liệu. Sau đó, ba biện pháp chất lượng dữ liệu được hiển thị, mỗi biện pháp được thiết kế nhằm minh họa cho một cách đánh giá chất lượng. Vì vậy, các ví dụ sẽ đầy đủ nhất có thể, cùng với nó là thời gian đánh giá chất lượng và mức chất lượng phù hợp. Cuối cùng, một giải thích về kết quả chất lượng dữ liệu được đưa ra và để minh họa cho dự định kết quả chất lượng. Trong khi các ví dụ được đưa ra trong phụ lục này rất đơn giản, chúng có thể được đề cập đến trong các hồ sơ hoặc tài liệu khác. Vì vậy, phụ lục này có mã nhận dạng đo chất lượng dữ liệu mà có liên quan đến các ví dụ về thành phần chất lượng dữ liệu và thành phần phụ chất lượng dữ liệu. | 1 Introduction This annex provides simple examples of data quality measures for each data quality element and its associated subelements defined in ISO 19113 to demonstrate how the data quality components relate during an evaluation operation. More detailed examples may be found in other annexes of this International Standard, in particular in annex J where methods for evaluating positional accuracy of curve data are summarised. For each data quality element and subelement combination, an example data quality scope is given along with example dataset parameters. Then three data quality measures are shown, each designed to demonstrate a different way to evaluate quality. So the examples will be as complete as possible, a data quality date and conformance quality level are given. Finally, an interpretation of the data quality result is given as and example quality result meaning. While the examples given in this annex are simple, it may be desirable to refer to them in profiles or other documents. Therefore, this annex has a data quality measure identification code which relates the example to the data quality element and data quality sub-element. |
| D. 2 Mối quan hệ của các thành phần chất lượng dữ liệu Bảng D.1 Đưa ra mối quan hệ của các thành phần chất lượng dữ liệu. Để tiết kiệm không gian, mỗi thành phần chất lượng dữ liệu sẽ được đặt một tên rút gọn và sẽ được sử dụng trong phụ lục này. | D.2 Relationship of the data quality components Table D.1 gives the relationship of the data quality components. In order to save space, each data quality component has been given a short name that will be used throughout this annex. |

Bảng D.1 — Quan hệ của các thành phần chất lượng dữ liệu

| Các thành phần chất lượng dữ liệu | Tên rút gọn a | Phạm vi thành phần | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi chất lượng dữ liệu | DQ _Scope | Dạng văn bản | Tất cả các đố tượng được phân loại là nhà |
| Thành phần chất lượng dữ liệu | DQ_Element | Phạm vi liệt kê Tính đầy đủ Sự ổn định logic Độ chính xác vị trí Độ chính xác thời gian 5. Độ chính xác chuyên đề | 1 – Thành phần chất lượng dữ liệu đầy đủ mô tả sự hiện diện của các đối tượng, thuộc tính và quan hệ của đối tượng |
| Thành phần phụ chất lượng dữ liệu | DQ_Subelement | Phạm vi liệt kê (Phụ thuộc vào thành phần chất lượng dữ liệu) VÍ DỤ EXAMPLE | 1 – Đầy đủ dữ liệu dư thừa trong tập dữ liệu |
|  | Biện pháp đánh giá chất lượng dữ liệu | DQ _Measure |  |  |
|  |  | Mô tả biện pháp đánh giá chất lượng dữ liệu | DQ_ MeasureDesc | Dạng văn bản | Sự tồn tại của các mục dư thừa |
|  | Mã nhận dạng biện pháp đánh giá chất lượng dữ liệu | DQ _MeasureID | Phạm vi liệt kê | 10101 |
|  | Phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu | DQ _EvalMethod |  |  |
|  |  | Kiểu phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu | DQ_EvalMethodType | Phạm vi liệt kê – bên trong (trực tiếp) – bên ngoài (trực tiếp) – gián tiếp | 2 – bên ngoài |
|  |  | Mô tả phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu | DQ_EvalMethodDesc | Dạng văn bản hoặc trích dẫn (phụ thuộc vào kiểu phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu) | So sánh tổng các mục trong tập dữ liệu với tổng các mục trong mô hình thế giới thực |
|  | Kết quả chất lượng dữ liệu | DQ _QualityResult |  |  |
|  |  | Kiểu đánh giá chất lượng dữ liệu | DQ_ValueType | Phạm vi liệt kê – Biến Boolean – số – tỉ lệ – tỉ lệ phần trăm – mẫu – bảng – ảnh nhị phân – ma trận – trích dẫn (ISO 19115) – dạng văn bản – khác | 1 – Biến Boolean |
|  | Đánh giá chất lượng dữ liệu | DQ_Value | Record (ISO 11404) (Phụ thuộc vào kiểu đánh giá chất lượng dữ liệu) | True |
|  |  | Đơn vị đánh giá chất lượng dữ liệu | DQ _ValueUnit | (Phụ thuộc vào đánh giá chất lượng dữ liệu) | Không áp dụng |
|  | Ngày chất lượng dữ liệu | DQ _Date | ISO 8601:1988 | 2000-03-05 |
|  | Mức chất lượng phù hợp | DQ_ConformanceLevel | Giá trị hoặc tập các giá trị | Không khác biệt giữa tập dữ liệu và mô hình thế giới thực |
| a Tên rút gọn để sử dụng trong phụ lục này |

Table D.1 — Relationship of data quality components

| Data quality components | Short name a | Component domain | Example |
| --- | --- | --- | --- |
| Data quality scope | DQ _Scope | Free text | All items classified as houses |
| Data quality element | DQ_Element | Enumerated domain - Completeness - Logical consistency - Positional accuracy - Temporal accuracy 5 - Thematic accuracy | 1 - Completeness data quality element describing the presence or absence of features, their attributes and their relationships |
| Data quality subelement | DQ_Subelement | Enumerated domain (Dependent upon data quality element) EXAMPLE | 1 - Commission excess data in the dataset |
|  | Data quality measure | DQ_ Measure |  |  |
|  |  | Data quality measure description | DQ_ MeasureDesc | Free text | Existence of excess items |
|  | Data quality measure identification code | DQ_ MeasureID | Enumerated domain | 10101 |
|  | Data quality evaluation method | DQ _EvalMethod |  |  |
|  |  | Data quality evaluation method type | DQ_EvalMethodType | Enumerated domain - internal (direct) - external (direct) - indirect | 2 - external |
|  |  | Data quality evaluation method description | DQ_EvalMethodDesc | Free text or citation (depends on data quality evaluation method type) | Compare count of items in dataset against count of items in universe of discourse |
|  | Data quality result | DQ _QualityResult |  |  |
|  |  | Data quality value type | DQ_ValueType | Enumerated domain - Boolean variable - number - ratio - percentage - sample - table - binary image - matrix - citation (ISO 19115) - free text - other | 1 - Boolean variable |
|  | Data quality value | DQ_Value | Record (ISO 11404) (Depends on data quality value type ) | True |
|  |  | Data quality value unit | DQ_ ValueUnit | (Depends on data quality value) | Not applicable |
|  | Data quality date | DQ_ Date | ISO 8601:1988 | 2000-03-05 |
|  | Conformance quality level | DQ_ConformanceLevel | value or set of values | Zero difference between dataset and universe of discourse counts |
| a Short name is for use within this annex |

| D. 3 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá sự đầy đủ chất lượng dữ liệu Đầy đủ là sự hiện diện hay vắng mặt của các đối tượng, thuộc tính và mối quan hệ của chúng. Nó có các thành phần phụ sau đây: - Đầy đủ: vượt quá dung lượng trong một tập dữ liệu; - Không đầy đủ: dữ liệu không có trong một tập dữ liệu; Bảng D.2 cung cấp một số ví dụ về các thành phần phụ. | D.3 Examples of data quality completeness measures Completeness is the presence or absence of features, their attributes and their relationships. It has the following sub-elements: - Commission: excess data in a dataset; - Omission: data absent from a dataset; Table D.2 provides some examples for the sub-elements. |
| --- | --- |

Bảng D.2 — Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá đầy đủ chất lượng dữ liệu

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 1 | Ví dụ 2 | Ví dụ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Tất cả đối tượng được phân loại là nhà trong tập dữ liệu | Tất cả các đối tượng được phân loại là nhà trong phạm vi -83,1-83,3 kinh độ và +38,3 +38,4 vĩ độ | Tất cả các đối tượng được phân loại là nhà trong thành phố Augusta ở bang George, Mỹ |
| DQ_Element | 1 – Tính đầy đủ | 1 – Tính đầy đủ | 1 – Tính đầy đủ |
| DQ _Subelement | 1 – Dư thừa | 1 – Dư thừa | 1 – Dư thừa |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_ MeasureDesc | Chấp nhận – không chấp nhận | Số dư thừa | Phần trăm dư thừa |
|  |  | DQ _MeasurelD | 10101 | 10102 | 10103 |
|  |  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ _EvalMethodType | 2 - Đánh giá ngoài | 2 - Đánh giá ngoài | 2 - Đánh giá ngoài |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | So sánh số đối tượng trong tập dữ liệu với số đối tượng bên ngoài | So sánh số đối tượng trong tập dữ liệu với số đối tượng bên ngoài | Chia số dư thừa trong tập dữ liệu theo số đếm được trong mô hình thế giới thực; sau đó nhân với 100 |
|  |  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ ValueType | 1 - Giá trị Boolean | 2 – Giá trị số | 4 – Giá trị phần trăm |
|  |  |  | DQ_ Value | False | 10 | 10 |
|  |  |  | DQ _ValueUnit | NA | Nhà | Phần trăm |
|  | DQ _Date | 2000-03-05 | 2000-03-06 | 2000-03-04 |
|  | DQ_ ConformanceLevel | Không dư thừa trong tập dữ liệu | Dư thừa ít hơn 9% trong tập dữ liệu | Dư thừa ít hơn 9% trong tập dữ liệu |
| Ví dụ về các thông số tập dữ liệu | 110 đối tượng trong tập dữ liệu nằm trong phạm vi chất lượng dữ liệu; 100 đối tượng trong mô hình thế giới thực nằm trong phạm vi chất lượng dữ liệu | 110 đối tượng trong tập dữ liệu nằm trong phạm vi chất lượng dữ liệu; 100 đối tượng trong mô hình hế giới thực nằm trong phạm vi chất lượng dữ liệu | 110 đối tượng trong tập dữ liệu nằm trong phạm vi chất lượng dữ liệu; 100 đối tượng trong mô hình thế giới thực nằm trong phạm vi chất lượng dữ liệu |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Không chấp nhận tập dữ liệu. Tồn tại các đối tượng dư thừa. Nhiều đối tượng được phân loại như là nhà trong tập dữ liệu hơn là trong mô hình thế giới thực. | Không chấp nhận tập dữ liệu. Số lượng các đối tượng dư thừa trong tập dữ liệu vượt quá mức chất lượng dữ liệu phù hợp. | Không chấp nhận tập dữ liệu. Tỉ lệ phần trăm các đối tượng dư thừa trong tập dữ liệu vượt quá mức chất lượng dữ liệu phù hợp. |

Table D.2 — Examples of data quality completeness measures

| Data quality component | Example 1 | Example 2 | Example 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All items classified as houses in the dataset | All items classified as houses and bounded by longitudes -83,1 -83,3 and latitudes +38,3 +38,4 | All items classified as houses and in the town of Augusta, Georgia, U.S.A. |
| DQ _Element | 1 - Completeness | 1 - Completeness | 1 - Completeness |
| DQ _Subelement | 1 - Commission | 1 - Commission | 1 - Commission |
|  | DQ_ Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_ MeasureDesc | Pass-Fail | Number of commissions | Percentage of commissions |
|  |  | DQ_ MeasurelD | 10101 | 10102 | 10103 |
|  |  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ EvalMethodType | 2 - External | 2 - External | 2 - External |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | Compare count of items in dataset against count of items in universe of discourse | Compare count of items in dataset against count of items in universe of discourse | Divide count of excess items in dataset by count of items in universe of discourse; then multiply by 100 |
|  |  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ _ValueType | 1 - Boolean variable | 2 - Number | 4 - Percentage |
|  |  |  | DQ _Value | False | 10 | 10 |
|  |  |  | DQ _ValueUnit | NA | Houses | Percent |
|  | DQ _Date | 2000-03-05 | 2000-03-06 | 2000-03-04 |
|  | DQ _ConformanceLevel | Zero commissions in dataset | Less than 9 commissions in dataset | Less than 9 percent commissions in dataset |
| Example dataset parameters | 110 items in dataset are within the data quality scope; 100 items in the universe of discourse are within the scope | 110 items in dataset are within the data quality scope; 100 items in the universe of discourse are within the scope | 110 items in dataset are within the data quality scope; 100 items in the universe of discourse are within the scope |
| Example quality result meaning | Dataset fails. Excess items exist. More items are classified as houses in the dataset than are in the universe of discourse. | Dataset fails. The number of excess items in the dataset exceeds the data quality conformance quality level | Dataset fails. The percentage of excess items in the dataset exceeds the data quality conformance quality level |

Bảng D.2 (tiếp theo)

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 4 | Ví dụ 5 | Ví dụ 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Mọi đối tượng được phân loại là nhà trong tập dữ liệu | Tất cả các đối tượng được phân loại là nhà trong khoảng kinh độ -83,1 -83,3 và vĩ độ +38,3 +38,4 | Mọi đối tượng được phân loại là nhà trong thành phố Stockholm, Sweden. |
| DQ _Element | 1 – đầy đủ | 1 – đầy đủ | 1 – đầy đủ |
| DQ_ Subelement | 2 – không đầy đủ | 2 – không đầy đủ | 2 – không đầy đủ |
|  | DQ_ Measure |  |  |  |
|  |  | DQ _MeasureDesc | Pass-Fail | Số lượng không đầy đủ | Phần trăm không đầy đủ |
|  |  | DQ_ MeasureID | 10201 | 10202 | 10203 |
|  |  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ _EvalMethodType | 2 - Đánh giá ngoài | 2 - Đánh giá ngoài | 2 - Đánh giá ngoài |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | So sánh số lượng các đối tượng trong một tập dữ liệu và số lượng đối tượng có trong mô hình thế giới thực | So sánh số lượng các đối tượng trong một tập dữ liệu và số lượng đối tượng có trong mô hình thế giới thực | Chia toàn bộ số đối tượng trong tập dữ liệu với tổng số đối tượng trong thế giới thực và nhân với 100 |
|  |  | DQ_ QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ ValueType | 1 - Giá trị Boolean | 2 – Giá trị số | 4 – Giá trị phần trăm |
|  |  |  | DQ _Value | False | 10 | 10,0 |
|  |  |  | DQ_ ValueUnit | NA | Nhà | Phần trăm |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-03 | 2000-03-04 |
|  | DQ _ConformanceLevel | Không đầy đủ trong tập dữ liệu | ít hơn 9 đối tượng không đầy đủ trong một tập dữ liệu | ít hơn 9% đối tượng không đầy đủ trong một tập dữ liệu |
| Ví dụ về các thông số tập dữ liệu | 90 đối tượng trong tập dữ liệu và 100 đối tượng trong mô hình thế giới thực nằm trong phạm vi chất lượng dữ liệu | 90 đối tượng trong tập dữ liệu và 100 đối tượng trong mô hình thế giới thực nằm trong phạm vi chất lượng dữ liệu | 90 đối tượng trong tập dữ liệu và 100 đối tượng trong mô hình thế giới thực nằm trong phạm vi chất lượng dữ liệu |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Tập dữ liệu không dùng được khi dữ liệu không đầy đủ. Các đối tượng ít hơn được phân loại như là nhà trong tập dữ liệu hơn là trong mô hình thế giới thực. | Tập dữ liệu không dùng được khi số lượng các đối tượng không đầy đủ trong tập dữ liệu vượt quá mức chất lượng dữ liệu phù hợp | Tập dữ liệu không dùng được khi phần trăm các đối tượng không đầy đủ trong tập dữ liệu vượt quá mức chất lượng dữ liệu phù hợp |

Table D.2 (continued)

| Data quality component | Example 4 | Example 5 | Example 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All items classified as houses in the dataset | All items classified as houses and bounded by longitudes -83,1 -83,3 and latitudes +38,3 +38,4 | All items classified as houses and in the city of Stockholm, Sweden. |
| DQ _Element | 1 - Completeness | 1 - Completeness | 1 - Completeness |
| DQ _Subelement | 2 - Omission | 2 - Omission | 2 - Omission |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_ MeasureDesc | Pass-Fail | Number of omissions | Percentage of omissions |
|  |  | DQ_ MeasureID | 10201 | 10202 | 10203 |
|  |  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ EvalMethodType | 2 - External | 2 - External | 2 - External |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | Compare count of items in dataset against count of items in universe of discourse | Compare count of items in dataset against count of items in universe of discourse | Divide count of excess items in dataset by count of items in universe of discourse; then multiply by 100 |
|  |  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ ValueType | 1 - Boolean variable | 2 - Number | 4 - Percentage |
|  |  |  | DQ _Value | False | 10 | 10,0 |
|  |  |  | DQ _ValueUnit | NA | Houses | Percent |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-03 | 2000-03-04 |
|  | DQ _ConformanceLevel | Zero omissions in dataset | Less than 9 omissions in dataset | Less than 9 percent omissions in dataset |
| Example dataset parameters | 90 items in dataset are within the data quality scope; 100 items in the universe of discourse are within the scope | 90 items in dataset are within the data quality scope; 100 items in the universe of discourse are within the scope | 90 items in dataset are within the data quality scope; 100 items in the universe of discourse are within the scope |
| Example quality result meaning | Dataset fails. Omissions exist. Fewer items are classified as houses in the dataset than are in the universe of discourse. | Dataset fails. The number of missing items in the dataset exceeds the data quality conformance quality level | Dataset fails. The percentage of missing items in the dataset exceeds the data quality conformance quality level |

| D.4 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá sự ổn định logic chất lượng dữ liệu Sự ổn định về mặt logic là mức độ tuân thủ các quy tắc logic của cấu trúc dữ liệu, thuộc tính và các mối quan hệ (cấu trúc dữ liệu có thể là khái niệm, logic hay vật lý). Sự ổn định về mặt logic có các thành phần phụ sau đây: - sự ổn định về khái niệm - tuân thủ các quy tắc của các lược đồ khái niệm; - sự ổn định về miền - tuân thủ các giá trị đối với các miền giá trị; - sự ổn định về định dạng - mức độ mà dữ liệu được lưu trữ phù hợp với cấu trúc vật lý của tập dữ liệu; - sự ổn định về topo – sự chính xác về đặc điểm topo của một tập dữ liệu được mã hóa một cách rõ ràng. Bảng D.3 cung cấp một số ví dụ về các thành phần phụ. | D.4 Examples of data quality logical consistency measures Logical consistency is the degree of adherence to logical rules of data structure, attribution and relationships (data structure can be conceptual, logical or physical). Logical consistency has the following sub-elements: - conceptual consistency - adherence to rules of the conceptual schema; - domain consistency - adherence of values to the value domain; - format consistency - degree to which data is stored in accordance with the physical structure of the dataset; - topological consistency - correctness of the explicitly encoded topological characteristics of a dataset. Table D.3 provides some examples for the sub-elements. |
| --- | --- |

Bảng D.3 — Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá sự ổn định logic chất lượng dữ liệu

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 1 | Ví dụ 2 | Ví dụ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Tất cả đối tượngđược phân loại như là nhà trong tập dữ liệu | Tất cả đối tượng được phân loại như là nhà và nằm trong kinh độ -83,1 -83,3 và vĩ độ +38,3 +38,4 | Tất cả đối tượng được phân loại là nhà tại thành phố Helsinki, Hà Lan. |
| DQ _Element | 2 - Sự ổn định về mặt logic | 2 - Sự ổn định về mặt logic | 2 - Sự ổn định về mặt logic |
| DQ _Subelement | 1 - Ổn định về khái niệm | 1 - Ổn định về khái niệm | 1 - Ổn định về khái niệm |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_ MeasureDesc | Chấp nhận – không chấp nhận | Số lượng đối tượng vi phạm | Phần trăm đối tượng vi phạm |
|  |  | DQ_ MeasurelD | 20101 | 20102 | 20103 |
|  |  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_EvalMethodType | 1- Nội bộ | 1- Nội bộ | 1- Nội bộ |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | Đếm số lượng đối tượng và các mối quan hệ đối tượng không tuân thủ lược đồ khái niệm trong tập dữ liệu | Đếm số lượng đối tượng và các mối quan hệ đối tượng không tuân thủ lược đồ khái niệm trong tập dữ liệu | Chi số đối tượng và các mối quan hệ đối tượng không tuân thủ lược đồ khái niệm bằng cách đếm số đối tượng trong tập dữ liệu |
|  |  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ _ValueType | 1 - Giá trị Boolean | 2 – Giá trị số | 4 – Giá trị phần trăm |
|  |  |  | DQ_ Value | False | 1 | 1,0% |
|  |  |  | DQ_ ValueUnit | NA | Đếm | Phần trăm |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ ConformanceLevel | Không có đối tượng vi phạm trong tập dữ liệu | Không có đối tượng vi phạm trong tập dữ liệu | Không phần trăm đối tượng vi phạm trong tập dữ liệu |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | 80 đối tượng và 20 mối quan hệ đối tượng nằm trong phạm vị chất lượng dữ liệu. Một quan hệ đối tượng không phù hợp với lược đồ khái niệm. | 80 đối tượng và 20 mối quan hệ đối tượng nằm trong phạm vị chất lượng dữ liệu. Một quan hệ đối tượng không phù hợp với lược đồ khái niệm. | 80 đối tượng và 20 mối quan hệ đối tượng nằm trong phạm vị chất lượng dữ liệu. Một quan hệ đối tượng không phù hợp với lược đồ khái niệm |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Không chấp nhận tập dữ liệu. Không tuân thủ lược đồ khái niệm. | Không chấp nhận tập dữ liệu. Số lượng các đối tượng không tuân thủ vượt quá mức chất lượng phù hợp. | Không chấp nhận tập dữ liệu. Phần trăm các đối tượng không tuân thủ vượt quá mức chất lượng phù hợp. |

Table D.3 — Examples of data quality logical consistency measures

| Data quality component | Example 1 | Example 2 | Example 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All items classified as houses in the dataset | All items classified as houses and bounded by longitudes -83,1 -83,3 and latitudes +38,3 +38,4 | All items classified as houses and in the city of Helsinki, Finland. |
| DQ_ Element | 2 - Logical consistency | 2 - Logical consistency | 2 - Logical consistency |
| DQ _Subelement | 1 - conceptual consistency | 1 - conceptual consistency | 1 - conceptual consistency |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_ MeasureDesc | Pass-fail | Number of violating items | Percentage of violating items |
|  |  | DQ_ MeasurelD | 20101 | 20102 | 20103 |
|  |  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_EvalMethodType | 1- Internal | 1- Internal | 1- Internal |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | Count the number of features and feature relationships which violate the conceptual schema in dataset | Count the number of features and feature relationships which violate the conceptual schema in dataset | Divide count of features and feature relationships which violate the conceptual schema by count of those in dataset |
|  |  | DQ_ QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ _ValueType | 1 - Boolean variable | 2 - Number | 4 - Percentage |
|  |  |  | DQ _Value | False | 1 | 1,0% |
|  |  |  | DQ _ValueUnit | NA | Count | Percent |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ _ConformanceLevel | Zero violations in dataset | Zero violations in dataset | Zero percent violations in dataset |
| Example dataset parameters | 80 features and 20 feature relationships are within the data quality scope. One feature relationship exists which is not defined in the conceptual schema. | 80 features and 20 feature relationships are within the data quality scope. One feature relationship exists which is not defined in the conceptual schema. | 80 features and 20 feature relationships are within the data quality scope. One feature relationship exists which is not defined in the conceptual schema. |
| Example quality result meaning | The dataset fails. Violation of the conceptual schema exists. | The dataset fails. The number of violation items exceeds the conformance quality level. | The dataset fails. The percentage of violation items exceeds the conformance quality level. |

Bảng D.3 (tiếp theo)

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 4 | Ví dụ 5 | Ví dụ 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Mọi đối tượng được phân loại như là khu vực sinh sống | Mọi đối tượng được phân loại như là khu vực sinh sống nằm trong kinh độ -91,3 -91,4 và vĩ độ +40,0 +40,2 | Mọi đối tượng đề được phân loại như là khu vực sinh sống trong thành phố London, Anh, U.K. |
| DQ _Element | 2 - Sự ổn đinh logic | 2 - Sự ổn đinh logic | 2 - Sự ổn đinh logic |
| DQ_ Subelement | 2 - Sự ổn định về miền | 2 - Sự ổn định về miền | 2 - Sự ổn định về miền |
|  | DQ_ Measure |  |  |  |
|  |  | DQ _MeasureDesc | Chấp nhận/không chấp nhận | Số lượng không ổn định | Phần trăm không ổn định |
|  | DQ _MeasureID | 20201 | 20202 | 20203 |
|  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  | DQ_ EvalMethodType | 1- Nội bộ | 1- Nội bộ | 1- Nội bộ |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | So sánh các thuộc tính đối tượng nằm trong phạm vi (có thể chấp nhận miền thuộc tính) và xác định xem có thuộc tính nào nằm ngoài phạm vi | So sánh các thuộc tính đối tượng nằm trong phạm vi (có thể chấp nhận miền thuộc tính) và xác định xem có thuộc tính nào nằm ngoài phạm vi | Chia số đối tượng lỗ cho tổng số đối tượng trong phạm vi và nhân với 100 |
|  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  | DQ_ ValueType | 1 - Giá trị Boolean | 2 – Giá trị số | 4 – Giá trị phần trăm |
|  | DQ _Value | False | 8 | 8,0% |
|  |  | DQ _ValueUnit | NA | Thuộc tính lỗi | Phần trăm |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Không có thuộc tính lỗi | 10 hoặc ít hơn thuộc tính lỗi | Số thuộc tính lỗi ít hơn 5% |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | Có 100 đối tượng trong toàn tập dữ liệu. 8 đối tượng trong số đó có miền thuộc tính lỗi. | 100 đối tượng trong tập dữ liệu. 8 đối tượng trong số đó có miền thuộc tính lỗi. | 100 đối tượng trong tập dữ liệu. 8 trong số đó có miền thuộc tính lỗi. |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Tập dữ liệu không tin cậy vì có ít nhất một đối tượng trong tập dữ liệu có miền thuộc tính lỗi | Tập dữ liệu đáng tin cậy khi có ít hơn 10 đối tượng có miền thuộc tính lỗi | Tập dữ liệu không đáng tin cậy. Có tới hơn 5% đối tượng có miền thuộc tính lỗi |

Table D.3 (continued)

| Data quality component | Example 4 | Example 5 | Example 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All items classified as living quarters | All items classified as living quarters and bounded by longitudes -91,3 -91,4 and latitudes +40,0 +40,2 | All items classified as living quarters and in the city of London, England, U.K. |
| DQ_ Element | 2 - Logical consistency | 2 - Logical consistency | 2 - Logical consistency |
| DQ _Subelement | 2 - domain consistency | 2 - domain consistency | 2 - domain consistency |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_ MeasureDesc | Pass-Fail | Number of domain inconsistencies | Percentage of domain inconsistencies |
|  | DQ _MeasureID | 20201 | 20202 | 20203 |
|  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  | DQ_ EvalMethodType | 1- Internal | 1- Internal | 1- Internal |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | Compare attribute of items within scope against acceptable attribute domain (acceptable attributes) and determine if any are outside the domain | Compare attribute of items within scope against acceptable attribute domain (acceptable attributes) and count those that are outside the domain | Divide the number of items with attribute violations by the total number of items within scope and multiply the result by 100 |
|  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  | DQ_ ValueType | 1 - Boolean variable | 2 - Number | 4 - Percentage |
|  | DQ_ Value | False | 8 | 8,0% |
|  |  | DQ _ValueUnit | NA | Attribute violations | Percent |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Zero items with attribute violations | 10 or fewer items with attribute violations | Less than 5,0 percent of the items with attribute violations |
| Example dataset parameters | 100 items within scope in the dataset. Eight of the items have attributes that violate the attribute domain. | 100 items within scope in the dataset. Eight of the items have attributes that violate the attribute domain. | 100 items within scope in the dataset. Eight of the items have attributes that violate the attribute domain. |
| Example quality result meaning | Dataset fails. The attributes of at least one item violated the attribute domain. | Dataset passes. Fewer than ten items had attributes that violated the attribute domain | Dataset fails. Greater than 5 percent of the items had attributes that violated the attribute domain |

Bảng D.3 (tiếp theo)

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 7 | Ví dụ 8 | Ví dụ 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope |  | Mọi bản ghi trong tập dữ liệu được phân loại là khu vực sinh sống | Mọi đối tượng dữ liệu được phân loại là khu vực sinh sống nằm trong khoảng kinh độ +139 +140 và vĩ độ +36,0 +37,0 | Mọi đối tượng được phân loại khu vực sinh sống trong thành phố Tokyo, Nhật bản |
| DQ_ Element | 2 - Sự ổn đinh logic | 2 - Sự ổn đinh logic | 2 - Sự ổn đinh logic |
| DQ_ Subelement | 3 - sự ổn định khuôn dạng | 3 - sự ổn định khuôn dạng | 3 - sự ổn định khuôn dạng |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ _MeasureDesc | Chấp nhận – không chấp nhận | Số lượng không ổn định khuôn dạng | Phần trăm không ổn định khuôn dạng |
|  |  | DQ _MeasureID | 20301 | 20302 | 20303 |
|  |  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ EvalMethodType | 1- Nội bộ | 1- Nội bộ | 1- Nội bộ |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | So sánh cấu trúc bản ghi cho tất cả các đối tượng được xây dựng theo định nghĩa và cấu trúc và đếm những trường không đúng yêu cầu. Đảm bảo rằng trường thông tin mã khu vực sinh sống là dạng chữ cái có 5 ký tự. | So sánh cấu trúc bản ghi cho tất cả các đối tượng được xây dựng theo định nghĩa và cấu trúc và đếm những trường không đúng yêu cầu. Đảm bảo rằng trường thông tin mã khu vực sinh sống là dạng chữ cái có 5 ký tự. | So sánh cấu trúc bản ghi cho tất cả các đối tượng được xây dựng theo định nghĩa và cấu trúc và đếm những trường không đúng yêu cầu. Đảm bảo rằng trường thông tin mã khu vực sinh sống là dạng chữ cái có 5 ký tự. Kiểm tra số lượng bản ghi đếm được và nhân với 100 |
|  |  | DQ_ QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ ValueType | 1 - Giá trị Boolean (đúng/Sai) | 2 – Giá trị số | 4 – Giá trị phần trăm |
|  |  |  | DQ_ Value | False | 8 | 8,0% |
|  |  |  | DQ _ValueUnit | NA | Lỗi định dạng | Phần trăm |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Không có đối tượng lỗi | Không có đối tượng lỗi định dạng | 0% lỗi |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | Trong 100 đối tượng thì có 8 đối tượng bị lỗi định dạng | Trong 100 đối tượng thì có 8 đối tượng bị lỗi định dạng | Trong 100 đối tượng thì có 8 đối tượng bị lỗi định dạng |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Tập dữ liệu không được chấp nhận vì có lỗi định dạng | Tập dữ liệu không được chấp nhận vì có lỗi định dạng | Tập dữ liệu không được chấp nhận vì có lỗi định dạng |

Table D.3 (continued)

| Data quality component | Example 7 | Example 8 | Example 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope |  | All records in the dataset for items classified as | All records in the dataset for items classified as | All records in the dataset for items classified |
|  |  |  |  | living quarters | living quarters and bounded by longitudes +139 +140 and latitudes +36,0 +37,0 | as living quarters and in the city of Tokyo, Japan |
| DQ_ Element | 2 - Logical consistency | 2 - Logical consistency | 2 - Logical consistency |
| DQ _Subelement | 3 - format consistency | 3 - format consistency | 3 - format consistency |
|  | DQ_ Measure |  |  |  |
|  |  | DQ _MeasureDesc | Pass-Fail | Number of format inconsistencies | Percentage of format inconsistencies |
|  |  | DQ _MeasureID | 20301 | 20302 | 20303 |
|  |  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_EvalMethodType | 1- Internal | 1- Internal | 1- Internal |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | Compare the record structure for all items within scope to specified field definitions and structure and count those that are inconsistent. Specifically assure that the field for the living quarter's type code is an alphabetic field of 5 characters in length. | Compare the record structure for all items within scope to specified field definitions and structure and count those that are inconsistent. Specifically assure that the field for the living quarter's type code is an alphabetic field of 5 characters in length. | Compare the record structure for all items within scope to specified field definitions and structure and count those that are inconsistent. Specifically assure that the field for the living quarter's type code is an alphabetic field of 5 characters in length. Divide the count by the number of records checked and multiply the results by 100 |
|  |  | DQ_ QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ _ValueType | 1 - Boolean variable | 2 - Number | 4 - Percentage |
|  |  |  | DQ_ Value | False | 8 | 8,0% |
|  |  |  | DQ_ ValueUnit | NA | Format violations | Percent |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Zero items may have format violations. | Zero items may have format violations. | Zero percent of the items may have format violations. |
| Example dataset parameters | 100 items within scope in the dataset. Eight of the items violate the specified format. | 100 items within scope in the dataset. Eight of the items violate the specified format. | 100 items within scope in the dataset. Eight of the items violate the specified format. |
| Example quality result meaning | Dataset fails. Format violations found. | Dataset fails. Format violations found. | Dataset fails. Format violations found. |

Bảng D.3 (tiếp theo)

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 10 | Ví dụ 11 | Ví dụ 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ _Scope | Tất cả đường biên giới tỉnh nằm trong tập dữ liệu. | Tất cả đường biên giới bang ở Mỹ. | Tất cả đường biên giới bang ở Mỹ. |
| DQ _Element | 2 - Sự ổn định logic | 2 - Sự ổn định logic | 2 - Sự ổn định logic |
| DQ_ Subelement | 4 - Ổn định topo | 4 - Ổn định topo | 4 - Ổn định topo |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | Chấp nhận/Không chấp nhân | Số lượng đối tượng không ổn định topo | Phần trăm đối tượng không ổn định topo |
|  | DQ_ MeasureID | 20401 | 20402 | 20403 |
|  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  | DQ_EvalMethodType | 1- Nội bộ | 1- Nội bộ | 1- Nội bộ |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | Tại mỗi tỉnh, kiểm tra xem biên giới có đóng không. Đếm số lượng đường biên không khép kín. | Tại mỗi bang, kiểm tra xem biên giới có đóng không. Đếm số lượng đường biên không khép kín. | Tại mỗi bang, kiểm tra xem biên giới có đóng không. Đếm số lượng đường biên không khép kín. Kiểm tra số lượng bản ghi đếm được và nhân với 100 |
|  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  | DQ _ValueType | 1 - Giá trị boolean | 2 – giá trị số | 4 – giá trị phần trăm |
|  | DQ _Value | False | 2 | 2,0% |
|  |  | DQ _ValueUnit | NA | Không ổn định topo | Phần trăm không ổn định topo |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Không có đối tượng nào bị lỗi Topo | Không có đối tượng nào bị lỗi Topo | Không phần trăm đối tượng bị lỗi Topo |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | 100 đối tượng trong tập dữ liệu. Hai đối tượng không ổn định Topo | 100 đối tượng trong tập dữ liệu. Hai đối tượng không ổn định Topo | 100 đối tượng trong tập dữ liệu. Hai đối tượng không ổn định Topo |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Tập dữ liệu không được chấp nhận vì có lỗi Topo | Tập dữ liệu không được chấp nhận vì số lỗi Topo vượt quá mức độ cho phép. | Tập dữ liệu không được chấp nhận vì phần trăm lỗi Topo vượt quá mức độ cho phép. |

Table D.3 (continued)

| Data quality component | Example 10 | Example 11 | Example 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ _Scope | All province boundaries in the dataset. | All state boundaries in the United States | All state boundaries in the United States |
| DQ _Element | 2 - Logical consistency | 2 - Logical consistency | 2 - Logical consistency |
| DQ_ Subelement | 4 - topological consistency | 4 - topological consistency | 4 - topological consistency |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | Pass-Fail | Number of items with topological inconsistencies | Percentage of items with topological inconsistencies |
|  | DQ_ MeasureID | 20401 | 20402 | 20403 |
|  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  | DQ_ EvalMethodType | 1- Internal | 1- Internal | 1- Internal |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | For each province, check the boundaries to assure closure. Count the number of provinces whose boundaries do not close. | For each state, check the boundaries to assure closure. Count the number of provinces whose boundaries do not close. | For each state, check the boundaries to assure closure. Count the number of provinces whose boundaries do not close. Divide the count by the number of records checked and multiply the result by 100 |
|  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  | DQ _ValueType | 1 - Boolean variable | 2 - Number | 4 - Percentage |
|  | DQ _Value | False | 2 | 2,0% |
|  |  | DQ _ValueUnit | NA | topological inconsistencies | percent of topological inconsistencies |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Zero items may have topological violations. | Zero items may have topological violations. | Zero percent of the items may have topological violations. |
| Example dataset parameters | 100 items within scope in the dataset. Two of the items have topological inconsistencies. | 100 items within scope in the dataset. Two of the items have topological inconsistencies. | 100 items within scope in the dataset. Two of the items have topological inconsistencies. |
| Example quality result meaning | Dataset fails. Topological inconsistencies found. | Dataset fails. Number of topological inconsistencies exceeds conformance quality level. | Dataset fails. Percentage of topological inconsistencies exceeds conformance quality level. |

| D.5 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chính xác vị trí chất lượng dữ liệu Độ chính xác vị trí là tính chính xác về vị trí của một đối tượng. Độ chính xác vị trí có các thành phần phụ sau đây: - Độ chính xác tuyệt đối hay bên ngoài: độ lệch tọa độ của đối tượng được báo cáo so với tọa độ được coi là đúng của đối tượng đó; - Độ chính xác nội bộ hay tương đối: độ lệch của các vị trí tương đối của các đối tượng trong một tập dữ liệu so với các vị trí tương đối được coi là đúng; - Độ chính xác vị trí dữ liệu lưới: độ lệch của các giá trị vị trí dữ liệu theo dạng lưới với các giá trị được chấp nhận hoặc coi là thật. Bảng D.4 cung cấp một số ví dụ về các thành phần phụ. | D.5 Examples of data quality positional accuracy measures Positional accuracy is the accuracy of the position of a feature. Positional accuracy has the following subelements: - absolute or external accuracy: closeness of reported coordinate values to values accepted as or being true; - relative or internal accuracy: closeness of the relative positions of features in a dataset to their respective relative positions accepted as or being true: - gridded data position accuracy: closeness of gridded data position values to values accepted as or being true. Table D.4 provides some examples for the subelements |
| --- | --- |

Bảng D.4 — Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chính xác vị trí chất lượng dữ liệu

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 1 | Ví dụ 2 |
| --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Tất cả các nút tạo thành ranh giới đường bộ trong tập dữ liệu. | Tất cả các nút tạo thành ranh giới đường bộ trong khu vực giới hạn bởi kinh độ +139 +140 và vĩ độ +36,0 +37,0. |
| DQ _Element | 3 - độ chính xác vị trí | 3 - độ chính xác vị trí |
| DQ _Subelement | 1 - độ chính xác tuyệt đối hay bên ngoài | 1 - độ chính xác tuyệt đối hay bên ngoài |
|  | DQ _Measure |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | Sai số trung phương | Phần trăm các đối tượng có lỗi tọa độ lớn hơn giới hạn thông số kỹ thuật |
|  | DQ _MeasureID | 30101 | 30102 |
|  | DQ _EvalMethod |  |  |
|  |  | DQ_EvalMethodType | 2 – bên ngoài | 2 – bên ngoài |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | Đối với mỗi nút, đo khoảng cách giữa các giá trị lỗi tọa độ tuyệt đối của các nút trong tập dữ liệu và những giá trị tọa độ đó trên thực tế. Tính RMSE từ khoảng cách lỗi | Đối với mỗi nút, đo khoảng cách giữa các giá trị lỗi tọa độ tuyệt đối của các nút trong tập dữ liệu và những giá trị tọa độ đó trên thực tế. Đếm số lượng các nút có lỗi khoảng cách vượt quá giới hạn quy định (ví dụ 1 m). Chia số lượng nút không đạt cho tổng số nút và nhân kết quả với 100. |
|  | DQ _QualityResult |  |  |
|  |  | DQ_ ValueType | 2 – số | 4 – % |
|  | DQ_ Value | 1,70m | 25% |
|  |  | DQ _ValueUnit | Giá trị mét | Giá trị phần trăm |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ ConformanceLevel | Không quy định | Không quy định |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | Không đầy đủ | Không đầy đủ |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | RMSE khoảng cách của các nút là 1,70 m. Từ mức chất lượng phù hợp không được quy định, chỉ có RMSE được báo cáo. | 25% của các nút trong phạm vi chất lượng dữ liệu có khoảng cách lỗi hơn 1 mét. Từ mức chất lượng phù hợp không được quy định, chỉ có tỷ lệ phần trăm được báo cáo. |

Table D.4 — Examples of data quality positional accuracy measures

| Data quality component | Example 1 | Example 2 |
| --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All nodes forming road boundaries in the dataset | All nodes forming road boundaries in the area bounded by longitudes +139 +140 and latitudes +36,0 +37,0 |
| DQ _Element | 3 - positional accuracy | 3 - positional accuracy |
| DQ _Subelement | 1 - absolute or external accuracy | 1 - absolute or external accuracy |
|  | DQ _Measure |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | RMSE | Percentage of items with coordinate error greater than specification limit |
|  | DQ_ MeasureID | 30101 | 30102 |
|  | DQ _EvalMethod |  |  |
|  |  | DQ_EvalMethodType | 2 - external | 2 - external |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | For each node, measure the error distance between absolute coordinate values of the node in the dataset and those in the universe of discourse. Compute RMSE from the error distances. | For each node, measure the error distance between absolute coordinate values of the node in the dataset and those in the universe of discourse. Count the number of the nodes whose error distance exceeds the specification limit (e.g.1 m). Divide the number of the nonconforming nodes by the number of the nodes in the data quality scope. Multiply the result by 100. |
|  | DQ_ QualityResult |  |  |
|  |  | DQ_ ValueType | 2 - number | 4 - percentage |
|  | DQ_ Value | 1,70m | 25% |
|  |  | DQ _ValueUnit | metre | percentage |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ ConformanceLevel | Not specified | Not specified |
| Example dataset parameters | Omitted | Omitted |
| Example quality result meaning | RMSE of distance of the nodes is 1,70m. Since conformance quality level is not specified, only the RMSE is reported. | 25% of the nodes within the data quality scope have error distance more than 1 metre. Since conformance quality level is not specified, only the percentage is reported. |

Bảng D.4 (tiếp theo)

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 3 | Ví dụ 4 |
| --- | --- | --- |
| DQ _Scope |  |  |
| DQ_ Element | 3 – độ chính xác vị trí | 3 - độ chính xác vị trí |
| DQ _Subelement | 2 – độ chính xác nội bộ hay tương đối | 2 - độ chính xác nội bộ hay tương đối |
|  | DQ _Measure |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | RMSE | Phần trăm về các đối tượng có lỗi tọa độ lớn hơn giới hạn thông số kỹ thuật |
|  | DQ _MeasureID | 30201 | 30202 |
|  | DQ _EvalMethod |  |  |
|  |  | DQ _EvalMethodType | 2 – bên ngoài | 2 – bên ngoài |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | Đối với mỗi nút, đo khoảng cách giữa các giá trị lỗi tọa độ tương đối của các nút trong tập dữ liệu và những giá trị tọa độ đó trên thực tế. Tính RMSE từ khoảng cách lỗi | Đối với mỗi nút, đo khoảng cách giữa các giá trị lỗi tọa độ tương đối của các nút trong tập dữ liệu và những giá trị tọa độ đó trên thực tế. Đếm số lượng các nút có lỗi khoảng cách vượt quá giới hạn quy định (ví dụ 1 m). Chia số lượng nút không đạt cho tổng số nút và nhân kết quả với 100. |
|  | DQ _QualityResult |  |  |
|  |  | DQ _ValueType | 2 – giá trị số | 4 – giá trị % |
|  | DQ _Value | 1,50m | 20% |
|  |  | DQ_ ValueUnit | mét | % |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ _ConformanceLevel | Không quy định | Không quy định |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | Không đầy đủ | Không đầy đủ |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | RMSE khoảng cách của các nút là 1,50 m. Vì mức chất lượng phù hợp không được quy định, chỉ có RMSE được báo cáo. | 20% của các nút trong phạm vi chất lượng dữ liệu có khoảng cách lỗi hơn 1 mét. Vì mức chất lượng phù hợp không được quy định, chỉ có tỷ lệ phần trăm được báo cáo. |

Table D.4 (contineud)

| Data quality component | Example 3 | Example 4 |
| --- | --- | --- |
| DQ _Scope |  |  |
| DQ_ Element | 3 - positional accuracy | 3 - positional accuracy |
| DQ_ Subelement | 2 - relative or internal accuracy | 2 - relative or internal accuracy |
|  | DQ_ Measure |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | RMSE | Percentage of items with coordinate error greater than specification limit |
|  | DQ _MeasureID | 30201 | 30202 |
|  | DQ _EvalMethod |  |  |
|  |  | DQ_ EvalMethodType | 2 - external | 2 - external |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | For each node, measure the error distance between relative coordinate values of the node in the dataset and those in the universe of discourse. Compute RMSE from the error distances. | For each node, measure the error distance between relative coordinate values of the node in the dataset and those in the universe of discourse. Count the number of the nodes whose error distance exceeds the specification limit (e.g.1 m). Divide the number of the nonconforming nodes by the number of the nodes in the data quality scope. Multiply the result by 100. |
|  | DQ _QualityResult |  |  |
|  |  | DQ_ ValueType | 2 - number | 4 - percentage |
|  | DQ_ Value | 1,50m | 20% |
|  |  | DQ _ValueUnit | metre | percentage |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ ConformanceLevel | Not specified | Not specified |
| Example dataset parameters | Omitted | Omitted |
| Example quality result meaning | RMSE of distance of the nodes is 1,50m. Since conformance quality level is not specified, only the RMSE is reported. | 20% of the nodes within the data quality scope have error distance more than 1 metre. Since conformance quality level is not specified, only the percentage is reported. |

Bảng D.4 (tiếp theo)

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 5 | Ví dụ 6 | Ví dụ 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Tất cả dữ liệu điểm độ cao theo dạng lưới của DEM trong tập dữ liệu. | Tất cả dữ liệu điểm độ cao theo dạng lưới của DEM trong tập dữ liệu nằm trong khoảng kinh độ +139 +140 và vĩ độ +36,0 +37,0 | Tất cả dữ liệu điểm độ cao theo dạng lưới của DEM trong thành phố Bangkok, Thái Lan. |
| DQ _Element | 3 - Độ chính xác vị trí | 3 - Độ chính xác vị trí | 3 - Độ chính xác vị trí |
| DQ _Subelement | 3 - độ chính xác vị trí dữ liệu lưới | 3 - độ chính xác vị trí dữ liệu lưới | 3 - độ chính xác vị trí dữ liệu lưới |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | RMSE | Phần trăm các đối tượng có sai số vị trí lớn hơn yêu cầu | Chấp nhận – Không chấp nhận |
|  |  | DQ _MeasureID | 30301 | 30302 | 30303 |
|  |  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_EvalMethodType | 2 – bên ngoài | 2 – bên ngoài | 2 – bên ngoài |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | Đối với mỗi điểm theo dạng lưới, đo sự khác biệt giữa giá trị độ cao tuyệt đối của các điểm trong tập dữ liệu và thực tế. Tính RMSE từ sự khác biệt chiều cao. | Đối với mỗi điểm theo dạng lưới, đo sự khác biệt giữa giá trị độ cao tuyệt đối của các điểm trong tập dữ liệu và trong thực tế. Đếm số lượng các điểm có sự khác biệt chiều cao vượt quá giới hạn yêu cầu kỹ thuật (ví dụ 1 m). Chia số lượng các điểm không phù hợp bởi số lượng các điểm trong phạm vi chất lượng dữ liệu. Nhân kết quả với 100. | Đối với mỗi điểm theo dạng lưới, đo sự khác biệt giữa giá trị độ cao tuyệt đối của các điểm trong các tập dữ liệu và trong thực tế. Đếm số lượng các điểm có sự khác biệt chiều cao vượt quá giới hạn yêu cầu kỹ thuật ( ví dụ 1 m). Chia số lượng các điểm không phù hợp bởi số lượng các điểm trong phạm vi kiểm tra và nhân với 100. So sánh tỷ lệ phần trăm của các điểm không phù hợp so với mức yêu cầu. |
|  |  | DQ_ QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ ValueType | 2 – giá trị số | 4 – giá trị phần trăm | 1 – giá trị boolean |
|  |  |  | DQ Value | 0,8 mét | 8% | False |
|  |  |  | DQ_ValueUnit | metre | Tỷ lệ phần trăm điểm với lỗi chiều cao lớn hơn giới hạn quy định. | N.A. |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Không quy định | Không quy định | Ít hơn 5 phần trăm các đối tượng có thể có lỗi chiều cao lớn hơn giới hạn quy định. |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | Không đầy đủ | Không đầy đủ | Không đầy đủ |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | RMSE của chiều cao là 0,8 m. Từ mức chất lượng phù hợp không được quy định, chỉ có RMSE được báo cáo. | 8 % các điểm theo dạng lưới trong phạm vi chất lượng dữ liệu có lỗi chiều cao hơn 1 mét. Từ mức chất lượng phù hợp không được quy định, chỉ báo cáo theo tỷ lệ % | Không chấp nhận tập dữ liệu. Tỷ lệ phần trăm của các điểm không phù hợp vượt quá mức cho phép. |

Table D.4 (contineud)

| Data quality component | Example 5 | Example 6 | Example 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All gridded elevation point data of DEM in the dataset | All gridded elevation point data of DEM in the area bounded by longitudes +139 +140 and latitudes +36,0 +37,0 | All gridded elevation point data of DEM in the city of Bangkok, Thailand. |
| DQ _Element | 3 - positional accuracy | 3 - positional accuracy | 3 - positional accuracy |
| DQ _Subelement | 3 - gridded data position accuracy | 3 - gridded data position accuracy | 3 - gridded data position accuracy |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | RMSE | Percentage of items with coordinate error greater than specification limit | Pass-fail |
|  |  | DQ _MeasureID | 30301 | 30302 | 30303 |
|  |  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_EvalMethodType | 2 - external | 2 - external | 2 - external |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | For each gridded point, measure the difference between absolute height value of the point in the dataset and that in the universe of discourse. Compute RMSE from the height differences. | For each gridded point, measure the difference between absolute height value of the point in the dataset and that in the universe of discourse. Count the number of the points whose height difference exceeds the specification limit (e.g.1 m). Divide the number of the non-conforming points by the number of the points in the data quality scope. Multiply the result by 100. | For each gridded point, measure the difference between absolute height value of the point in the dataset and that in the universe of discourse. Count the number of the points whose height difference exceeds the specification limit (e.g.1 m). Divide the number of the non-conforming points by the number of the points in the data quality scope and multiply the ratio by 100. Compare the percentage of the non-conforming points against the conformance quality level. |
|  |  | DQ_ QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ ValueType | 2 - number | 4 - Percentage | 1 - Boolean variable |
|  |  |  | DQ _Value | 0,8 metre | 8% | False |
|  |  |  | DQ_ValueUnit | metre | Percent of points with height error greater than the specification limit. | N.A. |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Not specified. | Not specified. | Less than 5 percent of items may have height error greater than specification limit |
| Example dataset parameters | Omitted | Omitted | Omitted |
| Example quality result meaning | RMSE of height is 0,8 m. Since conformance quality level is not specified, only the RMSE is reported | 8 percent of the gridded points within the data quality scope have height error more than 1 metre. Since conformance quality level is not specified, only the percentage is reported | Dataset fails. Percentage of non conforming points exceeds the conformance quality level |

| D. 6 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá độ chính xác thời gian chất lượng dữ liệu Độ chính xác thời gian là mức độ chính xác của các thuộc tính thời gian và mối quan hệ thời gian. Độ chính xác thời gian có các thành phần phụ sau đây: - Độ chính xác của phương pháp đo thời gian: tính chính xác của các tham chiếu thời gian (thông báo lỗi trong đo lường thời gian); - Sự ổn định về thời gian: tính chính xác của các sự kiện đặt hàng hoặc chuỗi; - độ đúng đắn về mặt thời gian: là mức độ đúng đắn của dữ liệu theo thời gian. Bảng D.5 cung cấp một số ví dụ về độ chính xác chuyên đề cho độ chính xác các thành phần phụ về đo lường thời gian, sự ổn định về thời gian và sự đúng đắn về mặt thời gian. | D.6 Examples data quality temporal accuracy measures Temporal accuracy is the accuracy of the temporal attributes and temporal relationships. Temporal accuracy has the following subelements: - accuracy of a time measurement: correctness of the temporal references of an time (reporting of error in time measurement); - temporal consistency: correctness of ordered events or sequences; - temporal validity: validity of data with respect to time. Table D.5 provides some examples of thematic accuracy for the subelements accuracy of a time measurement, temporal consistency and temporal validity |
| --- | --- |

Bảng D.5 — Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá độ chính xác thời gian chất lượng dữ liệu

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 1 | Ví dụ 2 | Ví dụ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Tất cả các dữ liệu tai nạn giao thông trong tập dữ liệu | Tất cả các dữ liệu tai nạn giao thông trong khu vực giới hạn bởi kinh độ 139 140 và vĩ độ +36,0 +37,0 | Tất cả các dữ liệu tai nạn giao thông ở thành phố London, Anh |
| DQ _Element | 4 – độ chính xác thời gian | 4 - độ chính xác thời gian | 4 - độ chính xác thời gian |
| DQ_ Subelement | 1 – độ chính xác của phép đo thời gian | 1 - độ chính xác của phép đo thời gian | 1 - độ chính xác của phép đo thời gian |
|  | DQ_ Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | RMSE | Phần trăm của các đối tượng bị lỗi thuộc tính lớn hơn giới hạn quy định | Chấp nhận – không chấp nhận |
|  | DQ_ MeasureID | 40101 | 40102 | 40103 |
|  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  | DQ_EvalMethodType | 2 – bên ngoài | 2 – bên ngoài | 2 – bên ngoài |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | Đối với mỗi dữ liệu tai nạn giao thông, đo sự khác biệt giữa thời gian xảy ra tai nạn trong tập dữ liệu và trong thực tế. Tính RMSE từ sự khác biệt thời gian xảy ra. | Đối với mỗi dữ liệu tai nạn giao thông, đo sự khác biệt giữa thời gian xảy ra tai nạn trong tập dữ liệu và trong thực tế. Đếm số lượng các vụ tai nạn xảy ra có thời gian khác nhau vượt quá giới hạn quy định (ví dụ 2 giờ). Chia số dữ liệu tai nạn không phù hợp bởi số lượng dữ liệu tai nạn trong phạm vi chất lượng dữ liệu, và nhân kết quả với 100. | Đối với mỗi dữ liệu tai nạn giao thông, đo sự khác biệt giữa thời gian xảy ra tai nạn trong tập dữ liệu và trong thực tế. Đếm số lượng các vụ tai nạn xảy ra có thời gian khác nhau vượt quá giới hạn quy định (ví dụ 2 giờ). Chia số dữ liệu tai nạn không phù hợp bởi số lượng dữ liệu tai nạn trong phạm vi chất lượng dữ liệu, và nhân kết quả với 100. So sánh tỷ lệ phần trăm của dữ liệu tai nạn không phù hợp so với mức chất lượng phù hợp. |
|  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  | DQ_ ValueType | 2 – giá trị số | 4 – giá trị phần trăm | 1 – giá trị Boolean |
|  | DQ _Value | 1,5 giờ | 18 | False |
|  |  | DQ _ValueUnit | giờ | Phần trăm | N.A. |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ _ConformanceLevel | Không quy định | Không quy định | 10% |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | Không đầy đủ | Không đầy đủ | Không đầy đủ |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Sai số trung phương thời gian xảy ra là 1,5 giờ. Khi mức chất lượng phù hợp không được quy định, chỉ có RMSE được báo cáo. | 18% dữ liệu tai nạn trong phạm vi chất lượng dữ liệu có lỗi thời gian xảy ra hơn 2 giờ. Khi mức chất lượng phù hợp không được quy định, chỉ tỷ lệ phần trăm được báo cáo. | Không chấp nhận tập dữ liệu. Phần trăm dữ liệu tai nạn không phù hợp vượt quá mức cho phép. |

Table D.5 — Examples of data quality temporal accuracy measures

| Data quality component | Example 1 | Example 2 | Example 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All traffic accident data in the dataset | All traffic accident data in the area bounded by longitudes +139 +140 and latitudes +36,0 +37,0 | All traffic accident data in the city of London, UK |
| DQ _Element | 4 - temporal accuracy | 4 - temporal accuracy | 4 - temporal accuracy |
| DQ _Subelement | 1 - accuracy of a time measurement | 1 - accuracy of a time measurement | 1 - accuracy of a time measurement |
|  | DQ_ Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | RMSE | Percentage of items with the error of temporal attribute greater than specification limit | Pass-fail |
|  | DQ _MeasureID | 40101 | 40102 | 40103 |
|  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  | DQ_EvalMethodType | 2 - external | 2 - external | 2 - external |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | For each traffic accident data, measure the difference between accident occurrence time in the dataset and that in the universe of discourse. Compute RMSE from the occurrence time differences. | For each traffic accident data, measure the difference between accident occurrence time in the dataset and that in the universe of discourse. Count the number of the accidents whose occurrence time difference exceeds the specification limit (e.g. 2 hours). Divide the number of the non-conforming accident data by the number of accident data in the data quality scope, and multiply the result by 100. | For each traffic accident data, measure the difference between accident occurrence time in the dataset and that in the universe of discourse. Count the number of the accidents whose occurrence time difference exceeds the specification limit (e.g. 2 hours). Divide the number of the non-conforming accident data by the number of accident data in the data quality scope, and multiply the result by 100. Compare the percentage of the nonconforming accident data against the conformance quality level. |
|  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  | DQ_ ValueType | 2 - number | 4 - Percentage | 1 - Boolean variable |
|  | DQ _Value | 1,5 hours | 18 | False |
|  |  | DQ_ ValueUnit | hours | percent | N.A. |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ ConformanceLevel | Not specified | Not specified | 10% |
| Example dataset parameters | Omitted | Omitted | Omitted |
| Example quality result meaning | RMSE of occurrence time is 1,5 hours. Since conformance quality level is not specified, only the RMSE is reported | 18% of the accident data within the data quality scope have occurrence time error more than 2 hours. Since conformance quality level is not specified, only the percentage is reported | Dataset fails. Percentage of non conforming accident data exceeds the conformance quality level |

Bảng D.5 (tiếp theo)

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 4 | Ví dụ 5 | Ví dụ 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Tất cả các dữ liệu sự kiện lịch sử trong các tập dữ liệu | Tất cả các dữ liệu sự kiện lịch sử trong khu vực giới hạn bởi kinh độ +139 +140 và vĩ độ +36,0 +37,0 | Tất cả các dữ liệu sự kiện lịch sử ở Trung Quốc. |
| DQ _Element | 4 – độ chính xác về thời gian | 4 - độ chính xác về thời gian | 4 - độ chính xác về thời gian |
| DQ _Subelement | 2 – ổn định về thời gian | 2 – ổn định về thời gian | 2 – ổn định về thời gian |
| DQ _Measure |  |  |  |
|  | DQ_MeasureDesc | Chấp nhận-không chấp nhận | Số lượng các đối tượng với các mối quan hệ thời gian không ổn định | Phần trăm các đối tượng với các mối quan hệ thời gian không ổn định |
|  | DQ_ MeasureID | 40201 | 40202 | 40203 |
|  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  | DQ_EvalMethodType | 1- Bên ngoài | 1- Bên ngoài | 1- Bên ngoài |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | Kiểm tra từng sự kiện lịch sử để đảm bảo rằng nó được sắp xếp một cách chính xác đối với phần còn lại của dữ liệu sự kiện. | Kiểm tra từng sự kiện lịch sử để đảm bảo rằng nó được sắp xếp một cách chính xác trong chuỗi sự kiện. Đếm những phần tử bị sắp xếp sai về thời gian. | Kiểm tra từng sự kiện lịch sử để đảm bảo rằng nó được sắp xếp một cách chính xác đối với phần còn lại của dữ liệu sự kiện. Đếm những phần tử sắp xếp không chính xác. Chia kết quả đếm được cho tổng số phần tử và nhân với 100. |
|  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  | DQ_ ValueType | 1 – giá trị Boolean | 2 – giá trị số | 4 – giá trị % |
|  |  | DQ_ Value | False | 3 | 60% |
|  |  | DQ_ ValueUnit | N.A. | Không ổn định về mặt thời gian | Phần trăm không ổn định về thời gian |
| DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
| DQ_ConformanceLevel | Không có đối tượng nào có thể không ổn định về thời gian | Không có đối tượng nào có thể không ổn định về thời gian | Không phần trăm các đối tượng có thể không ổn định về thời gian |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | 5 sự kiện lịch sử trong phạm vi chất lượng dữ liệu; {A, B, C, D, E} là đúng trình tự. Trong một tập dữ liệu, năm sự kiện được ghi lại theo thứ tự {A, B, D, E, C}. Sự kiện riêng (A, B, C, D, E) được định nghĩa là một đối tượng. Đối tượng có thứ tự không phù hợp là (C, D, E). | 5 sự kiện lịch sử trong phạm vi chất lượng dữ liệu; {A, B, C, D, E} là đúng trình tự. Trong một tập dữ liệu, năm sự kiện được ghi lại theo thứ tự {A, B, D, E, C}. Sự kiện riêng (A, B, C, D, E) được định nghĩa là một đối tượng. Đối tượng có thứ tự không phù hợp là (C, D, E). | 5 sự kiện lịch sử trong phạm vi chất lượng dữ liệu; {A, B, C, D, E} là đúng trình tự. Trong một tập dữ liệu, năm sự kiện được ghi lại theo thứ tự {A, B, D, E, C}. Sự kiện riêng (A, B, C, D, E) được định nghĩa là một đối tượng. Đối tượng có thứ tự không phù hợp là (C, D, E). |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Không chấp nhận tập dữ liệu. Do không ổn định về mặt thời gian | Không chấp nhận tập dữ liệu. Số lượng không ổn định về mặt thời gian vượt quá mức chất lượng phù hợp. | Không chấp nhận tập dữ liệu. Phần trăm không ổn định về mặt thời gian vượt quá mức chất lượng phù hợp. |

Table D.5 (continued)

| Data quality component | Example 4 | Example 5 | Example 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All historical event data in the dataset | All historical event data in the area bounded by longitudes +139 +140 and latitudes +36,0 +37,0 | All historical event data in China. |
| DQ _Element | 4 - temporal accuracy | 4 - temporal accuracy | 4 - temporal accuracy |
| DQ _Subelement | 2 - temporal consistency | 2 - temporal consistency | 2 - temporal consistency |
| DQ _Measure |  |  |  |
|  | DQ_MeasureDesc | Pass-fail | Number of items with inconsistent temporal relationships | Percent of items with inconsistent temporal relationships |
|  | DQ _MeasureID | 40201 | 40202 | 40203 |
|  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  | DQ_EvalMethodType | 1- External | 1- External | 1- External |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | Check each historical event to assure that it is correctly ordered against the rest of event data. | Check each historical event to assure that it is correctly ordered against the rest of event data. Count those that are not correctly ordered. | Check each historical event to assure that it is correctly ordered against the rest of event data. Count those that are not correctly ordered. Divide the result by the total number of items within scope and multiply it by 100. |
|  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  | DQ _ValueType | 1 - Boolean variable | 2 - Number | 4 - Percentage |
|  |  | DQ _Value | False | 3 | 60% |
|  |  | DQ _ValueUnit | N.A. | Temporal inconsistencies | percent of temporal inconsistencies |
| DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
| DQ_ConformanceLevel | Zero items may have temporal inconsistency. | Zero items may have temporal inconsistency. | Zero percent of items may have temporal inconsistency. |
| Example dataset parameters | 5 historical events in the data quality scope; {A,B,C,D,E} is the correct sequence. In the dataset, the five events are recorded in the order of {A,B,D,E,C}. Individual event (A,B,C,D,E ) is defined to be an item. Items with inconsistent order are (C,D,E). | 5 historical events in the data quality scope; {A,B,C,D,E} is the correct sequence. In the dataset, the five events are recorded in the order of {A,B,D,E,C}. Individual event (A,B,C,D,E ) is defined to be an item. Items with inconsistent temporal order are (C,D,E). | 5 historical events in the data quality scope; {A,B,C,D,E} is the correct sequence. In the dataset, the five events are recorded in the order of {A,B,D,E,C}. Individual event (A,B,C,D,E) is defined to be an item. Items with inconsistent order are (C,D,E). |
| Example quality result meaning | Dataset fails. Temporal inconsistency is found. | Dataset fails. Number of temporal inconsistencies exceeds conformance quality level. | Dataset fails. Percentage of temporal inconsistencies exceeds conformance quality level. |

Bảng D.5 (tiếp theo)

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 7 | Ví dụ 8 | Ví dụ 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Tất cả dữ liệu về giá đất trong tập dữ liệu | Tất cả dữ liệu về giá đất trong khu vực giới hạn bởi kinh độ +139 +140 và vĩ độ +36,0 +37,0 | Tất cả dữ liệu về giá đất ở thành phố Tokyo, Nhật Bản |
| DQ _Element | 4 – độ chính xác về thời gian | 4 – độ chính xác về thời gian | 4 – độ chính xác về thời gian |
| DQ_ Subelement | 3 – giá trị thời gian | 3 - giá trị thời gian | 3 - giá trị thời gian |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_ MeasureDesc | Chấp nhận – không chấp nhận | Số lượng các đối tượng với giá trị thời gian | Tỷ lệ phần trăm các đối tượng với giá trị thời gian |
|  |  | DQ_ MeasureID | 40301 | 40302 | 40303 |
|  |  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_EvalMethodType | 1- Nội bộ | 1- Nội bộ | 1- Nội bộ |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | Kiểm tra dữ liệu giá đất để đảm bảo rằng nó đã được khảo sát năm 1995. | Kiểm tra dữ liệu giá đất để đảm bảo rằng nó đã được khảo sát năm 1995. Đếm những đối tượng không được khảo sát trong năm 1995. | Kiểm tra dữ liệu giá đất để đảm bảo rằng nó đã được khảo sát trong năm 1995. Đếm những đối tượng không được khảo sát trong năm 1995. Chia kết quả cho tổng số các đối tượng trong phạm vi chất lượng dữ liệu và nhân với 100. |
|  |  | DQ_QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ _ValueType | 1 – Giá trị Boolean | 2 – Giá trị số | 4 – Giá trị phần trăm |
|  |  |  | DQ_ Value | False | 5 | 5% |
|  |  |  | DQ _ValueUnit | N.A. | Giá trị thời gian | Phần trăm |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Không có đối tượng có thể có giá trị thời gian. | 10 hoặc ít hơn các đối tượng có thể có giá trị thời gian. | Ít hơn 10 phần trăm các đối tượng có thể có giá trị thời gian. |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | 100 đối tượng thu thập năm 1995 trong tập dữ liệu; có 95 đối tượng được thu thập thực tế vào năm 1995, và 5 đối tượng được thu thập năm 1985. | 100 đối tượng thu thập năm 1995 trong phạm vi chất lượng dữ liệu; có 95 đối tượng được thu thập thực tế vào năm 1995, và 5 đối tượng được thu thập năm 1985. | 100 đối tượng thu thập năm 1995 trong phạm vi chất lượng dữ liệu; có 95 đối tượng được thu thập thực tế vào năm 1995, và 5 đối tượng được thu thập năm 1985. |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Không chấp nhận tập dữ liệu. Có ít nhất một đối tượng có giá trị thời gian. | Chấp nhận tập dữ liệu. Có ít hơn 10 đối tượng có giá trị thời gian. | Chấp nhận tập dữ liệu. Có ít hơn 10% đối tượng có giá trị thời gian. |

# Table D.5 (continued)

| Data quality component | Example 7 | Example 8 | Example 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All land price data in the dataset | All land price data in the area bounded by longitudes +139 +140 and latitudes +36,0 +37,0 | All land price data in the city of Tokyo, Japan |
| DQ_ Element | 4 - temporal accuracy | 4 - temporal accuracy | 4 - temporal accuracy |
| DQ_ Subelement | 3 - temporal validity | 3 - temporal validity | 3 - temporal validity |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_ MeasureDesc | Pass-fail | Number of items with temporal invalidity | Percentage of items with temporal invalidity |
|  |  | DQ _MeasureID | 40301 | 40302 | 40303 |
|  |  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ EvalMethodType | 1- Internal | 1- Internal | 1- Internal |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | Check land price data to assure that it was surveyed in 1995. | Check land price data to assure that it was surveyed in 1995. Count those that were not surveyed in 1995. | Check land price data to assure that it was surveyed in 1995. Count those that were not surveyed in 1995. Divide the result by the total number of items in data quality scope and multiply it by 100. |
|  |  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ _ValueType | 1 - Boolean variable | 2 - Number | 4 - Percentage |
|  |  |  | DQ_ Value | False | 5 | 5% |
|  |  |  | DQ_ ValueUnit | N.A. | Temporal invalidity | Percent |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Zero items may have temporal invalidity. | 10 or fewer items may have temporal invalidity. | Less than 10 percent of the items may have temporal invalidity. |
| Example dataset parameters | 100 items with the collection date of 1995 in the dataset ; 95 were actually collected in 1995 ; 5 were actually collected in 1985 | 100 items with the collection date of 1995 in the data quality scope ; 95 were actually collected in 1995 ; 5 were actually collected in 1985 | 100 items with the collection date of 1995 in the data quality scope ; 95 were actually collected in 1995 ; 5 were actually collected in 1985 |
| Example quality result meaning | Dataset fails. At least one item has temporal invalidity. | Dataset passes. Fewer than ten items had temporal invalidity. | Dataset passes. Less than 10 percent of the items had temporal invalidity. |

| D. 7 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá độ chính xác chuyên đề chất lượng dữ liệu Độ chính xác theo chuyên đề là mức độ chính xác của các thuộc tính định lượng và mức độ chính xác của các thuộc tính phi định lượng, phân loại các đối tượng và các mối quan hệ của chúng. Độ chính xác theo chuyên đề có các thành phần phụ sau đây: - Phân loại chính xác: so sánh các lớp giao cho các đối tượng hoặc các thuộc tính của chúng với thực tế (mặt đất hoặc tập dữ liệu tham chiếu); - Độ chính xác của thuộc tính phi định lượng: độ chính xác của các thuộc tính phi định lượng; - Độ chính xác của thuộc tính định lượng: độ chính xác của các thuộc tính định lượng. Bảng D.6 cung cấp một số ví dụ về độ chính xác theo chuyên đề cho các thành phần phụ. | D.7 Example of data quality thematic accuracy measures Thematic accuracy is the accuracy of quantitative attributes and the correctness of non-quantitative attributes and of the classifications of features and their relationships. Thematic accuracy has the following sub-elements: - classification correctness: comparison of the classes assigned to features or their attributes to a universe of discourse (ground truth or reference dataset); - non-quantitative attribute correctness: correctness of non-quantitative attributes; - quantitative attribute correctness: accuracy of quantitative attributes. Table D.6 provides some examples of thematic accuracy for the sub-elements |
| --- | --- |

Bảng D.6 — Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chính xác chuyên đề chất lượng dữ liệu

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 1 | Ví dụ 2 | Ví dụ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Tất cả đối tượng được phân loại là A, B và C trong tập dữ liệu | Tất cả đối tượng được phân loại là A, B và C trong khu vực giới hạn bởi kinh độ +139 +140 và vĩ độ +36,0 +37,0 | Tất cả đối tượng được phân loại là A, B và C ở Ả Rập. |
| DQ_ Element | 5 - Độ chính xác chuyền đề | 5 - Độ chính xác chuyền đề | 5 - Độ chính xác chuyền đề |
| DQ_ Subelement | 1 - độ chính xác phân loại | 1 - độ chính xác phân loại | 1 - độ chính xác phân loại |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ _MeasureDesc | Chấp nhận-không chấp nhận | Phần trăm phân loại chính xác (PCC) | Ma trận tỷ lệ phần trăm phân loại sai |
|  | DQ _MeasureID | 50101 | 50102 | 50103 |
|  | DQ _EvalMethod |  |  |  |
|  |  | DQ_EvalMethodType | 2 – bên ngoài | 2 - bên ngoài | 2 - bên ngoài |
|  |  | DQ_EvalMethodDesc | Đối với mỗi đối tượng trong tập dữ liệu, so sánh các lớp được chỉ định với các lớp trong thực tế. | Đối với mỗi đối tượng trong tập dữ liệu, so sánh các lớp được chỉ định với các lớp trong thực tế. Đếm các đối tượng được phân loại một cách chính xác. Chia kết quả cho tổng số các đối tượng trong phạm vi chất lượng dữ liệu và nhân với 100. | Đối với mỗi đối tượng trong tập dữ liệu, so sánh các lớp được chỉ định với các lớp trong thực tế. Tạo ra một ma trận của N (i, j) trong đó N (i, j) là số các đối tượng của lớp (i) được phân loại như lớp (j) trong tập dữ liệu. Chia N (i, j) cho tổng số các đối tượng của lớp (i) và nhân với 100. |
|  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  | DQ_ ValueType | 1 – Giá trị Boolean | 4 – Phần trăm | 8 - Ma trận |
|  | DQ_Value | False | 60% |  | Dataset class |
|  |  |  |  | True class i |  | A | B | C | % |
|  |  |  |  |  | A | 70 | 20 | 10 | 100 |
|  |  |  |  |  | B | 20 | 40 | 40 | 100 |
|  |  |  |  |  | C | 20 | 20 | 60 | 100 |
|  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | DQ_ ValueUnit | N.A. | Phần trăm | Phần trăm |
|  | DQ _Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Không có đối tượng nào bị phân loại sai | 80 % các đối tượng được phân loại đúng | Không quy định |
|  |  | Dataset class |  | Dataset class |  | Dataset class |
|  | True class |  | A | B | C | Count | True class |  | A | B | C | Count | True class |  | A | B | C | Count |
|  |  | A | 7 | 2 | 1 | 10 |  | A | 7 | 2 | 1 | 10 |  | A | 7 | 2 | 1 | 10 |
|  |  | B | 1 | 2 | 2 | 5 |  | B | 1 | 2 | 2 | 5 |  | B | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | C | 1 | 1 | 3 | 5 |  | C | 1 | 1 | 3 | 5 |  | C | 1 | 1 | 3 | 5 |
|  |  | Count | 9 | 5 | 6 | 20 |  | Count | 9 | 5 | 6 | 20 |  | Count | 9 | 5 | 6 | 20 |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Không chấp nhận tập dữ liệu. Có 8 đối tượng bị phân loại sai. | Không chấp nhận tập dữ liệu. 40% các đối tượng bị phân loại sai. | Vì không có mức chất lượng phù hợp được quy định, ma trận phân loại sai được báo cáo. |

Table D.6 — Examples of data quality thematic accuracy measures

Bảng D.6 (tiếp theo)

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 4 | Ví dụ 5 | Ví dụ 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Tất cả các đối tượng có địa danh trong tập dữ liệu | Tất cả các đối tượng có địa danh trong khu vực khoảng kinh độ +139 +140 và vĩ độ +36,0 +37,0 | Tất cả các đối tượng có địa danh của thành phố Lisbon, Portugal. |
| DQ_ Element | 5 - độ chính xác chuyên đề | 5 - độ chính xác chuyên đề | 5 - độ chính xác chuyên đề |
| DQ_ Subelement | 2 - sự đúng đắn của thuộc tính phi định lượng | 2 - sự đúng đắn của thuộc tính phi định lượng | 2 - sự đúng đắn của thuộc tính phi định lượng |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_ MeasureDesc | Chấp nhận-không chấp nhận | Số đối tượng có tên địa danh sai | Phần trăm các đối tượng có địa danh sai |
|  |  | DQ_ MeasureID | 50201 | 50202 | 50203 |
|  |  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_EvalMethodType | 2 – bên ngoài | 2 - bên ngoài | 2 - bên ngoài |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | So sánh các địa danh trong tập dữ liệu với các địa danh trong thực tế. | So sánh các địa danh trong tập dữ liệu với các địa danh trong thực tế. Đếm các đối tượng có địa danh sai | So sánh các địa danh trong tập dữ liệu với các địa danh trong thực tế. Đếm các đối tượng có địa danh sai. Chia kết quả cho tổng số đối tượng trong phạm vi chất lượng dữ liệu và nhân với 100. |
|  |  | DQ_ QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ ValueType | 1- giá trị đúng/sai | 2 – giá trị số | 4 – giá trị phần trăm |
|  |  |  | DQ _Value | False | 5 | 5% |
|  |  |  | DQ_ValueUnit | N.A. | Số đối tượng có địa danh sai | Phần trăm |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Không có đối tượng nào có địa danh sai | Có ít hơn 3 đối tượng có địa danh sai | Ít hơn 3% các đối tượng có thể có địa danh sai |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | 100 đối tượng có địa danh trong tập dữ liệu; thì có 5 đối tượng bị đánh vần sai | 100 đối tượng có địa danh trong phạm vi chất lượng dữ liệu; thì có 5 đối tượng bị đánh vần sai. | 100 đối tượng có địa danh trong phạm vi chất lượng dữ liệu; thì có 5 đối tượng bị đánh vần sai. |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | Tập dữ liệu không được chấp nhận vì có ít nhất một đối tượng có địa danh sai. | Tập dữ liệu không được chấp nhận vì có hơn 3 đối tượng có địa danh sai. | Tập dữ liệu không được chấp nhận vì có hơn 3% đối tượng có địa danh sai. |

Table D.6 (continued)

| Data quality component | Example 4 | Example 5 | Example 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All items with geographic names in the dataset | All items with geographic names in the area bounded by longitudes +139 +140 and latitudes +36,0 +37,0 | All items with geographic names in the city of Lisbon, Portugal. |
| DQ_ Element | 5 - thematic accuracy | 5 - thematic accuracy | 5 - thematic accuracy |
| DQ_ Subelement | 2 - non-quantitative attribute correctness | 2 - non-quantitative attribute correctness | 2 - non-quantitative attribute correctness |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ _MeasureDesc | Pass-fail | Number of items with incorrect geographic | Percentage of items with incorrect geographic |
|  |  |  |  |  | names | names. |
|  |  | DQ_ MeasureID | 50201 | 50202 | 50203 |
|  |  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_EvalMethodType | 2 - external | 2 - external | 2 - external |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | Compare the geographic names in the dataset against those in the universe of discourse. | Compare the geographic names in the data quality scope against those in the universe of discourse. Count items with incorrect geographic names. | Compare the geographic names in the data quality scope against those in the universe of discourse. Count items with incorrect geographic names. Divide the result by the total number of items in the data quality scope and multiply it by 100. |
|  |  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ_ ValueType | 1-Boolean variable | 2 - Number | 4 - Percentage |
|  |  |  | DQ _Value | False | 5 | 5% |
|  |  |  | DQ_ValueUnit | N.A. | Number of items with incorrect geographic names | Percent |
|  | DQ_ Date | 2000-03-06 | 2000-03-06 | 2000-03-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Zero items may have incorrect geographic names | Less than 3 items may have incorrect geographic names. | Less than 3 percent of items may have incorrect geographic names. |
| Example dataset parameters | 100 items with geographic name in the dataset; 5 names are misspelled | 100 items with geographic name in the data quality scope ; 5 names are misspelled | 100 items with geographic name in the data quality scope ; 5 names are misspelled |
| Example quality result meaning | Dataset fails. At least one item has incorrect geographic names | Dataset fails. Greater than 3 items have incorrect geographic names | Dataset fails. Greater than 3 percent of the items have incorrect geographic names |

Bảng D.6 (tiếp theo)

| Thành phần chất lượng dữ liệu | Ví dụ 7 | Ví dụ 8 | Ví dụ 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | Tất cả đối tượng có thuộc tính nhiệt độ trong tập dữ liệu | Tất cả đối tượng có thuộc tính nhiệt độ trong khu vực bởi kinh độ +139 +140 và vĩ độ +36,0 +37,0 | Tất cả đối tượng có thuộc tính nhiệt độ trong thành phố Munich, Đức. |
| DQ_ Element | 5 – độ chính xác thuộc tính | 5 - độ chính xác thuộc tính | 5 - độ chính xác thuộc tính |
| DQ_ Subelement | 3 - độ chính xác thuộc tính định lượng | 3 - độ chính xác thuộc tính định lượng | 3 - độ chính xác thuộc tính định lượng |
|  | DQ_ Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | RMSE | Phần trăm các đối tượng có giá trị thuộc tính nhiệt độ cao hơn cho phép | Chấp nhận-không chấp nhận |
|  |  | DQ _MeasureID | 50301 | 50302 | 50303 |
|  |  | DQ_ EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_EvalMethodType | 2 – bên ngoài | 2 – bên ngoài | 2 – bên ngoài |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | Đối với mỗi đối tượng, đo sự khác biệt giữa giá trị nhiệt độ trong tập dữ liệu và trong thực tế. Tính RMSE từ sự khác biệt đó. | Đối với mỗi đối tượng, đo sự khác biệt giữa giá trị nhiệt độ trong tập dữ liệu và trong thực tế. Đếm số lượng các đối tượng trong đó nhiệt độ chênh lệch vượt quá giới hạn theo quy định (ví dụ 1°). Chia số đối tượng không phù hợp cho số đối tượng trong phạm vi chất lượng dữ liệu. Nhân kết quả với 100. | Đối với mỗi đối tượng, đo sự khác biệt giữa giá trị nhiệt độ trong tập dữ liệu và trong thực tế. Đếm số lượng các đối tượng trong đó nhiệt độ chênh lệch vượt quá giới hạn theo quy định (ví dụ 1°). Chia số đối tượng không phù hợp cho số đối tượng trong phạm vi chất lượng dữ liệu. Nhân kết quả với 100. So sánh phần trăm các đối tượng không phù hợp với mức cho phép. |
|  |  | DQ_ QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ _ValueType | 2 –Số | 4 – Phần trăm | 1-giá trị Boolean |
|  |  |  | DQ_ Value | 0,5 | 5 | False |
|  |  |  | DQ_ValueUnit | Mức độ | Phần trăm các đối tượng có lỗi nhiệt độ lớn hơn giới hạn thông số kỹ thuật. | N.A. |
|  | DQ Date | 2000-3-06 | 2000-3-06 | 2000-3-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Không quy định | Không quy định | Ít hơn 1% số đối tượng có lỗi nhiệt độ lớn hơn giới hạn thông số kỹ thuật |
| Ví dụ về các tham số của tập dữ liệu | Không đầy đủ | Không đầy đủ | Không đầy đủ |
| Ví dụ về dự định kết quả chất lượng | RMSE của nhiệt độ là 0,5°. Mức chất lượng phù hợp không được quy định, chỉ có RMSE được báo cáo. | 5 % các đối tượng trong phạm vi chất lượng dữ liệu có lỗi nhiệt độ hơn 1 °. Mức chất lượng phù hợp không được quy định, chỉ có tỷ lệ phần trăm được báo cáo. | Không chấp nhận tập dữ liệu bị. Tỷ lệ phần trăm các đối tượng không phù hợp vượt quá mức cho phép. |

Table D.6 (continued)

| Data quality component | Example 7 | Example 8 | Example 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ_Scope | All items which have temperature attribute in the dataset. | All items which have temperature attribute in the area bounded by longitudes +139 +140 and latitudes +36,0 +37,0 | All items which have temperature attribute in the city of Munich, Germany. |
| DQ_ Element | 5 - thematic accuracy | 5 - thematic accuracy | 5 - thematic accuracy |
| DQ _Subelement | 3 - quantitative attribute accuracy | 3 - quantitative attribute accuracy | 3 - quantitative attribute accuracy |
|  | DQ _Measure |  |  |  |
|  |  | DQ_MeasureDesc | RMSE | Percentage of items with temperature error greater than specification limit | Pass-fail |
|  |  | DQ MeasureID | 50301 | 50302 | 50303 |
|  |  | DQ EvalMethod |  |  |  |
|  |  |  | DQ_EvalMethodType | 2 - external | 2 - external | 2 - external |
|  |  |  | DQ_EvalMethodDesc | For each item, measure the difference between temperature value in the dataset and that in the universe of discourse. Compute RMSE from the differences. | For each item, measure the difference between temperature value in the dataset and that in the universe of discourse. Count the number of the items whose temperature difference exceeds the specification limit (e.g.1 deg.). Divide the number of the non-conforming items by the number of the items in the data quality scope. Multiply the result by 100. | For each item, measure the difference between temperature value in the dataset and that in the universe of discourse. Count the number of the items whose temperature difference exceeds the specification limit (e.g.1 deg.). Divide the number of the nonconforming items by the number of the items in the data quality scope. Multiply the result by 100. Compare the percentage of the nonconforming items against the conformance quality level. |
|  |  | DQ _QualityResult |  |  |  |
|  |  |  | DQ _ValueType | 2 -number | 4 - percentage | 1-Boolean variable |
|  |  |  | DQ_ Value | 0,5 | 5 | False |
|  |  |  | DQ_ValueUnit | degree | Percent of the items with temperature error greater than the specification limit. | N.A. |
|  | DQ _Date | 2000-3-06 | 2000-3-06 | 2000-3-06 |
|  | DQ_ConformanceLevel | Not specified | Not specified | Less than 1 percent of items may have temperature error greater than specification limit |
| Example dataset parameters | Omitted | Omitted | Omitted |
| Example quality result meaning | RMSE of temperature is 0,5 deg. Since conformance quality level is not specified, only the RMSE is reported | 5 percent of the items within the data quality scope have temperature error more than 1 deg. Since conformance quality level is not specified, only the percentage is reported | Dataset fails. Percentage of non conforming items exceeds the conformance quality level |
| Phụ lục E (Tham khảo) Hướng dẫn áp dụng các phương pháp lấy mẫu đối với tập dữ liệu địa lý | Annex E (informative) Guidelines for sampling methods applied to geographic datasets |
| E.1 Giới thiệu Phụ lục này hướng dẫn để xác định các mẫu và các phương pháp lấy mẫu. Lấy mẫu để đánh giá tính tương thích với thông số kỹ thuật sản phẩm, bộ ISO 2859 và ISO 3951-1 có thể được áp dụng. Những tiêu chuẩn này ban đầu được phát triển để sử dụng phi không gian. Phụ lục này mô tả cách áp dụng ISO 2859 và ISO 3951-1 và kỹ thuật lấy mẫu không gian khác đối với thông tin địa lý. | E.1 Introduction This annex provides guidelines for defining samples and devising sampling methods. For sampling for evaluating conformance to a product specification, ISO 2859 series and ISO 3951-1 may be applied. These standards were originally developed for non-spatial use. This annex describes how to apply ISO 2859 and ISO 3951-1 and other spatial sampling techniques to geographic information. |
| E.2 Mảnh và mẫu Mảnh và mẫu là những khái niệm quan trọng trong phương pháp kiểm tra lấy mẫu được quy định trong bộ ISO 2859 và ISO 3951-1. Mảnh là đơn vị nhỏ nhất để có thể đánh giá chất lượng. Mẫu là đơn vị nhỏ nhất được kiểm tra và do người tạo sản phẩm xác định theo các thông số kỹ thuật của sản phẩm. | E.2 Lot and item The lot and item are important concepts in the sampling inspection method specified by ISO 2859 series and ISO 3951-1. A lot is the minimum unit for which quality may be evaluated. An item is the minimum unit to be inspected and should be defined by the data producer in accordance with the product specification. |
| E.3. Kích thước mẫu Kích thước của toàn tập dữ liệu và theo đó là kích thước mẫu có thể được xác định theo các cơ sở khác nhau về các đối tượng. Xác định kích thước mẫu yêu cầu chỉ định rõ ràng về các đối tượng. Các ví dụ về cơ sở khác nhau được trình bày trong bảng E.1. Sự khác biệt giữa các quan điểm được minh họa trong hình E.1. Hình vẽ trình bày dữ liệu trong phạm vi chất lượng dữ liệu. Hình vẽ mô tả diện tích lấy mẫu có thể xấp xỷ 15% của toàn bộ diện tích phạm vi chất lượng dữ liệu nhưng chỉ khoảng 10% chiều dài đường cong trong diện tích lấy mẫu và 0% của điểm cao nhất. Để khắc phục các khó khăn trong việc lấy mẫu như hình E.1, kích thước và vị trí mẫu có thể được xác định bằng cách sử dụng kết hợp các tiêu chuẩn, như vậy tuân theo sự trình bày về mẫu. VÍ DỤ Mẫu có thể gồm 10% diện tích được bảo đảm bởi tập dữ liệu và chứa không ít hơn 5% toàn bộ chiều dài đường cong mô tả các đối tượng trong tập dữ liệu. | E.3 Sample size The size of a population, and consequently the size of samples, may be defined according to different bases on items. The definition of a sample size requires an explicit indication of the items. Examples of different bases are presented in Table E.1. The difference between the perspectives is illustrated in Figure E.1. The whole figure represents the data within the data quality scope. The figure depicts a possible sample area of approximately 15% of the total data quality scope area, but only about 10% of the curve length within the sample area, and 0% of the vertices. To help overcome sample difficulties such as those in Figure E.1, the size and location of a sample might be defined using a combination of different criteria, thus enforcing the representativeness of the sample. EXAMPLE The sample should include 10% of the area covered by the dataset and contain not less than 5% of the total curve length describing the objects in the dataset. |

Bảng E.1. Các cơ sở khác nhau để xác định phạm vi (population)

| Cơ sở | Kích thước tập dữ liệu | Kích thước mẫu |
| --- | --- | --- |
| Các đối tượng | Số các đối tượng về kiểu đã cho | Số các đối tượng về kiểu đã cho được thể hiện như là số phần trăm của tổng số đối tượng |
| Diện tích được bảo đảm | Diện tích được bảo đảm bởi tập dữ liệu | Diện tích được bảo đảm bởi mẫu thể hiện như là số phần trăm của tổng diện tích. |
| Các đường cong | Tổng chiểu dài các đường cong trong tập dữ liệu | Chiều dài của các đường cong mẫu được thể hiện như là tỷ lệ phần trăm của tổng chiều dài. |
| Điểm cao nhất | Tổng số các điểm cao nhất mô tả các đường cong hay diện tích trong tập dữ liệu | Số các điểm cao nhất trong mẫu được thể hiện như là % của tổng số các điểm cao nhất. |

Table E.1 — Different bases for defining population

| Basis | Size of the dataset | Sample size |
| --- | --- | --- |
| Features | Number of features of a given type | Number of features of a given type expressed as percentage of the total number of objects |
| Area covered | Area covered by the dataset | Area covered by the sample expressed as percentage of the total area |
| Curves | Total length of the curves in the dataset | Length of the sampled curves expressed as a percentage of the total length |
| Vertices | Total number of vertices describing curves or areas in the dataset | Number of vertices in the sample expressed as a percentage of the total number of vertices |

Hình E.1 — Ảnh hướng của định vị vùng lấy mẫu về trình bày các đối tượng trong mẫu

Figure E.1 — Effect of sample area location on representativeness of items in the sample

| E.4. Thủ thuật lấy mẫu E 4.1. Giới thiệu Phần này hướng dẫn việc xác định các mẫu và phương pháp lấy mẫu, có xem xét đến các khía cạnh riêng của dữ liệu địa lý. Các thủ thuật lấy mẫu được mô tả trong phụ lục này thể hiện ở hình E.2. Có hai quan điểm về thủ thuật lấy mẫu: các đối tượng được chọn làm mẫu (diện tích hay đối tượng), và cách xử lý với các đối tượng được chọn (xác suất hay phán xét). | E.4 Sampling strategies E.4.1 Introduction This section provides guidelines for defining samples and sampling methods, considering particular aspects of geographic data. The sampling strategies described in this annex are shown graphically in Figure E.2. There are two aspects to a sampling strategy, the items to be sampled (area or feature) and the manner by which the items are selected (probability or judgement). |
| --- | --- |

Các thành phần thủ thuật lấy mẫu

VÀ

Xác định toàn tập dữ liệu              Thủ tục lấy mẫu

HOẶC                                        HOẶC

Chỉ dẫn vùng        Chỉ dẫn đối tượng    Lấy mẫu theo phán xét     Lấy mẫu xác suất

HOẶC                                                                                HOẶC               HOẶC

Khu vực được      khu vực được                                                   ngẫu nhiên    ngẫu nhiên        bán

xác định trước          tạo ra                                                            đơn giản       phân tầng  ngẫu nhiên

Hình E.2 — Các mối quan hệ chiến lược lấy mẫu

| E.4.2. Lấy mẫu xác suất so với phán xét E.4.2.1. Sự khác nhau Lấy mẫu xác suất áp dụng lý thuyết lấy mẫu và lựa chọn ngẫu nhiên các đối tượng mẫu. Cơ sở ban đầu của việc lấy mẫu xác suất là mỗi số trong toàn tập dữ liệu mà từ đó mẫu được lựa chọn theo xác suất biết trước. Khi lẫy mẫu xác suất được áp dụng, các tham khảo thống kê có thể được thực hiện về toàn tập dữ liệu mẫu. Lấy mẫu theo phán xét phác thảo sự lựa chọn có liên quan đến mẫu trên cơ sở hiểu biết của chuyên gia hay phán quyết chuyên môn. | E.4.2. Probabilistic versus judgemental sampling E.4.2.1 Differences Probabilistic sampling applies sampling theory and involves random selection of the sample items. The essential characteristic of probabilistic sampling is that each member of the population from which the sample is selected has a known probability of selection. When probabilistic sampling is used, statistical inferences may be made about the sampled population. Judgemental sample designs involve selection of samples based on expert knowledge or professional judgement. |
| --- | --- |
| E.4.2.2. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản được dựa trên xác suất và quá trình lựa chọn mẫu về các mẫu ngẫu nhiên. Mẫu cụ thể (ví dụ: đối tượng, vị trí, thời gian) được lựa chọn sử dụng các số ngẫu nhiên để xác định các đối tượng và tất cả các lựa chọn có thể đều có khả năng. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản rất hữu ích khi toàn tập dữ liệu quan tâm là tương đối đồng nhất trong các đặc tính được chọn lấy mẫu, có nghĩa là không có các nhóm và mẫu chính. Phương pháp này có thể không trình bày toàn bộ một vùng mà nó có thể lựa chọn mẫu chỉ từ một phần của vùng đó. | E.4.2.2 Simple random sampling Simple random sampling is probability-based and involves selection of samples randomly. The particular sample (e.g. features, location, time) is selected using random numbers to identify the items and all possible selections are equally likely. Simple random sampling is useful when the population of interest is relatively homogeneous in the characteristics being sampled, i.e. no major patterns and clusters. This method may not result in representative coverage of an area, i.e., it is possible that the sample selected will be only from a part of the area. |
| E.4.2.3. Lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng Lấy mẫu theo phân tầng yêu cầu toàn tập dữ liệu được chia thành tầng không phủ nhau hay thành toàn tập dữ liệu phụ để đồng nhất hơn giữa các đối tượng mẫu trong cùng tầng hơn là so với các đối tượng mẫu ở các tầng khác nhau. Thủ thuật lấy mẫu này có tiềm năng cho độ chính xác cao hơn trong ước tính số trung bình và sai số so với thủ thuật lấy mẫu không phân tầng. | E.4.2.3 Stratified random sampling Stratified sampling requires the population to be separated into non-overlapping strata or subpopulations that are more homogeneous among sample items in the same strata than among sample items in different strata. This sampling strategy has the potential for greater precision in estimates of mean and variance than that of a nonstratified strategy for the same population. |
| E.4.2.4. Lấy mẫu bán ngẫu nhiên Lấy mẫu bán ngẫu nhiên hay lấy mẫu hệ thống áp dụng lựa chọn ngẫu nhiên của các đối tượng mẫu ban đầu. (ví dụ. vị trí, thời gian, đối tượng) và các qui định lựa chọn đối với tất cả các mẫu còn lại. Một ví dụ về lấy mẫu bán ngẫu nhiên hay lấy mẫu hệ thống là lấy mẫu lưới với vị trí lưới ban đầu được lấy ngẫu nhiên và từ mẫu này lấy theo khoảng cách đều trên toàn bộ vùng. Lấy mẫu lưới hệ thống được sử dụng để tìm kiếm các nhóm và phỏng đoán sai số, một trong các nhóm đó hay các tham số khác và rất hữu ích cho việc đánh giá xu hướng không gian hoặc các mẫu. Phương pháp này cho ta cách lấy mẫu thực tế và dễ dàng để đảm bảo cho toàn bộ một vùng. | E.4.2.4 Semi-random sampling Semi-random or systematic sampling applies random selection of the initial sample items (e.g. location, time, feature) and rules for selection for all remaining items. An example of semi-random or systematic sampling is grid sampling where the initial position of a grid is randomly determined and samples are taken at regularly spaced intervals (grid cells) over space. Systematic grid sampling is used to search for clusters and to infer means, percentiles, or other parameters and is useful for estimating spatial trends or patterns. This method provides a practical and easy way to ensure coverage of an area. |
| E.4.3. Lấy mẫu theo chỉ dẫn đối tượng so với lấy mẫu theo chỉ dẫn vùng E.4.3.1. Lấy mẫu theo chỉ dẫn đối tượng (lấy mẫu phi không gian) Chiến lược lấy mẫu theo chỉ dẫn đối tượng lựa chọn các đối tượng mẫu trên cơ sở các thuộc tính phi không gian của đối tượng và không dựa vào vị trí không gian. Mẫu trong phạm vi chất lượng dữ liệu có thể chọn ngẫu nhiên với giả thuyết rằng các tính chất lấy mẫu này đồng nhất đối với toàn bộ phạm vi chất lượng dữ liệu. Trong một số trường hợp lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản có thể không tạo ra mẫu thỏa mãn vì tính đồng nhất có thể chỉ tìm thấy cho các tập con và đòi hỏi các mẫu có thể được phân phối đồng nhất, ie. Phần lớn mẫu và nhóm mẫu xuất hiện trong các đặc tính được chọn làm mẫu. Trong trường hợp này, lấy mẫu theo tầng hay lấy mẫu bán ngẫu nhiên có thể cho kết quả tốt hơn. CHÚ THÍCH: Nếu phương pháp lấy mẫu được xác định là lựa chọn các đối tượng ngẫu nhiên thì có rủi ro về sự xuất hiện về mẫu tập trung nhiều vào một vùng nhỏ (điều này có thể không được chấp nhận). Lấy mẫu bán ngẫu nhiên có thể được sử dụng để đảm bảo xác định các tiêu chuẩn khác nhau về kích thước mẫu hay/và vị trí, để đáp ứng hạn chế bổ sung cho các mẫu hay giảm chi phí cho các thủ tục kiểm tra. VÍ DỤ: Công ty điện lực cần đánh giá sự chính xác của các thuộc tính được khảo sát đối với các đối tượng về các kiểu khác nhau. Hai phương pháp được xem xét là: Lựa chọn ngẫu nhiên và lựa chọn bán ngẫu nhiên (lựa chọn ngẫu nhiên các đối tượng của một kiểu và sau đó lựa chọn đối tượng của các kiểu khác nhau trong vùng lân cận của vật thể thứ nhất tới khi các mẫu cho từng kiểu được hoàn thành) dẫn đến chi phí kiểm tra thực địa giảm. | E.4.3 Feature-guided versus area-guided sampling E.4.3.1 Feature-guided sampling (non spatial sampling) A feature-guided sampling strategy selects sample items based on the non-spatial attributes of the features and not on their spatial location. A sample within a data quality scope can be selected randomly, assuming homogeneous production characteristics for the entire data quality scope. In some cases, simple random sampling may not produce a satisfactory sample, because homogeneity may be found only for subsets and homogeneous distribution of samples may be required, i.e., major patterns or clusters occur in the characteristics being sampled. In that case, a stratified or semi-random sampling may give better results. NOTE If the sampling method is defined by selecting features randomly, then there is the risk of the occurrence of a sample being concentrated in a small area (which may not be acceptable). Semi-random sampling may be used to ensure the verification of different criteria on the sample size and/or location, to satisfy supplementary constraints for the samples or to reduce costs of the inspection process. EXAMPLE A power company needs to evaluate the correctness of the attributes surveyed for features of different types. Two methods were considered: a random selection and a semi-random selection (selecting randomly the features of one type and then collecting the objects of different types in the neighbourhood of the first one until the samples for each type become fulfilled) leading to a reduced field inspection cost. |
| E.4.3.2 Lấy mẫu theo chỉ dẫn vùng (lấy mẫu không gian) Với chiến lược lấy mẫu theo chỉ dẫn vùng, lựa chọn các đơn vị lấy mẫu dựa trên việc xem xét về mặt không gian. Các đơn vị lấy mẫu có thể tồn tại trong vùng địa lý (ví dụ. vùng hành chính hoặc thống kê) hay một vài phần khác trong thực tế mà việc kiểm tra được thực hiện. Kiểu lấy mẫu này có thể được sử dụng như là bước đầu tiên lấy mẫu sau đó là lấy mẫu theo chỉ dẫn đối tượng trong từng vùng nhỏ. VÍ DỤ: chọn ngẫu nhiên các vùng lưới UTM 1 x 1 km với mục đích đánh giá các thuộc tính của đối tượng trong vùng. Hình E.3 minh họa kết quả về xác định các vùng được lựa chọn để kiểm tra, thu nhận được bằng cách tạo ngẫu nhiên các tọa độ điểm trung tâm của các hình chữ nhật có diện tích bằng nhau (hạn chế không phủ trùm nhau). | 4.3.2 Area-guided sampling (spatial sampling) In an area-guided sampling strategy, selection of sampling units is based on spatial considerations. The sampling units may be existing geographic areas (e.g. political or statistical areas) or some other partitioning of the universe of discourse for which the inspection is conducted. This type of sampling may be used as a first stage of sampling, followed by a feature-guided sampling within each subarea. EXEXAMPLE Random selection of UTM 1x1 km grid areas in order to evaluate the attributes of the objects contained in that area. Figure E.3 illustrates the result of the definition of areas to be submitted for inspection, obtained by random generation of centre point coordinates of squares of equal area (constrained to be non-overlapping). |

Hình E.3 — Ví dụ về lấy mẫu ngẫu nhiên theo chỉ dẫn vùng

Figure E.3 — Example of area-guided random sampling

| Khi độ phủ toàn bộ vùng là quan trọng thì các vị trí mẫu có thể được xác định theo lấy mẫu thường xuyên hoặc bán thường xuyên. Hình 4 minh họa ví dụ lấy mẫu bán ngẫu nhiên (hệ thống) với các đối tượng mẫu phân bố theo các mẫu thường xuyên được sử dụng để đánh giá độ chính xác của tập dữ liệu. | When coverage of the entire area is important, then the sample locations should be determined according to a regular or semi-regular pattern. Figure E.4 illustrates an example of semi-random (systematic) sampling with the sampled features distributed along a regular pattern used to evaluate the positional accuracy of a dataset. |
| --- | --- |

Hình E.4. Ví dụ về lấy mẫu thường xuyên và không thường xuyên theo chỉ dẫn – vùng

Figure E.4 — Example of area- guided regular and non-random sampling

| CHÚ THÍCH: X chỉ định các ô lưới được chọn theo qui tắc về lấy mẫu. | Note The X’s denote the grid cells selected by rule for inclusion in the sample. |
| --- | --- |
| Việc phân chia không gian với các kích thước khác nhau ở các vùng có diện tích khác nhau của tập dữ liệu có thể cần thiết trong lấy mẫu bán ngẫu nhiên, nếu phân bố các đối tượng là không đồng nhất. Khi sử dụng lưới là kích thước ô cố định, qui tắc cũng cần thiết để bao gồm hay loại ra các ô không đầy đủ trong vùng diện tích quan tâm. | Spatial partitioning with different sizes in different areas of the dataset may be needed in semi-random sampling, if the distribution of features is non-homogeneous. When using a grid of constant cell size, a rule is needed to include or exclude cells that are not completely inside the area of interest. |
| E.5. Lấy mẫu dựa trên xác suất E.5.1 xem xét tổng quan Áp dụng việc lấy mẫu, những vấn đề sau cần được chú ý: a) Tập dữ liệu của vùng phải ở trong không gian liên tục. Khi chia tập dữ liệu thành mảnh thì cần phải chú ý đến phần không đầy đủ hay đầy đủ của các đối tượng cắt ngang đường biên mảnh. b) Các nhân tố khác nhau bao gồm chất lượng dữ liệu nguồn và kỹ năng người sử dụng, có thể ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu địa lý. Nhà sản xuất dữ liệu nên cẩn thận trong việc xác định các mảnh để nhận được sự đồng nhất trong các đối tượng về chất lượng. | E.5. Probability-based sampling E.5.1 General considerations In applying sampling, the following points need to be taken into account: The areas covered by a geographic dataset may form a continuous space. When splitting the dataset into lots, special attention should be paid to the omission or commission of items crossing over the lot boundaries. A variety of factors, including the quality of source data and skill of operators, may affect the quality of geographic data. The data producer should be careful to define lots to achieve homogeneity in terms of quality. |
| E.5.2 Tiêu chuẩn hiện để kiểm tra bằng cách lấy mẫu Trên cơ sở các đặc điểm của sản xuất và phù hợp với thông số kỹ thuật sản phẩm, có thể chọn các chuẩn quốc tế để tiến hành kiểm tra bằng giải pháp lấy mẫu từ các tiêu chuẩn ISO đã có, ISO 2859-1 là chủ yếu để kiểm tra các bộ liên tục của các mảnh. ISO 2859-2 có thể được áp dụng cho các mảnh riêng hoặc độc lập, trong khi đó ISO 2895-3 được áp dụng cho các thủ tục lấy mẫu bỏ qua mảnh. ISO 3951-1 để kiểm tra thay đổi phần trăm các đối tượng không phù hợp. Mức chất lượng phù hợp của một tập dữ liệu được quy định như AQL (mức chất lượng có thể chấp nhận) trong trường hợp tiêu chuẩn ISO 2859-1, ISO 2859-3 và ISO 3951, và LQ (giới hạn chất lượng) trong các trường hợp tiêu chuẩn ISO 2859-2 dựa trên thông số kỹ thuật sản phẩm. Các giới hạn quy định để xác định tính phù hợp với từng đối tượng được chỉ rõ khi áp dụng bộ ISO 2589 dựa trên các thông số kỹ thuật của sản phẩm. Áp dụng ISO 3951-1, các thống kê chất lượng (Q) được chỉ rõ dựa trên thông số kỹ thuật sản phẩm. | E.5.2 Existing standard for inspection by sampling Based on the characteristics of production and in accordance with the product specification, suitable ISO standards for inspection by sampling should be selected from the existing ISO standards. ISO 2859-1 is primarily for the inspection of a continuing series of lots. ISO 2859-2 may be applied for individual or isolated lots, while ISO 2859-3 is applied for skip-lot sampling procedures. ISO 3951 is for the inspection by variables for percentage nonconforming items. The conformance quality level of a dataset is specified as AQL (acceptable quality level) in the case of ISO 2859-1, ISO 2859-3 and ISO 3951, and LQ (limiting quality) in the case of ISO 2859-2 based on the product specification. Specification limits for determining conformity of each item should be specified when applying the ISO 2859 series based on the product specification. In applying ISO 3951, quality statistics (Q) should be specified based on the product specification. |
| E.5.3 Qui trình lấy mẫu E.5.3.1. Xác định các đối tượng Các đối tượng được xác định theo thông số kỹ thuật sản phẩm hay các yêu cầu. Nếu các đối tượng không phù hợp được đánh giá cao về mặt thống kê tương quan, chúng được xử lý như một đối tượng duy nhất. | 5.3 The process of sampling E.5.3.1 Define items Items should be defined according to the product specification or requirements. If non-conforming items are statistically highly correlated, they are handled as a single item. |
| E.5.3.2. Xác định phạm vi chất lượng dữ liệu của tập dữ liệu được kiểm tra Nếu phạm vi chất lượng dữ liệu không đồng nhất thì có thể phân thành các tập con đồng nhất. Những tập con đồng nhất được coi như là phạm vi chất lượng dữ liệu riêng biệt. CHÚ THÍCH: Đồng nhất có thể được suy luận khi các điều kiện sau đây xảy ra - Dữ liệu nguồn sản xuất có cùng chất lượng; - Hệ thống sản xuất (máy tính, phần mềm, kỹ năng…) về cơ bản là giống nhau - Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến xác suất xuất hiện không phù hợp, như tính phức tạp và mật độ của các đối tượng, về cơ bản là giống nhau. | E.5.3.2 Define data quality scope of a dataset to be inspected If the data quality scope is not homogeneous, it should be divided into homogeneous subsets. These homogeneous subsets should be considered as separate data quality scopes. NOTE Homogeneity may be deduced where the following conditions occur: - source data of production have almost the same quality; - production systems (hardware, software, skill of operator ) are essentially the same; - other factors which may affect the likelihood of non-conformance occurrence, such as complexity and density of features, are essentially the same |
| E.5.3.3. Chia phạm vi chất lượng dữ liệu thành các mảnh Các mảnh được tạo ra bằng cách chia phạm vi chất lượng dữ liệu, nếu quan hệ chặt chẽ về mặt không gian xuất hiện không phù hợp thì xem xét đến việc chia mảnh nhỏ hơn. | E.5.3.3 Divide the data quality scope into lots Lots are generated by dividing the data quality scope. When there is a strong positive spatial auto-correlation of the occurrence of non-conformance, smaller lot size is desirable. |
| E.5.3.4. Chia mảnh thành đơn vị lấy mẫu Đơn vị lấy mẫu có thể có trong vùng địa lý hay một vài phần nhỏ trong thế giới thực để đưa vào kiểm tra. Khi đơn vị lấy mẫu là một vùng địa lý, các qui định được đưa ra bao gồm cả các đối tượng riêng trong một đơn vị lấy mẫu. | E.5.3.4 Divide the lot into sampling unit A sampling unit may be an existing geographic area or some other partitioning of the universe of discourse for which the inspection is conducted. When the sampling unit is a geographic area, rules must be provided for inclusion of items partially in a sampling unit must be provided. |
| E.5.3.5. Lựa chọn các đơn vị lấy mẫu bằng lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra Tổng số các đối tượng được lựa chọn đơn vị lấy mẫu có thể được xác định trong các tiêu chuẩn ISO liên quan. Chú ý: Nếu các mảnh được thống kê không đồng nhất, lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản cùng với mức lấy mẫu không thể áp dụng. ISO 2859 cho phép lấy mẫu theo tầng. | E.5.3.5 Select sampling units by simple random sampling for inspection The total number of items which belong to selected sampling units should be as specified by relevant ISO standards. NOTE If lots are statistically heterogeneous, simple random sampling with the same level of sampling may not be applied. ISO 2859 additionally allows for stratified sampling. |
| E.5.3.6. Kiểm tra đơn vị lấy mẫu được lựa chọn Tất cả các đối tượng thuộc cùng đơn vị lấy mẫu đều được kiểm tra. Các đối tượng trong tập dữ liệu được so sánh với thực tế theo phương pháp đo lường chất lượng đã được chọn. | E.5.3.6 Inspection of selected sampling units All items which belong to the selected sampling units are inspected. The items in the dataset are compared with the universe of discourse according to the chosen quality measure. |

| Phụ lục F (tham khảo) Ví dụ kiểm tra độ chính xác và tính đầy đủ chuyên đề | Annex F (informative) Example of testing for thematic accuracy and completeness |
| --- | --- |
| F1. Giới thiệu Ví dụ này dựa trên cơ sở các kỹ thuật được sử dụng theo đo đạc địa chính quốc gia ở châu Âu. Đo đạc địa chính thiết lập cơ sở dữ liệu Bản đồ địa hình (TDB). TDB được sử dụng để in bản đồ địa hình ở tỷ lệ 1/10.000 và được sử dụng để tạo các tập dữ liệu tổng quát hóa. Các mức thống nhất chất lượng được xác định trong các tiêu chuẩn về sản phẩm. Mục đích của ví dụ này là minh họa thủ tục đánh giá chất lượng sử dụng trong đo lường để xác định độ chính xác và tính đầy đủ về mặt chuyên đề trong tập dữ liệu địa hình quốc gia. Độ chính xác vị trí không đề cập ở đây vì không phải là mục tiêu của báo cáo kiểu này. Mặc dù độ chính xác vị trí thường được kiểm tra thực địa bằng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên. Qui trình đánh giá chất lượng được giới thiệu trong bảng F.2 và báo cáo về thông tin chất lượng trong bảng F.6 | F1. Introduction This example is based upon the techniques used by a national land survey in Europe. The national land survey is producing a Topographic Database (TDB). This is used to make printed topographic maps at a scale of 1:20 000. The TDB also is used to make several generalised datasets. The quality conformance levels have been defined in the product specification. The objective of this example is to illustrate a quality evaluation procedure in use for measurement of thematic accuracy and completeness in a national topographic dataset. Positional accuracy is not discussed because it is not the subject of this type of report, however, in general, positional accuracy is also tested by field surveys using non-random sampling. The data producer’s quality evaluation process is explained in F.2 and the reporting of quality information in F.6. |
| F.2 Thủ tục đánh gia chất lượng Bảng F.1 giới thiệu thủ tục đánh giá chất lượng của ví dụ này | F.2 Quality evaluation process Table F.1 show the operations of the quality evaluation process of this example. |

Bảng F.1 Thủ tục đánh giá chất lượng

| Các bước qui trình | Ví dụ 1 | Ví dụ 2 |
| --- | --- | --- |
| Xác định các thành phần chất lượng dữ liệu có thể áp dụng | Tính đầy đủ | Độ chính xác chuyên đề |
| Xác định các thành phần phụ chất lượng dữ liệu có thể áp dụng | Đầy đủ và không đầy đủ | Phân loại chính xác |
| Xác định phạm vi chất lượng dữ liệu | Cơ sở dữ liệu địa hình/lựa chọn tập dữ liệu (mảnh bản đồ tỷ lệ 1/10.000) |
| Xác định phương pháp đo chất lượng dữ liệu | Tính phù hợp/ số lỗi | Tính phù hợp/ số lỗi |
| Chọn và áp dụng phương pháp đánh giá chất lượng | Đánh giá chất lượng trực tiếp bên ngoài | Đánh giá chất lượng trực tiếp bên ngoài |
| Mô tả phương pháp lấy mẫu | Lấy mẫu đa tầng | Lấy mẫu đa tầng |
| Xác định mức chất lượng phù hợp | AQL = 4 | AQL=4 |
| Chỉ rõ số lượng kết quả chất lượng dữ liệu | Xem F.4 và hình F.1 |
| Đánh giá tính phù hợp với thông số kỹ thuật sản phẩm | Xem F.5 và hình F.1 |
| Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng | Xem F.6 |

Table F.1 — Quality evaluation process

| Identify an applicable data quality element | Completeness | Thematic accuracy |
| --- | --- | --- |
| Identify an applicable data quality subelement | Commission and omission | Classification correctness |
| Identify a data quality scope | Topographic database /selected datasets (1:10 000 map sheets) |
| Identify a data quality measure | Conformance/number of errors | Conformance/number of errors |
| Select and apply a data quality evaluation method | External direct quality evaluation | External direct quality evaluation |
| Describe sampling method | Multistage sampling | Multistage sampling |
| Specify conformance quality level | AQL=4 | AQL=4 |
| Determine quantitative data quality result | see F.4 and Table F.3 |
| Assess conformance to product specification | see F.5 and Table F.4 |
| Report quality evaluation results | see F.6 |

| F.3 Phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu F.3.1. Thủ tục lấy mẫu Kiểm tra độ chính xác chuyên đề và tính đầy đủ được thực hiện bằng cách áp dụng các nguyên tắc của ISO 2859-1. Trong bảng F.2 thủ tục lấy mẫu được giải thích theo ISO 28591-1. | F.3 Method for data quality evaluation F.3.1 Sampling procedure Completeness and thematic accuracy testing is carried out by applying the principles of ISO 2859-1. In Table F.2 the procedure for sampling is explained according to ISO 2859-1. |
| --- | --- |

Bảng F.2 — Thủ tục lấy mẫu

| Các bước qui trình | Ví dụ |
| --- | --- |
| Xác định phương pháp lấy mẫu | Lấy mẫu đa tầng. Chọn các đơn vị lấy mẫu đủ để hoàn thành tỷ lệ lấy mẫu. Lấy mẫu dựa trên các đối tượng được đánh giá theo trọng số. |
| Xác định các mục đối tượng | Tất cả các đối tượng |
| Chia phạm vi (population) chất lượng dữ liệu thành các mảnh | Số tập dữ liệu |
| Chia các mảnh thành các đơn vị lấy mẫu | Số N 1 km x 1 km2 |
| Xác định tỷ lệ lấy mẫu hay kích thước mẫu | Kích thước mẫu phụ thuộc vào giá trị AQL cho mảnh đó. |
| Chọn các đơn vị lấy mẫu | Chọn số lượng yêu cầu các đơn vị lấy mẫu để tỷ lệ lấy mẫu hay kích thước mẫu cho các đối tượng được hoàn thành. |
| Kiểm tra các đối tượng trong đơn vị lấy mẫu | Kiểm tra các đối tượng trong đơn vị lấy mẫu |

Table F.2 — Procedure for sampling

| Process step | Example |
| --- | --- |
| Define a sampling method. | Multistage sampling. Selecting enough sampling units so that sample ratio is fulfilled. Sampling is based on weighted features. |
| Define items. | All features. |
| Divide the data quality scope (population) into lots. | Number of datasets. |
| Divide lots into sampling units. | N-number 1 Km x 1 Km squares. |
| Define the sampling ratio or the size of the sample. | Sample size depends on the AQL value for that lot. |
| Select sampling units. | Select required number of sampling units so that sampling ratio or sample size for items is fulfilled. |
| Inspect items in the sampling units. | Inspect every item in the sampling units. |

| F.3.2. Các phương pháp lấy mẫu Nếu các yêu cầu chất lượng cho đối tượng là 1 đối tượng không tương thích trên 100 đơn vị (AQL =1) thì tất cả các đối tượng thu nhận được kiểm tra từ nguồn dữ liệu. Kiểm tra việc lấy mẫu được hoàn thành khi AQL = 4 hay 15. Mức kiểm tra thường là mức kiểm tra tổng quát 1. Có nghĩa là chương trình lấy mẫu đơn lẻ cho kiểm tra thông thường. Trong ISO 2859-1 có ba mức kiểm tra chung là I, II, III và bốn mức kiểm tra bổ sung ( S-1, S-2, S-3, S-4). Tổng quan, mức kiểm tra xác định kích thước mẫu từ kích thước mảnh. Một mảnh sử dụng để kiểm tra có thể là tập dữ liệu được sản xuất cùng thới gian với cùng phương pháp. Từ mảnh đó, số các đơn vị lấy mẫu N = 1km x 1km được lựa sao cho số các đối tượng trong mẫu đủ cho AQL = 4. Lẫy mẫu được thực hiện theo các trọng số được thiết lập trước cho các đối tượng. Trong trọng số, giá trị mặc định là 1 cho các đối tượng có nhiều trong mảnh hay cho các đối tượng không AQL để tính đầy đủ được thiết lập. Những đối tượng có tính đầy đủ AQL = 4 hay 15 nhận trọng số 2 hay 3 . Trong số 3 thiết lập cho các đối tượng thưa thớt trong mảnh, còn lại là trọng số 2. Thủ tục có thể áp dụng với các trường hợp độ lớn mẫu yêu cầu không thực hiện. Tổng quát, chương trình cố gắng sử dụng các mức kiểm tra đặc biệt ở cấp S-1 và S-4 Tất cả đối tượng trong ô vuông lấy mẫu được kiểm tra ngoài thực địa. Đối tượng không phù hợp khi thiếu (omision) hay đối tượng trong tập dưỡ liệu không tồn tại (commision) ngoài thực địa. | F.3.2 Sampling methods If the quality requirements for the feature is one nonconformity per 100 units (Acceptable Quality Level (AQL) = 1), then all features collected are checked from the data source. Inspection by sampling is done when the AQL= 4 or 15. The inspection level is the general inspection level 1, i.e., the single sample program for normal inspection. In the standard there are three general inspection levels (I, II, III) and four additional special levels (S-1,S-2,S-3 and S-4). In general, inspection level defines the sample size from the lot size. A lot used for testing must consist of datasets produced as far as possible at the same time and with the same methods. From the lot, sampling units of n-number 1 Km x 1 Km squares are selected so that the number of features in the sample is sufficient for an AQL=4. Sampling is done using pre-established default weights for the features. In weighting, a default value of 1 is given to features of which there are many in the lot or for which no AQL for completeness has been established. Features whose completeness AQL=4 or 15 are given a weight of 2 or 3. A weight of 3 is given to features that are sparse in the lot. Otherwise a weight of 2 is used. A procedure is available for situations where the required sample size is not achieved. In general the program tries to use special inspection levels S-1 to S-4. All features in the sampled squares are checked in the field. A feature is non-conforming if it is missing (omission) or if the feature in the dataset does not exist in the field (commission). |
| --- | --- |
| F.3.3. Kiểm tra đầy đủ Kiểm tra đầy đủ được thực hiện đối với các đối tượng có yêu cầu chất lượng AQL =1 | F.3.3 Full inspection A full inspection is carried out on those features which have a quality requirement AQL=1. |
| F.4. Kiểm tra chất lượng Báo báo theo cách được giới thiệu sau đây được hoàn thành ngoài thực địa đối với từng vùng kiểm tra mẫu và các kết quả tổng hợp để tạo thông tin giới thiệu trong hình F.1. Trong vùng kiểm tra mẫu, có , ví dụ 28 ngôi nhà khác nhau có một hay hai tầng; một ngối nhà thiếu trong tập dữ liệu (omision) và có 11 đối tượng không đáng được thu nhận theo yêu cầu kỹ thuật. | F.4 Inspection for quality A report of the type shown below is completed in the field for each sample test area, and the results are summarised to generate the report shown in Table F.4. In the sample test area there were, for example, 28 other buildings of 1-2 floors, 1 was missing in the dataset (omission) and there were 11 features that should not have been collected according to product specification. |

Hình F.1 Ví dụ về thông báo kiểm tra chất lượng thực địa phần diện tích

| Tên tập dữ liệu: L213101C Đơn vị lấy mẫu: tọa độ (Bắc (m), Đông(m)): 6741 000 250 9000 Dài(m), rộng (m): 1000 10000 |
| --- |
| Đối tượng | Số các đối tượng | Tính đầy đủ | Độ chính xác chuyên đề Phân loại chính xác Số lỗi |
|  |  | Số lỗi không đầy đủ | Số lỗi đầy đủ |  |
| Lớp đường IIa | 4 |  |  |  |
| Lớp đường IIIa | 6 |  |  |  |
| Tòa nhà, nhà ở (1 hay 2 tầng) | 10 |  |  |  |
| Tòa nhà, tòa nhà khác (1 hay 2 tầng) | 28 | 1 | 11 |  |

Figure F.1 — Example of a field quality check annotations for a portion of an area

| Name of the Dataset: L213101C Sampling unit: coordinates (North (m),East (m)): 6741000 2509000, length (m), width (m): 1000 1000 |
| --- |
| Feature | Number of items | Completeness | Thematic accuracy Classification correctness number of errors |
|  |  | Omission Number of errors | Commission Number of errors |  |
| Road class IIa | 4 |  |  |  |
| Road class IIIa | 6 |  |  |  |
| Building, residential, (1-2 floor) | 10 |  |  |  |
| Building, other building, (1 - 2 floor) | 28 | 1 | 11 |  |

| F.5. Xác định kết quả chất lượng dữ liệu và tính phù hợp Một báo cáo do máy tính tạo ra được thiết lập cho từng trường hợp kiểm tra. Báo cáo kiểm tra chất lượng đầy đủ bao gồm bao gồm trên 65 đối tượng, một vài đối tượng với một hay nhiều thuộc tính. Hình F.2 giới thiệu ví dụ về một báo cáo về sự đầy đủ và đánh giá độ chính xác chuyên đề của các tập dữ liệu địa hình. Trong hình 12 có 16 cơ sở dữ liệu (các mảnh bản đồ 1/10.000) được chọn làm mẫu. Thuật toán được sử dụng để chọn các ô vuông 1kmx1km từ các cơ sở dữ liệu này. Ví dụ về một đơn vị lấy mẫu được minh họa trong hình F.2. Dữ liệu in ra từ đơn vị mẫu được sử dụng ngoài thực địa cùng với hình F.1. và tất cả các hạng mục được kiểm tra tính đầy đủ và độ chính xác chuyên đề. Các kết quả được tổng hợp trong F.2. Ví dụ đối tượng đường (road) có khả năng có 4 lỗi trên 100 đơn vị về tính đầy đủ và 4 lỗi trên 100 đơn vị phân lớp. Trong cơ sở dữ liệu có 4712 đường khác nhau (đường là đường giữa các nut). Trong ví dụ có 184 đối tượng. ISO 2859 yêu cầu 80 đối tượng cho kích thước mảnh này và mức kiểm tra sao cho đáp ứng được yêu cầu tối thiểu. Giá trị chấp nhận cho kích thước mẫu trong ví dụ này là 10 như thế có thể có 10 lỗi trong tính đầy đủ và phân lớp. Trong ví dụ chỉ có hai lỗi trong cả tính đầy đủ và phân loại, vì vậy phép kiểm tra được chấp nhận. Đối với qui chiếu, cũng có giá trị chấp nhận với AQL =1 (1 lỗi trên 100 đơn vị). Thời điểm này, tiêu chuẩn cũng đáp ứng | F.5. Determination of data quality results and conformance A computer generated report is produced for each quality test conducted. The full report of quality tests includes over 65 features, some with one or more attributes. Table F.4 shows an example of a completeness and thematic accuracy evaluation report of the topographic datasets. In Table F.4 there are 16 databases (1:10 000 map sheets) which are chosen for the sample. The computer algorithm is used for selection of 1 km x 1 km squares from those databases. An example of one sampling unit is shown in Table F.4. A printout of that sampling unit is used in the field together with Table F.3 and every item is checked for completeness and thematic accuracy. The results are then summarised to Table F.4 For example the feature Road can have 4 errors / 100 unit for completeness and 4 errors /100 unit in classification. In the databases there were 4712 different roads (a road is line between nodes). In the sample there were 184 items. The ISO 2859 requires 80 items for this lot size and inspection level so the minimum requirements are met. The acceptance value for this sample size is 10 so there can be 10 errors in completeness or in classification. In the sample there were only 2 errors both in completeness and classification so the test is accepted. For reference there is also the acceptance value for AQL=1 (1 error/ 100 unit). This time also this criteria would have been met. |
| --- | --- |

Hình F.2 Tính đầy đủ và độ chính xác chuyên đề của cơ sở dữ liệu địa hình

| TÊN KIỂM TRA: 213101_04 Thời gian: 09.09.1996 15:15:56 Khu vực: L213101A L213101B L213101C L213101D L213102A L213102B L213102C L213102D L213103A L213103B L213103C L213103D L213104A L213104B L213104C L213104D (Khu vực được xác định bằng các mảnh bản đồ) |
| --- |
| Kiểu đối tượng | Kiểu thuộc tính | Kích thước mảnh | Kích thước mẫu | Kích thước kiểm tra ở mức 1 | Mức điều tra 1 | AQL | Giá trị chấp nhận được | Giá trị chấp chận AQL 1 | Tính đầy đủ (đầy đủ hoặc không đầy đủ). Số lỗi | Đội chính xác chuyên đề Phân loại chính xác Số lỗi |
| ĐƯỜNG |  | 4712 | 184 | 80 | I | 4 | 10 | 7 | 2 | - |
|  | lớp (la -Illa) |  |  |  |  | 4 | 10 | 7 | 2 |  |
|  | Số đường |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | Số phần đường |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | Phương tiện |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | Một chiều |  |  |  |  | 0 | 184 | 80 |  |  |
|  | Vỉa hè |  |  |  |  | 0 | 184 | 80 |  |  |
|  | Tình trạng |  |  |  |  | 0 | 184 | 80 |  |  |
|  | Độ cao tự do |  |  |  |  | 0 | 184 | 0 |  |  |
| TÒA NHÀ |  | 6447 | 222 | 80 | I | 4 | 14 | 7 | 4 | 4 |
|  | Sử dụng |  |  |  |  | 0 | 222 | 80 | 2 |  |
|  | Số tầng |  |  |  |  | 0 | 222 | 80 |  |  |
| CHÚ THÍCH Một số đối tượng không được chỉ ra rõ ràng trong phụ lục này |

Figure F.2— Completeness and thematic accuracy of topographic database

| TEST NAME: 213101_04 Date: 09.09.1996 15:15:56 Area: L213101A L213101B L213101C L213101D L213102A L213102B L213102C L213102D L213103A L213103B L213103C L213103D L213104A L213104B L213104C L213104D (Area is defined by map sheets) |
| --- |
| Feature type | Attribute data type | Lot size | Sample size | Size at inspection level 1 | Inspection level | AQL | Accep-tan ce value | Accp-tance value for AQL 1 | Completeness (omission or commission) Number of errors | Thematic accuracy Classification correctness Number of errors |
| ROAD |  | 4712 | 184 | 80 | I | 4 | 10 | 7 | 2 | - |
|  | class (la -Illa) |  |  |  |  | 4 | 10 | 7 | 2 |  |
|  | road number |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | road section number |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | vertical status |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | one-way traffic |  |  |  |  | 0 | 184 | 80 |  |  |
|  | pavement type |  |  |  |  | 0 | 184 | 80 |  |  |
|  | status |  |  |  |  | 0 | 184 | 80 |  |  |
|  | free height |  |  |  |  | 0 | 184 | 0 |  |  |
| BUILDING |  | 6447 | 222 | 80 | I | 4 | 14 | 7 | 4 | 4 |
|  | use |  |  |  |  | 0 | 222 | 80 | 2 |  |
|  | number of floors |  |  |  |  | 0 | 222 | 80 |  |  |
| NOTE Some features are not shown in this example for clarity |

| F.6. Báo cáo kết quả chất lượng Hình F.3 và F.4 cung cấp ví dụ về thông báo phương thức báo cáo kết quả chất lượng. Trong hình F.3 các kết quả được báo cáo về siêu dữ liệu được mô tả trong ISO 19115. Một bản báo cáo đánh giá chất lượng sau đó được sử dụng để báo cáo thông tin chi tiết về chất lượng (hình F.4). Trong ngoặc đơn giới thệu mã sử dụng có trong ISO 19115, nhưng không phải là một phần của báo cáo. | F.6. Reporting quality results The following gives an example how to report the quality results. First the quality results have been reported for metadata described in ISO 19115. A Quality Evaluation Report is then used to report detailed quality information. In the parenthesis there is an explanation of used codes that can be found from ISO 19115, but they are not part of the report. |
| --- | --- |

Hình F.3 Báo cáo như siêu dữ liệu theo ISO 19115

| Chất lượng dữ liệu |
| --- |
| dqScope |
| scpLvl | 012 ( Kiểu đối tượng) | 003 (các lớp thuộc tính kiểu đối tượng) |
| scpExt | Mở rộn |
| exDesc | diện tích mảnh |
| geoEle |
| exTypeCode | 1 (inclusion) |
| BoundPoly |  |
| polygon | 6740000,2500000,6770000,2500000,6770000,2510000,6760000,2510000,6750000,2510000,6750000,25 20000,6740000,2520000,6740000,2500000 |
| dqReport |  |
| eleTypCode | 001 (tính đầy đủ) | 005 (độ chính xác chuyên đề) |
| subEleCode | 001 (bổ sung) đầy đủ và không đầy đủ | 002 (phân loại chính xác) |
| addSubEle |  |
| addName | Đầy đủ và không đầy đủ |
| addDesc | Tính đầy đủ và không đầy đủ của tập dữ liệu |  |
| dqResult |  |  |
| measName | số lượng đối tượng dư thừa hoặc thiếu | Số lỗi |
| dateTime | 1996-09-09 | 1996-09-09 |
| measResult Result ConResult conSpec |  |
| resTitle | Mô hình chất lượng của TDB |
| resRefDate | 1996 |
| conExpl | Phù hợp với thông số kỹ thuật sản phẩm |
| Pass | 1 (pass) | 1 (pass) |
| QuanResult |  |
| quanValDom | Số | số |
| quanRes | 2 | 2 |

Figure F.3 Reporting as metadata according to ISO 19115

| DataQualityiity |
| --- |
| dqScope |
| scpLvl | 012 (feature type) | 003 (feature attribute class) |
| scpExt | Extent |
| exDesc | Lot area |
| geoEle |
| exTypeCode | 1 (inclusion) |
| BoundPoly |  |
| polygon | 6740000,2500000,6770000,2500000,6770000,2510000,6760000,2510000,6750000,2510000,6750000,25 20000,6740000,2520000,6740000,2500000 |
| dqReport |  |
| eleTypCode | 001 (completeness) | 005 (thematic accuracy) |
| subEleCode | 001 (additional)commission and omission | 002 (classification correctness) |
| addSubEle |  |
| addName | commisson and omission |
| addDesc | Commisson and omission of the dataset |  |
| dqResult |  |  |
| measName | number of excess or missing item | number of errors |
| dateTime | 1996-09-09 | 1996-09-09 |
| measResult Result ConResult conSpec |  |
| resTitle | The Quality model of the TDB |
| resRefDate | 1996 |
| conExpl | conformance to product specification |
| Pass | 1 (pass) | 1 (pass) |
| QuanResult |  |
| quanValDom | number | number |
| quanRes | 2 | 2 |

Hình F.4 Báo cáo đánh giá chất lượng theo ISO 19114:2003, Phụ lục I

| reportidentification | Báo cáo đánh giá chất lượng dữ liệu về cơ sở dữ liệu địa hình |
| --- | --- |
| Reportscope | Phạm vi xác định trong siêu dữ liệu (see: dqScope) |
| compQuantDesc |  |
| dataQualityMeasure |  |
| mathDesc | Số lượng đối tượng dư thừa hoặc thiếu | Số lỗi |
| compMeasValue | 2 | 2 |
| valType | Giá trị số | Giá trị số |
| realibilityValue | 99 | 99 |
| realibilityValueUnit | Phần trăm | Phần trăm |
| conformRealibility |  |
| conformRelValues | AQL=4 | AQL=4 |
| conformRelDom | number | number |
| ReferenceDoc | Thông tin về chất lượng dữ liệu và nội dung dữ liệu |
| dqeMethodTypeInfo |  |
| dqeMethodType | 1 (trực tiếp bên ngoài) |
| dqeSamplingApplied | 1 (lấy mẫu) |
| dqeMethodInfo |  |
| dqeTheory | xem ISO 2859 và mô hình chất lượng của Dữ liệu Địa hình |
| dqeProcAlgorithm | Chương trình sau được sử dụng để kiểm tra: MLAATU.EXE thủ tục lệnh: LAADUNTARKISTUS.COM và các tham số đượcxacs định trong các file: P99.p99,P97.p97, p98.p98 |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Mức chất lượng có thể chấp nhận (xem ISO 2859) | Acceptable quality level (see ISO 2859) |
| dqeParamValues | 4 | 0 (không xác định) |
| dqeParamDomain | Số AQL | Số AQL |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Kích thước mảnh | Kích thước mảnh |
| dqeParamValues | 4712 | 6447 |
| dqeParamDomain | Số lượng | Số lượng |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Kích thước mẫu | Kích thước mẫu |
| dqeParamValues | 184 | 222 |
| dqeParamDomain | Số lượng | Số lượng |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Kích thước mẫu cần thiết ở mưc kiểm tra 1 |
| dqeParamValues | 80 |
| dqeParamDomain | Số lượng |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Mức kiểm tra |
| dqeParamValues | I |
| dqeParamDomain | lớp |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | giá trị chấp nhận | giá trị chấp nhận |
| dqeParamValues | 10 | 222 |
| dqeParamDomain | Số lượng | Số lượng |
| dqeSampleMethod |  |
| dqeSamplingScheme | Trong mảnh, chọn một khu có diện tích 1km x 1km kiểm tra dữ liệu đường và tên đường |
| dqeItemDescription | Đối tượng là đường giữa các điểm nút | Đối tượng là nhà |
| dqeLotDescription | Mảnh là một nhóm các cơ sở dữ liệu (1:10000) được kiểm tra. Kích thước của mảnh là số đối tượng trong mảnh đó |
| dqeSamplingRatio | Trung bình một khu vực gồm 4 tờ bản đồ, 16 cơ sở dữ liệu với 6 đến 10 đoạn 1 km x 1 km được chọn làm mảnh thử nghiệm |

Figure F.4 Quality Evaluation Report according to ISO 19114, Annex I

| reportidentification | Quality Evaluation Report for the Topographic Database |
| --- | --- |
| Reportscope | Scope defined in metadata (see: dqScope) |
| compQuantDesc |  |
| dataQualityMeasure |  |
| mathDesc | Number of missing or excess items | mathDesc |
| compMeasValue | 2 | compMeasValue |
| valType | number | valType |
| realibilityValue | 99 | realibilityValue |
| realibilityValueUnit | percent | realibilityValueUnit |
| conformRealibility |  |
| conformRelValues | AQL=4 | conformRelValues |
| conformRelDom | number | conformRelDom |
| ReferenceDoc | Quality manual of topographic data, Quality model of Topographic data, Instructions for topographic data compilation, Feature catalogue and definitions |
| dqeMethodTypeInfo |  |
| dqeMethodType | 1 (direct external) |
| dqeSamplingApplied | 1 (sampling) |
| dqeMethodInfo |  |
| dqeTheory | see ISO 2859 and Quality model of Topographic Data |
| dqeProcAlgorithm | Following program is used in testing: MLAATU.EXE command procedures: LAADUNTARKISTUS.COM and parameters are defined in files: P99.p99,P97.p97, p98.p98 |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Acceptable quality level (see ISO 2859) | dqeParamDefinition |
| dqeParamValues | 4 | dqeParamValues |
| dqeParamDomain | AQL number | dqeParamDomain |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Lot size | dqeParamDefinition |
| dqeParamValues | 4712 | dqeParamValues |
| dqeParamDomain | number | dqeParamDomain |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Sample size | dqeParamDefinition |
| dqeParamValues | 184 | dqeParamValues |
| dqeParamDomain | number | dqeParamDomain |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Sample size required at inspection level 1 |
| dqeParamValues | 80 |
| dqeParamDomain | number |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Inspection level |
| dqeParamValues | I |
| dqeParamDomain | class |
| dqeParamInfo |  |
| dqeParamDefinition | Acceptance value | dqeParamDefinition |
| dqeParamValues | 10 | dqeParamValues |
| dqeParamDomain | number | dqeParamDomain |
| dqeSampleMethod |  |
| dqeSamplingScheme | From the lot, an area of so many 1km x 1km squares are sampled that the number of roads in the sample is at least the same as AQL=4 requires. |
| dqeItemDescription | Item is a road line between nodes | dqeItemDescription |
| dqeLotDescription | A lot is group of databases (1:10 000 map sheet) which are taken for inspection. The lot size is number of features in the lot |
| dqeSamplingRatio | On average an area comprising 4 map sheets (16 databases) with 6 to 10 1 km x 1 km squares is recommended as a practical lot size |

| Phụ lục G (tham khảo) Ví dụ về đo lường và thông báo tính đầy đủ và chính xác chuyên đề | Annex G (informative) Example of measurement and reporting of completeness and thematic accuracy |
| --- | --- |
| G.1. Giới thiệu Phụ lục này cung cấp ví dụ về đo lường và báo cáo về độ chính xác và tính đầy đủ chuyên đề. Mục tiêu của ví dụ này là: - trình bày thủ tục đánh giá chất lượng có thể được áp dụng để đo lường và báo cáo kết quả dữ liệu định lượng; - cung cấp một ví dụ về đo lường và báo cáo về tính đầy đủ và chính xác chuyên đề; - trình bày cách sử dụng ma trận phân lớp sai như là công cụ để đánh giá chất lượng dữ liệu. Ví dụ bao gồm các kết quả đánh giá chất lượng dữ liệu có thể được báo cáo trong siêu dữ liệu và cũng như trong báo cáo đánh giá chất lượng. | G.1 Introduction This annex provides an example of measurement and reporting of thematic accuracy and completeness. The objective of this example is as follows: demonstrate how quality evaluation procedures can be applied to measure and report quantitative data quality results; provide an example of measurement and reporting of thematic accuracy and completeness; demonstrate the use of misclassification matrices as a tool for data quality evaluation. The example includes how data quality results may be reported in metadata and as a quality evaluation report. |
| G.2 Mô tả tập dữ liệu ‘Thế giới thực’ được trình bày trong hình G.2. Thông số kỹ thuật sản phẩm đưa ra trong Bảng G.1, mô tả mô hình thế giới thực. Xác định thông số kỹ thuật các đối tượng, thuộc tính và mối quan hệ này được coi là quan trọng trong tập dữ liệu. Với mục đích trình bày tập dữ liệucách sản xuất ra tập dữ liệu, mô hình thế giới thực, nghĩa là tập dữ liệu lý tưởng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, được miêu tả trong Hình G.2. Trong tất cả các hình vẽ - Phạm vi trình bày chữ và số bằng các ký hiệu cây, độ cao của cây là mét. Chữ số trong biểu tượng của ngôi nhà là số người sở hữu ngôi nhà. Tên của người sở hữu được ghi chú bên cạnh ký hiệu nhà Quan hệ giữa ba hình vẽ là Hình G.2 đặc trưng thế giới thực, thông thường chứa nhiều đối tượng hơn so với tập dữ liệu; Hình G.3. trình bày “thế giới thực” được đưa ra theo các thông số kỹ thuật sản phẩm; Đây là một phần thế giới thực có trong tập dữ liệu, nếu tập dữ liệu được sản xuất đầy đủ và chính xác. Hình G.4. trình bày tập dữ liệu sản xuất | G.2 Dataset description The ‘real world’ is represented by Figure G.1. The product specification, given in Table G.1, describes the universe of discourse. The specification defines those features, attributes, and relationships occurring in reality that are considered important and should be in the dataset. For the purpose of demonstrating how the dataset may have been produced, the universe of discourse, i.e., the ideal dataset that meets the product specification, is graphically depicted in Figure G.2. In all the figures the digit or letter representing domain of digits under the symbol of a tree is the height of the tree in metres. the digit in the symbol of a house is the number of occupants of the house. the name of the occupants of a house is noted beside the symbol of the house. The relationship between the three figures is, Figure G.2 represents the ‘real world’, which generally contains more features than will be contained in the dataset, Figure G.3 represents the ‘universe of discourse’ given by the product specification. It is that part of the ‘real world’ that is to be included in the dataset, if the dataset is completely and accurately produced, Figure G.4 represents the dataset as produced. |

Các dòng gạch dưới là kiểu đối tượng. Từng kiểu đối tượng là các tên thuộc tính hay không. Tên từng thuộc tính được tiếp theo bằng kiểu giá trị chuỗi kỹ tự hay số nguyên và được phân chia từ tên thuộc tính bằng dấu hai chấm. Từng kiểu giá trị được tiếp theo bằng phạm vi giá trị thuộc tính tùy chọn được khép bằng dấu ngoặc. Các kiểu đối tượng Tòa nhà công nghiệp Nhà ở Tên gia đình: dạng chuỗi Số người: số nguyên Cây Lớp độ cao: string ( A: từ 1-3m, B từ 3-5m, C từ 5-10m, D lớn hơn 10m) Đường mòn Đường Điều kiện: string (trải mặt, không trải mặt) Qui định đặc điểm kỹ thuật sản phẩm Các cây với độ cao nhỏ hơn 1m không lưu trữ Điều kiện thuộc tính đường có thể không có giá trị (giá trị không xác định) Tên thuộc tính và số người của nhà có thể không có giá trị (giá trị không xác định)

Underlined item is feature type. Listed below each feature type are zero or more attribute names. Each attribute name is followed by a value type of string or integer and separated from the attribute name by a colon. Each value type is followed by an optional value domain enclosed by braces. Feature types Industrial building House family name : string number of occupants : integer Tree height class : string {A : from 1 to 3 metre, B : from 3 to 5 metre, C : from 5 to 10 metre, D : more than 10 metre} Path Road Condition : string {surfaced, unsurfaced} Rules from product specification trees with a height of less than 1 metre shall not be recorded the attribute "condition" of a road may have no value ("undetermined value") the attributes "name" and "number of occupants" of a house may have no value (“undetermined value”)

Hình G.1.  Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Figure G.1 – Product specification

Hình G.2— Trình bày đồ hoạ về “thế giới thực”

Figure G.2— The graphical representation of the “real world”

Hình G.3 — Trình bày đồ hoạ  về thế giới thực

Figure G.3 — Graphical representation of the universe of discourse

Hình G.4 — Trình bày đồ hoạ của tập dữ liệu

Figure G.4— Graphical representation of the dataset

Hình G.5 — Trình bày đồ hoạ về những vị trí lỗi của tập dữ liệu

Figure G.5 — Graphical representation of dataset error locations

| G.3 Đánh giá chất lượng G.3.1 Nhận dạng lỗi Bằng cách so sánh tập dữ liệu, trình bày trên hình G.4 với thế giới thục mô phỏng đặc trưng ở hình G.3, danh sách lỗi có thể lập được trong tập dữ liệu ví dụ. Tiếp theo là ví dụ danh mục lỗi phát hiện với số lỗi cho theo qui chiếu: a) Các không đầy đủ (omision) và lấy nhầm (commission) trong lưu trữ cây. Ba cây (No. 6, No. 8, No. 27 ) thừa và hai cây thiếu (No. 9, No. 25). b) Các lỗi thiếu và thừa ghi nhận trong đường mòn lưu trữ. Một đường thiếu (No.18) và một đường thừa (No.19). c) Một ngôi nhà thay thế một tòa nhà công nghiệp (số 23). d) Hai đường dẫn bị mã hóa nhầm như đường giao thông (số 17, số 26). e) Một ngôi nhà bị mất (số 21). f) lỗi thuộc tính trên đường. Hai con đường có sai "điều kiện" (số 29, số 28). g) Một bệnh viện được biểu diễn trong các tập dữ liệu (số 3). h) Hai cây có chiều cao dưới 1 mét được biểu diễn trong các tập dữ liệu (số 6, số 8) i) Cây mã lớp độ cao cây bị thiếu. Một cây thiếu một mã lớp trong khi nó là B trong vũ trụ luận (số 22). j) thuộc tính chiều cao cây phân loại sai. Sáu cây bị sai chiều cao (số 2, số 11, số 13, số 16, số 20, số 24). k) thuộc tính tên nhà 'tên gia đình' lỗi. Những ngôi nhà có tên là "van Hamme" (số 7) và "Herge" (số 1) trong thế giới thực mô phỏng không có tên trong các tập dữ liệu. Ngôi nhà có tên là "Goscinny" trong các tập dữ liệu (số 12) không có tên trong thế giới thực mô phỏng. l) lỗi tên thuộc tính là 'tên gia đình'. Những ngôi nhà có tên là "Franquin" (số 5) và "Pratt" (số 15) trong thực địa được đặt tên là "Franklin" và "Prat" tương ứng trong các tập dữ liệu. m) Lỗi đếm số người cư trú trong nhà bị sai: Thuộc tính số người cư trú trong nhà bị thiếu trong một ngôi nhà (số 31) và sai cho ba nhà (số 4, số 14, số 30). n) lỗi không đầy đủ nhà trong các tòa nhà công nghiệp. Một tòa nhà công nghiệp bị thiếu (số 10). CHÚ THÍCH Việc phân loại các lỗi như không đầy đủ / lấy thừa, đầy đủ hoặc độ chính xác chuyên đề là lỗi kép. Ví dụ, việc phân loại sai của một ngôi nhà là một tòa nhà công nghiệp có thểo coi là lỗi không đầy đủ cho lớp nhà khu dân cư/ nhưng cũng là lỗi lấy thừa cho lớp nhà công nghiệp | G.3 Evaluation of data quality G.3.1 Identification of errors By comparing the dataset, represented by Figure G.3, with the universe of discourse, represented by Figure G.2, a list of errors in the example dataset can be produced. The following is a list of detected errors with error numbers given for reference. a) Errors of omission and commission in recording of trees. Three trees No. 6, No. 8, No. 27) are in excess and two trees are missing No. 9, No. 25). b) Errors of omission and commission in recording paths. One path is missing (No.18) and one is in excess (No.19). c) A house replaces an industrial building (No.23). d) Two paths are miscoded as roads (No.17, No.26). e) A house is missing (No.21). f) Attribute error on roads. Two roads have the wrong “condition” (No.29, No.28). A hospital is represented in the dataset (No.3). Two trees with a height less than 1 metre are represented in the dataset (No.6, No.8) Tree height attribute class code missing. A tree is missing a class code while it is B in the universe of discourse (No.22). Tree height attribute misclassified. Six trees have the wrong height class assigned (No.2, No.11, No.13, No.16, No.20, No.24). House name attribute ‘family name’ errors. The houses named “van Hamme” (No.7) and “Herge” (No.1) in the universe of discourse have no name in the dataset. The house named “Goscinny” in the dataset (No.12) has no name in the universe of discourse. House name attribute ‘family name’ errors. The houses named “Franquin” (No.5) and “Pratt” (No.15) in the universe of discourse are named “Franklin” and “Prat” respectively in the dataset. House occupant count attribute errors. The occupant count attribute is missing for one house (No.31) and wrong for three houses (No.4, No.14, No.30). Omission error in industrial buildings. One industrial building is missing (No.10). NOTE The classification of errors as omission/commission, completeness or thematic accuracy is subjective. For example, the misclassification of a house as an industrial building could alternately be considered as an error of omission of the one and commission of the other. |
| --- | --- |
| G.3.2. Tính đầy đủ ISO 19113 xác định tính đầy đủ là sự hiện diện và vắng của đối tượng, các thuộc tính của chúng và các quan hệ của chúng. Tính đầy đủ trong ví dụ được phân loại bằng lớp đối tượng. Kiểu các phép đo lường được kiểm tra các lỗi đầy đủ hoặc không đầy đủ. Bảng G.1 giới thiệu phương pháp phân loại tính đầy đủ. | G.3.2 Completeness ISO 19113 defines completeness as the presence and absence of features, their attributes and their relationships. Completeness in this example is classified by feature class. The types of measures tested for are commission and omission. Table G.1 depicts a way to classify completeness. |

Bảng G.1— Tính đầy đủ theo lớp đối tượng

| Lớp đối tượng | Số trường hợp trong thế giới thực | Đếm đầy đủ | Phần trăm đầy đủa | Đếm đầy đủ | Phần trăm không đầy đủb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường mòn | 7 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| Đường | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Cây | 25 | 3 | 12 | 2 | 7 |
| Tòa nhà công nghiệp | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Nhà ở | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Bệnh viện | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| a Tỷ lệ đầy đủ = số các mục tính đến/số các mục trong mô hình thế giới thực x 100 b Tỷ lệ không đầy đủ = số các mục không đầy đủ/ số các mục trong mô hình thế giới thực x 100 |

Table G.1— Completeness by feature class

| Feature class | Number of instances in the universe of discourse | Commission count | Commission percentagea | Omission count | Omission percentageb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Path | 7 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| Road | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Tree | 25 | 3 | 12 | 2 | 7 |
| Industrial Building | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| House | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Hospital | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| a Commission percentage = number of included items/number of items in the universe of discourse x 100 b Omission percentage = number of omitted items/number of items in the universe of discourse x 100 |

| G.3.3 Độ chính xác chuyên đề G.3.3.1 ISO 19113 định nghĩa độ chính xác chuyên đề là chính xác về thuộc tính định lượng và chính xác về các thuộc tính không định lượng và phân loại đối tượng cùng các quan hệ của chúng. Một giải pháp trình bày các lỗi về chính xác chuyên đề là sử dụng “ma trận sai số phân lớp” CHÚ THÍCH 1: Ma trận sai số phân lớp là ma trận vuông trong đó thành phần i, j liên quan đến số lượng được phân lớp như là thuộc lớp j khi lớp thực tế thuộc lớp i. Bảng G.2 là ma trận sai số phân lớp cho biết lỗi lớp đối tượng. Ma trận giải thích các trường hợp trong bộ dữ liệu được phân lớp như thế nào. Các tỷ lệ phần trăm khác nhau có thể thường chỉ dẫn đến thế giới thực trong bộ dữ liệu. CHÚ THÍCH 2. Trong các ma trận, số tiếp theo tên của kiểu đối tượng chỉ số xuất hiện và giá trị trong ô là phần trăm của lỗi phân loại đối tượng. | G.3.3 Thematic accuracy G.3.3.1 ISO 19113 defines thematic accuracy as the accuracy of quantitative attributes and the correctness of the nonquantitative attributes and of the classifications of features and their relationships. One way of depicting errors associated with thematic accuracy is by using a “misclassification matrix". NOTE 1 A misclassification matrix is a square matrix where the i,j element corresponds to the quantity classified as belonging to class j when it actually belong to class i. Table G.2 is a misclassification matrix that shows errors by feature class. It explains how well the instances in the dataset are classified. The different percentages should always refer to the population in the dataset. NOTE 2 In the matrices, the number after the name of the feature type denotes the number of occurrences and the value in the cell is the percent of misclassification. |
| --- | --- |

Bảng G.2 — Ma trận lỗi phân loại đối tượng

| Mô hình thế giới thực | Tập dữ liệu |
| --- | --- |
|  | Path 5 | Road 7 | Tree 26 | Xây dựng công nghiệp 2 | House 10 | không (các đối tượng không đầy đủ) |
| Path 7 | 4 / 5 = 80% | 2 / 7 = 29% | 0% | 0% | 0% | 1 / 5 = 20% |
| Road 5 | 0% | 5 / 7 = 71% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tree 25 | 0% | 0% | 23 / 26 = 88% | 0% | 0% | 2 / 5 = 40% |
| Xây dựng công nghiệp 4 | 0% | 0% | 0% | 2 / 2 = 100% | 1 / 10 = 10% | 1 / 5 = 20% |
| House 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 / 10 = 90% | 1 / 5 = 20% |
| None 3 Cam kết các đối tượng | 0% | 0% | 3 / 26 = 11% | 0% | 0% |  |
| Tổng tập dữ liệu dân cư | 5 / 5 = 100% | 7 / 7 = 100% | 26 / 26 = 100% | 2 / 2 = 100% | 10 / 10 = 100% |  |

Table G.2 — Feature misclassification matrix

| universe of discourse | dataset |
| --- | --- |
|  | Path 5 | Road 7 | Tree 26 | Industrial building 2 | House 10 | None (omitted features) |
| Path 7 | 4 / 5 = 80% | 2 / 7 = 29% | 0% | 0% | 0% | 1 / 5 = 20% |
| Road 5 | 0% | 5 / 7 = 71% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tree 25 | 0% | 0% | 23 / 26 = 88% | 0% | 0% | 2 / 5 = 40% |
| Industrial building 4 | 0% | 0% | 0% | 2 / 2 = 100% | 1 / 10 = 10% | 1 / 5 = 20% |
| House 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 / 10 = 90% | 1 / 5 = 20% |
| None 3 (committed features) | 0% | 0% | 3 / 26 = 11% | 0% | 0% |  |
| Sum dataset population | 5 / 5 = 100% | 7 / 7 = 100% | 26 / 26 = 100% | 2 / 2 = 100% | 10 / 10 = 100% |  |

| Trong bảng G.3 và G.4 chỉ các đôi tượng có tính đồng nhất trong kiểu đối tượng như nhau mới được tính đến G.3.3.2 Thuộc tính độ cao của các cây được trình bày trong bảng G.3. | In tables G.3 and G.4, only features that have homologue in the same feature type ("class") are taken into account. G.3.3.2 Attribute height of trees is shown in Table G.3 |
| --- | --- |

Bảng G.3 -  Ma trận lỗi phân lớp độ cao thuộc tính đối tượng – Độ cao cây

| Mô hình thế giới thực | Tập dữ liệu |
| --- | --- |
|  | Lớp A 1 đến 3m 5 | Lớp B 3 đến 5m 10 | Lớp C 5 đến 10m 5 | Lớp D lớn hơn 10m 4 | Không xác định (missing values) 4 |
| Lớp A 5 | 3 / 5 = 60% | 1 / 10 = 10% | 0% | 0% | 1 / 4 = 25% |
| Lớp B 8 | 1 / 5 = 20% | 5 / 10 = 50% | 0% | 0% | 2 / 4 = 50%% |
| Lớp C 10 | 0% | 2 / 10 = 20% | 5 / 5 = 100% | 2 / 4 = 50% | 1 / 4 = 25% |
| Lớp D 2 | 0% | 0% | 0% | 2 / 4 = 50% | 0% |
| Không xác định 3 (commission) | 1 / 5 = 20% | 2 / 10 = 20% | 0% | 0% | 0% |
| Sum dataset population | 5 / 5 = 100% | 10/10 = 100% | 5 /5 = 100% | 4 / 4 = 100% | 4 / 4 = 100% |

Table G.3 — Feature attribute height misclassification matrix - tree height

| universe of discourse | dataset |
| --- | --- |
|  | class A 1 to 3m 5 | class B 3 to 5m 10 | class C 5 to 10m 5 | class D > 10m 4 | Not determined (missing values) 4 |
| Class A 5 | 3 / 5 = 60% | 1 / 10 = 10% | 0% | 0% | 1 / 4 = 25% |
| Class B 8 | 1 / 5 = 20% | 5 / 10 = 50% | 0% | 0% | 2 / 4 = 50%% |
| Class C 10 | 0% | 2 / 10 = 20% | 5 / 5 = 100% | 2 / 4 = 50% | 1 / 4 = 25% |
| Class D 2 | 0% | 0% | 0% | 2 / 4 = 50% | 0% |
| Not determined 3 (commission) | 1 / 5 = 20% | 2 / 10 = 20% | 0% | 0% | 0% |
| Sum dataset population | 5 / 5 = 100% | 10/10 = 100% | 5 /5 = 100% | 4 / 4 = 100% | 4 / 4 = 100% |

| G.3.3.3 Điều kiện thuộc tính đường được giới thiệu trong bảng G.4 | G.3.3.3 Attribute condition of roads is shown in Table G.4 |
| --- | --- |

Bảng G.4 Ma trận lỗi phân lớp thuộc tính đối tượng – Điều kiện đường

| Mô hình thế giới thực | Bộ dữ liệu |
| --- | --- |
|  | bề mặt 2 | Không bề mặt 3 |
| bề mặt 2 | 1 / 2 = 50% | 1 / 3 = 33% |
| Không bề mặt 3 | 1 / 2 = 50% | 2 / 3 = 67% |

Table G.4 — Feature attribute misclassification matrix - road condition

| universe of discourse | dataset |
| --- | --- |
|  | surfaced 2 | unsurfaced 3 |
| surfaced 2 | 1 / 2 = 50% | 1 / 3 = 33% |
| unsurfaced 3 | 1 / 2 = 50% | 2 / 3 = 67% |

| G.3.3.4 Thuộc tính “số người ở” của nhà là ví dụ về độ chính xác của thuộc tính đối tượng định lượng được định nghĩa bằng một giá trị. Ví dụ tiếp theo minh họa cách đo độ chính xác và tính đầy đủ chuyên đề các đối tượng chất lượng dữ liệu và tính đầy đủ và cách thể hiện các kết quả các trị đo trong các khoản text, các sai lấy nhầm vào không đầy đủ và thống kê sai số; 1/9 nhà không có số liệu về số người sở hữu; Bias: 2/8 = - 0,25 người sở hữu; RMSE: 0,87 người sở hữu; Kích thước mẫu: 8. | G.3.3.4 Attribute "number of occupants" of houses as an example of accuracy of a quantitative feature attribute defined by a value. The following demonstrates a way to measure the data quality elements thematic accuracy and completeness, and how to express the results of the measurements in terms of text, commission/omission ratios and error statistics. 1/9 houses has no value for the number of occupants; bias : -2/8=-0,25 occupants; RMSE : 0,87 occupant; sample size : 8. |
| --- | --- |

| G.4 Báo cáo các kết quả chất lượng G.4.1 Ví dụ về lỗi đầy đủ Ví dụ minh họa ở G.4.2 và G.4.3 trình bày cách báo cáo các kết quả chất lượng cho một kiểu lỗi, các lỗi thừa kiểu đối tượng đường mòn. Đầu tiên các kết quả chất lượng được thông báo như là dữ liệu metadata. Một bản báo cáo đánh giá chất lượng dữ liệu khi đố được sử dụng để báo thông tin chi tiết về chất lượng.dữ liệu | G.4 Reporting quality results G.4.1 Example of error of commission The following gives an example how to report the quality results for one type of error, commission errors for feature type “path”. First the quality results have been reported as metadata. A data quality evaluation report is then used to report detailed quality information. |
| --- | --- |
| G.4.2 Báo cáo trong siêu dữ liệu Hình G.6 là ví dụ về cách lập báo cáo chất lượng như là một bản metadata được mô tả trong ISO 19115. Giải thích các mã sử dụng từ ISO 19115 được cho trong dấu ngoặc đơn, nhưng không phải thành phần của thông báo. | G.4.2 Reporting in metadata The following is an example of how to report the quality results as metadata as described in ISO 19115. The explanation of the codes used from ISO 19115 are given in parenthesis, but are not part of the report. |

| Chất lượng dữ liệu |
| --- |
|  | DQ_Phạm vi |
|  | scpLvl | 012 (kiểu đối tượng) |
|  | Extent |  |
|  | exDesc | Phạm vi tập dữ liệu |
|  | geoEle |  |
|  | exTypeCode | 1 (inclusion) |
|  | GeoBndBox |  |
|  | westBL | +005.0134 |
|  | eastBL | +005.0228 |
|  | southBL | +22.956 |
|  | northBL | +23.003 |
|  | DQ_Completeness |  |
|  | DQ Omission |  |
|  | DQ Measure |  |
|  | nameOfMeasure | Đếm |
|  | domainOfMeasure | Số lượng |
|  | Miêu tả | Số cây thiếu |
|  | Thủ tục đánh giá | So sánh số cây trong nguồn và tập dữ liệu |
|  | Ngày giờ | 2000-09-14 |
|  | DQ Result |  |
| DQ QuantitativeResult |  |
|  | Miền giá trị | {0 ... n } |
|  | Kết quả | 2 |

Hình G.6 Báo cáo bằng siêu dữ liệu theo ISO 19115

| Data Quality |
| --- |
|  | DQ_Scope |
|  | scpLvl | 012 (feature type) |
|  | Extent |  |
|  | exDesc | Extent of dataset |
|  | geoEle |  |
|  | exTypeCode | 1 (inclusion) |
|  | GeoBndBox |  |
|  | westBL | +005.0134 |
|  | eastBL | +005.0228 |
|  | southBL | +22.956 |
|  | northBL | +23.003 |
|  | DQ_Completeness |  |
|  | DQ Omission |  |
|  | DQ Measure |  |
|  | nameOfMeasure | count |
|  | domainOfMeasure | number |
|  | description | number of trees missing |
|  | evaluationProcedure | compare count of trees in source and dataset |
|  | dateTime | 2000-09-14 |
|  | DQ Result |  |
| DQ QuantitativeResult |  |
|  | valueDomain | {0 ... n } |
|  | result | 2 |

Figure G.6 - Reporting as metadata accordina to ISO 19115

| G.4.3 Báo cáo đánh giá chất lượng dữ liệu Hình G.7 là một ví dụ về cách lập báo cáo kết quả chất lượng dữ liệu theo kiểu báo cáo riêng về chất lượng dữ liệu | G.4.3 Reporting as quality evaluation report Figure G.7 is an example of how to report the quality results as a data quality report. |
| --- | --- |

| addQualityReport |  |
| --- | --- |
|  | reportldentification | Báo cáo chất lượng về ví dụ trong phụ lục này |
|  | reportScope | Tập dữ liệu |
|  | compQuantDesc |  |
|  | dataQualMeasure |  |
|  | mathDesc | Số các đối tượng trong tập dữ liệu chia cho số các đối tượng trong thực tế rồi nhân với 100 |
|  | compMeasValue | Tỷ lệ |
|  | valType | Số thực |
|  | realibilityValue | 100 |
|  | realibilityValueUnits |  |
|  | conformConfidence |  |
|  | conformConfValue |  |
|  | conformConfValDesc |  |
|  | referenceDoc |  |
|  | dqeMethodTypelnfo |  |
|  | dqeMethodType | 2 (nội bộ trực tiếp) |
|  | dqeSamplingApplies | 3 (không áp dụng) |
|  | dqeMethodlnfo |  |
|  | dqeAssumptions |  |
|  | dqeProcAlgorithm | So sánh hình ảnh sốcây trong nguồn với tập dữ liệu |
|  | dqeParamlnfo |  |
|  | dqeParamDefinition |  |
|  | dqeParamValues |  |
|  | dqeParamDomain |  |
|  | dqeFulllnspectMetho |  |
|  | dqeFulllnspecType | Đếm số cây |
|  | dqeltemDesc | Số cây trong mỗi thông số kỹ thuật sản phẩm |
|  | referenceDoc |  |
|  | dqeSampleMethod |  |
|  | dqeSamplingSchem |  |
|  | dqeltemDescription |  |
|  | dqeLotDescription |  |
|  | dqeSamplingRation |  |
|  | dqeDeductiveSourc |  |
|  | dqeDeductRefDocs |  |
|  | referenceDoc |  |
|  | aggSourceValues |  |
| aggResult |  |
|  | aggValueDomain |  |
|  | aggMeasureValue |  |
|  | aggErrorStat |  |
|  | aggQEPreport |  |
|  | qepOtherDesc |  |

Hình G.7 – Báo cáo đánh giá chất lượng theo ISO 19114:2003, Phụ lục I

| addQualityReport |  |
| --- | --- |
|  | reportldentification | Quality Report of Example in this annex |
|  | reportScope | Dataset |
|  | compQuantDesc |  |
|  | dataQualMeasure |  |
|  | mathDesc | Number of items in dataset divided by number of items in universe of discourse multiplied by 100 |
|  | compMeasValue | ratio |
|  | valType | real |
|  | realibilityValue | 100 |
|  | realibilityValueUnits |  |
|  | conformConfidence |  |
|  | conformConfValue |  |
|  | conformConfValDesc |  |
|  | referenceDoc |  |
|  | dqeMethodTypelnfo |  |
|  | dqeMethodType | 2 (direct internal) |
|  | dqeSamplingApplies | 3 (not applicable) |
|  | dqeMethodlnfo |  |
|  | dqeAssumptions |  |
|  | dqeProcAlgorithm | Compare visual count of trees in source with dataset |
|  | dqeParamlnfo |  |
|  | dqeParamDefinition |  |
|  | dqeParamValues |  |
|  | dqeParamDomain |  |
|  | dqeFulllnspectMetho |  |
|  | dqeFulllnspecType | Count of trees |
|  | dqeltemDesc | Trees per product specification |
|  | referenceDoc |  |
|  | dqeSampleMethod |  |
|  | dqeSamplingSchem |  |
|  | dqeltemDescription |  |
|  | dqeLotDescription |  |
|  | dqeSamplingRation |  |
|  | dqeDeductiveSourc |  |
|  | dqeDeductRefDocs |  |
|  | referenceDoc |  |
|  | aggSourceValues |  |
| aggResult |  |
|  | aggValueDomain |  |
|  | aggMeasureValue |  |
|  | aggErrorStat |  |
|  | aggQEPreport |  |
|  | qepOtherDesc |  |

Figure G.7 – Quality Evaluation Report according to ISO 19114:2003, Annex I

| Phụ lục H (tham khảo) Ví dụ về kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp | Annex H (informative) Example of an aggregated data quality result |
| --- | --- |
| H.1 Giới thiệu Các thông tin trong ví dụ này dựa trên các kỹ thuật sử dụng trong công nghiệp tư nhân ở châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á. Mục tiêu của các ví dụ được mô tả là để minh họa các kỹ thuật về đo lường và kết hợp chính xác theo chủ đề, sự đầy đủ và chính xác vị trí trong một tập dữ liệu đường. Ví dụ này là chỉ quan tâm đến lập báo kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp. Không có so sánh với một mức độ chất lượng phù hợp khác | H.1 Introduction The information in this example is based on techniques in use in private industry in Europe, North America and Asia. The objective of the example described is to illustrate the techniques of the measurement and aggregation of thematic accuracy, completeness and positional accuracy in a road-based dataset. This example is concerned only with reporting an aggregated data quality result. No comparison with a conformance quality level is made. |
| H.2 Mô tả tập dữ liệu H.2.1 Trình bày thế giới thực Thế giới thực được trình bày trong hình H.1. mà cũng mô tả một mảnh được vẽ từ dữ liệu đầy đủ của dữ liệu đường bộ. Khu vực hình chữ nhật được tô bóng ở lưới vuông B-2 đại diện cho các đơn vị lấy mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên để được kiểm tra. | H.2 Dataset description H.2.1 Real world representation The real world is represented by Figure H.1. which also depicts a lot drawn from the full dataset of road-based data. The shaded rectangular area at grid square B-2 represents the randomly selected sampling unit to be tested. |

Hình H.1 — Mảnh được lựa chọn ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu đầy đủ và đơn vị lấy mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên (hình chữ nhật bóng mờ tối hơn)

Figure H.1 — Randomly selected lot from full data base and randomly selected sampling unit (darker shaded rectangle)

| H.2.2 Thông số kỹ thuật sản phẩm Mặc dù viết tắt cho mục đích của ví dụ này, thông số kỹ thuật sản phẩm xác định mô hình thế giới thực mô phỏng được đưa ra trong hình H.2. Thông số kỹ thuật với những quy định được coi là quan trọng đối với sản phẩm. | H.2.2 Product specification Although abbreviated for the purpose of this example, the product specification defining the universe of discourse is given in Figure H.2. The specification describes those rules that are considered important to the product. |
| --- | --- |
| Quy tắc rút thông số kỹ thuật sản phẩm - Tất cả các con đường phải được bao hàm trong cơ sở dữ liệu - Tất cả các con đường nên được đặt tên. - Hướng đi của tất cả các đường phố sẽ được chỉ ra. - Tất cả các đối tượng thủy văn nên được tính đến. |

Hình H.2 – Ví dụ về đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Rules from product specification All roads should be included. All roads should be named. Direction of flow of all one way streets shall be indicated. All hydrographic features should be included.

Figure H.2 – Example of product specification

| H.3 Mô hình thế giới thực Mô hình thế giới thực được thể hiện trong hình H.3. Vì các mục đích của ví dụ này, đây cho một hình ảnh tham khảo về thực tế dựa vào đó các nội dung của dữ liệu sẽ được so sánh. | H.3 Universe of discourse The universe of discourse is represented in Figure H.3. For purposes of this example, this provides a graphic reference of the reality against which the contents of the dataset will be compared. |
| --- | --- |

CHÚ THÍCH Mũi tên chỉ hướng lưu lượng giao thông một chiều, không có mũi tên chỉ hướng lưu lượng giao thông hai chiều

Hình H.3 – Trình bày đồ họa của mô hình thế giới thực

Note   Arrow indicates direction of traffic flow; no arrow indicates two-way traffic flow

Figure H.3 — Graphic presentation of the universe of discourse

| H.4 Tập dữ liệu Nội dung của tập dữ liệu được thể hiện trong hình H.4. Đường nhiều chấm chỉ ra những nơi mà các lỗi đã được phát hiện, nghĩa là dữ liệu không phù hợp với thực tế. Một số kiểu lỗi được ghi chú ở đây. Bảng H.1 xác định các lỗi và các kiểu lỗi. | H. 4 Dataset The content of the dataset is represented in Figure H.4. The dotted lines indicate places where errors were detected, i.e., the dataset did not agree with reality. Several types of errors are noted here. Table H.1 identifies the errors and their types. |
| --- | --- |

Hình H.4 Trình bày đồ họa về nội dung tập dữ liệu.

Figure H.4 — Graphic representation of the dataset contents

Bảng H.1 — Các kiểu lỗi được phát hiện và các thành phần phụ chất lượng dữ liệu điển hình mà theo đó kết quả chất lượng có thể được báo cáo

| Phát hiện các kiểu lỗi | Thành phần | Thành phần phụ mà theo đó lỗi được báo cáo |
| --- | --- | --- |
| Các con đường không tồn tại, ví dụ như Green Street | Bao hàm tính hoàn thiện | tính đầy đủ |
| Tên đường không đúng, ví dụ, 1st Road | Sự chính xác chuyên đề | Đúng thuộc tính chất lượng |
| Một phần đường bị mất, ví dụ, Straight Street | Sự ổn định về mặt logic | Sự ổn định về Topo |
| Mất dữ liệu thuộc tính, ví dụ, Short Street flow arrow | Sự chính xác chuyên đề | Đúng thuộc tính chất lượng a |
| a Nếu các quy tắc về cơ sở dữ liệu được đưa ra trong đặc điểm kỹ thuật sản phẩm đòi hỏi hướng lưu lượng giao thông luôn luôn có lối đi vào, chẳng hạn như một chiều hoặc hai chiều, các lỗi được đánh giá không đầy đủ, tuy nhiên, nếu chỉ có một lối đi vào, nó được đo chính xác theo chủ đề. |

Table H.1 — Error types detected and typical data quality subelements under which quality results may be Reported

| Error types detected | Element | Subelement under which error is reported |
| --- | --- | --- |
| Roads that do not exist, e.g., Green Street | Completeness | Commission |
| Incorrect road names, e.g., 1st Road | Thematic accuracy | Qualitative attribute correctness |
| Missing part of road, e.g., Straight Street | Logical consistency | Topological consistency |
| Missing attribute data, e.g., Short Street flow arrow | Thematic accuracy | Qualitative attribute correctness a |
| a If the rules for the database given in the product specification requires the flow direction field to always have an entry, such as one-way or two way traffic flow, the error is measured as an omission, however, if only an entry is required, it is measured as thematic correctness. |

| H. 5 Tổng hợp các kết quả đánh giá và lập báo cáo Bảng thông báo lỗi được chuẩn bị để hiển thị số lượng các lỗi thường gặp phải và cách chúng được phân loại theo một thủ tục thường được sử dụng trong ngành công nghiệp cơ sở dữ liệu đường. Ví dụ cụ thể gán trọng số cho từng loại lỗi. Tổng trọng số tương đương với 100 phần trăm. Kết quả là giá trị có tính đến trọng số được coi là chất lượng của tập dữ liệu. Bảng H.2 cho thấy một ví dụ về tính toán kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp. Một mục được định nghĩa là một đoạn đường được giới hạn bởi các điểm giao cắt với các tuyến đường khác hoặc các ranh giới của đơn vị mẫu. | H. 5 Aggregation of evaluation results and reporting An error table is prepared to show the number of errors encountered and how they are classified according to a typical procedure used in the road database industry. The particular example procedure assigns weights to each error type. The sum of the weights equals 100 percent. The resulting weighted value is considered to be the quality of the dataset. Table H.2 shows an example of calculating an aggregated data quality result. An item is defined as a road segment which is bounded by intersection points with the other roads or boundaries of the sample unit. |
| --- | --- |

Bảng H.2 — Ví dụ về tính toán kết quả đánh giá chất lượng tổng hợp

| Đối tượng | Số các mục trong mảnh | Số các mục không phù hợp | Tỷ lệ không phù hợp | Tỷ lệ chính xác (được xác định như là 1-tỷ lệ) | Trọng lượng | Giá trị trọng lượng (tỷ lệ chính xác x trọng lượng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đoạn đường | 19 |  |  |
| Không đúng |  | 1 |  |
| hỏng |  | 0 | 4/19 | 0,79 | 50% | 0,39 |
| Dư thừa |  | 3 |  |
| Tên phố |  |  |  |
| Tên cơ sở | 19 | 5 | 5 / 19 | 0,74 | 15% | 0,11 |
| Hướng đi | 19 | 1 | 1 / 19 | 0,95 | 25% | 0,23 |
| Thủy văn | 1 | 0 | 0 / 1 | 1,00 | 10% | 0,10 |
| Kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp (được xác định như là tổng của tỉ lệ chính xác trọng lượng x 100) | 84% |

Table H.2 — Example of computation of an aggregated quality evaluation result

| Feature | Number of items in lot | Number of nonconforming items | Ratio of nonconforming | Accuracy Proportion (defined as 1-ratio) | Weights | Weighted value (accuracy proportion x weight) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Road segment | 19 |  |  |
| incorrect |  | 1 |  |
| missing |  | 0 | 4/19 | 0,79 | 50% | 0,39 |
| excess |  | 3 |  |
| Street Name |  |  |  |
| base name | 19 | 5 | 5 / 19 | 0,74 | 15% | 0,11 |
| Direction of travel | 19 | 1 | 1 / 19 | 0,95 | 25% | 0,23 |
| Hydrography | 1 | 0 | 0 / 1 | 1,00 | 10% | 0,10 |
| Aggregated data quality result (defined as sum of weighted accuracy proportion x 100) | 84% |

| Phụ lục I (quy định) Lập báo cáo thông tin chất lượng trong một thông báo đánh giá chất lượng | Annex I (normative) Reporting quality information in a quality evaluation report |
| --- | --- |
| I.1 Giới thiệu Phụ lục này mô tả nội dung chi tiết của báo cáo đánh giá chất lượng định lượng. Báo cáo đánh giá chất lượng cung cấp các chi tiết về kết quả chất lượng và thủ tục được sử dụng để tính toán chúng hơn là được ghi lại trong siêu dữ liệu. Bảng I.1 của phụ lục này cung cấp một hình ảnh của các mối quan hệ lồng nhau của nội dung thông báo đánh giá chất lượng. | Introduction This annex describes the content of a detailed quantitative quality evaluation report. The quality evaluation report provides more detail about the quality results and the procedures used to compute them than is recorded in metadata. Table I.1 of this annex provides a graphic of the nested relationships of the quality evaluation report content. |
| I.2 Các thành phần của báo cáo đánh giá chất lượng Tiêu đề cột của bảng và mã số bảng trong Bảng I.1 là: Số dòng của bảng cung cấp tham khảo cho từng mục trong bảng và được sử dụng trong cột miền để chỉ ra phạm vi các thành phần của mục này trong bảng. Tên tên thành phần thông báo. Định nghĩa/nội dung xác định các mục hoặc mô tả nội dung của mục. Nghĩa vụ/điều kiện đưa ra các yêu cầu về thông báo mục hoặc điều kiện theo đó mục được yêu cầu. Có ba mã số nghĩa vụ: bắt buộc (M) biểu thị một mục được yêu cầu. điều kiện (C) yêu cầu nhập vào khi điều kiện được thỏa mãn. tùy chọn (O) nhập vào là tùy chọn Xuất hiện tối đa (xuất hiện tối đa) số lần tối đa mục này có thể xuất hiện trong miền của một mục cấp trên. Nhập một số nguyên cho biết số lần, và N cho biết nhiều như mong muốn. Kiểu dữ liệu phần thông báo, văn bản, thực thể, hoặc khi không được áp dụng, một dấu "-" được hiển thị. Miền với mỗi thành phần của báo cáo, tên miền xác định các giá trị cho phép hoặc sử dụng các dạng văn bản. Dạng văn bản chỉ ra rằng không có hạn chế đối với dữ liệu nhập vào. Mã số nguyên cơ sở được sử dụng để đại diện cho các giá trị trong lĩnh vực hạn chế miền (đóng). | Quality evaluation report components The table column heading and table codes in Table I.1 are: Table line number provides a reference for each item in the table and is used in domain column to show range of this item’s components in the table. Name report element name. Definition/content defines the item or describes the content of the item. Obligation/condition gives requirements for reporting the item or the conditions under which the item is required. There are three obligation codes: mandatory (M) denotes an is required entry. conditional (C) entry required when the stated condition is satisfied. optional (O) entry is optional Maximum occurrences (max occur) maximum times this item can occur within a superior item’s domain. An integer entry indicates that number of times, and N indicates as many as desired. Data type report section, text, entity, or when not applicable, a “-“ is shown. Domain for each report element, the domain specifies the values allowed or the use of free text. Free text indicates that no restrictions are placed on the content of the entry. Integer-based codes shall be used to represent values in restricted (closed) domains. |

Bảng I.1 — Các thành phần thông báo đánh giá chất lượng

| Số dòng | Tên | Định nghĩa / nội dung | Nghĩa vụ / điều kiện | Xuất hiện tối đa | Kiểu dữ liệu | Miền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | addQualityReport | Báo cáo đánh giá chất lượng | C / subclause 9.2 | 1 | Phần báo cáo | Lines 2 - 40 |
| 2 | reportldentification | Báo cáo thông tin nhận dạng | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 3 | reportScope | Phạm vi đánh giá tập dữ liệu trong báo cáo(ISO 19113) | O | 1 | CXây ký tựg | MD_MetadataScope <<CodeList>> |
| 4 | compQuantDesc | Mô tả bổ sung các phương pháp đánh giá định lượng về giá trị đo và hạn chế của chúng | M | 1 | Phần báo cáo | Dòng 5 - 14 |
| 5 | dataQualMeasure | Thông tin định nghĩa về giá trị của phép đo và phạm vi đối tượng đánh giá dữ liệu | M | 1 | Phần báo cáo | Dòng 6 - 10 |
| 6 | mathDesc | Mô tả toán học chất lượng dữ liệu | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 7 | compMeasValue | Giá trị đo chất lượng được áp dụng | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 8 | valType | Đơn vị đo chất lượng dữ liệu | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 9 | realibilityValue | Thực tế hoặc giới hạn độ tin cậy tính toán hoặc ước tính các giá trị đo chất lượng dữ lêij | O | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 10 | realibilityValueUnits | Đơn vị đo | O | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 11 | conformConfidence | Độ tin cayaj về tính đồng nhất | O | 1 | Phần báo cáo | Dòng |
|  |  |  |  |  |  | 12 - 14 |
| 12 | conformConfValue | Confidence in the conformance result. NOTE The confidence in the conformance may be such as HIGH,LOW,NONE, or 95%, or so forth | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 13 | conformConfValDesc | Đơn vị ghi giá trị độ tin cậy | M | 1 | Xây ký tự | Đơn vị giá trị hoặc kiểu giá trị |
| 14 | referenceDoc | Thông tin về tài liệu trong đó có tham chiếu đến quá trình phát triển và phương pháp đánh giá chất lượng | O | N | Class | CI_Citation |
| 15 | dqeMethodTypelnfo | Thông tin chi tiếp về phương pháp đánh giá chất lượng | M | 1 | Phần báo cáo | Dòng 16 - 37 |
| 16 | dqeMethodType | Lớp đánh giá chất lượng | M | 1 | Xây ký tự | – trực tiếp - bên ngoài – trực tiếp-nội bộ – gián tiếp |
| 17 | dqeSamplingApplied | Thông tin về kiểm tra chất lượng | M | 1 | Xây ký tự | – áp dụng lấy mẫu – kiểm tra đầy đủ – không áp dụng |
| 18 | dqeMethodlnfo | Thông tin về phương pháp đánh giá chất lượng | M | 1 | Phần báo cáo | Dòng 19 - 37 |

Table I.1 — Quality evaluation report components

| Line No. | Name | Definition / content | Obligation / condition | Max. Occur. | Data type | Domain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | addQualityReport | Quality evaluation report | C / subclause 9.2 | 1 | report section | Lines 2 - 40 |
| 2 | reportldentification | Report identification information | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 3 | reportScope | Scope of dataset evaluated in this report (ISO 19113) | O | 1 | CharacterString | MD_MetadataScope <<CodeList>> |
| 4 | compQuantDesc | Complementary description of quantitative assessment such as data quality measure values and their reliability limits | M | 1 | report section | Lines 5 - 14 |
| 5 | dataQualMeasure | Information on definition and value of data quality measure of an object data quality scope | M | 1 | report section | Lines 6 - 10 |
| 6 | mathDesc | Mathematical description of data quality measure | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 7 | compMeasValue | Values of data quality measure applied | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 8 | valType | Unit in which data quality measure value is recorded | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 9 | realibilityValue | Reliability or confidence limit valuess of the computed or estimated data quality measure value | O | 1 | CharacterString | Free text |
| 10 | realibilityValueUnits | Unit in which reliability values are recorded | O | 1 | CharacterString | Free text |
| 11 | conformConfidence | Confidence in conformance | O | 1 | report section | Lines |
|  |  |  |  |  |  | 12 - 14 |
| 12 | conformConfValue | Confidence in the conformance result. NOTE The confidence in the conformance may be such as HIGH,LOW,NONE, or 95%, or so forth | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 13 | conformConfValDesc | Unit or value type in which the confidence in conformance is recorded | M | 1 | CharacterString | ValueUnit or ValueType |
| 14 | referenceDoc | Information on documents which are referenced in developing and applying the data quality evaluation method | O | N | Class | CI_Citation |
| 15 | dqeMethodTypelnfo | Detailed information about applying the quality evaluation method | M | 1 | report section | Lines 16 - 37 |
| 16 | dqeMethodType | Quality evaluation method class | M | 1 | CharacterString | - direct-external - direct-internal - indirect |
| 17 | dqeSamplingApplied | Information on inspection strategy applied | M | 1 | CharacterString | - sampling applied - full inspection - not applicable |
| 18 | dqeMethodlnfo | Information on the data quality evaluation method | M | 1 | report section | Lines 19 - 37 |

Bảng I.1 (tiếp theo)

| Số dòng | Tên | Định nghĩa/nội dung | Nghĩa vụ / điều kiện | Xuất hiện tối đa | Kiểu dữ liệu | Miền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | dqeAssumptions | Thông tin được xây dựng dựa trên sự phát triển và ứng dụng các phương pháp đánh giá chat lượng dữ liệu | O | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 21 | dqeProcAlgorithm | Thông tin về cách thức xử lý để xác định kết quả về chất lượng dữ liệu | M | 1 | Xây ký tựg | Free text (if a specific computer algorithm or command is used, then its name shall be included) |
| 22 | dqeParamlnfo | Thông tin vè các tham số sử dụng trong đánh giá chất lượng dữ liệu | O | N | Phần báo cáo | Dòng 23 - 37 |
| 23 | dqeParamDefinition | Thông tin định nghĩa các tham số | M | 1 | Xây ký tự | Free text, e.g., weight value of each aggregate data quality measure |
| 24 | dqeParamValues | Giá trị tham số sử dụng trong phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 25 | dqeParamDomain | Đơn vị ghi cho các tham số này | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 26 | dqeFullInspecMethod | Thông tin về phương pháp kiểm tra đầy đủ | C / áp dụng kiểm tra đầy đủ | 1 | Xây ký tự | Dòng 27 - 29 |
| 27 | dqeFullInspecType | Thông tin về phương pháp kiểm tra đủ và mô tả quá trình thực hiện | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 28 | dqeltemDescription | Thông tin về một mục được định nghĩa như thế nào | M | 1 | Xây ký tựg | Dạng văn bản |
| 29 | referenceDoc | Thông tin về tài liệu có tham khảo để áp dụng phương pháp đánh giá dữ liệu | O | N | Class | Cl_Citation |
| 30 | dqeSampleMethod | Thông tin về lấy mẫu | C / áp dụng lấy mẫu | 1 | Phần báo cáo | Dòng 31 - 37 |
| 31 | dqeSamplingScheme | Thông tin về kiểu lấy mẫu và mô tả quá trình lấy mẫu | M | 1 | Xây ký tự | Free text, e.g., simple random sampling: items are sampled from each lot. |
| 32 | dqeltemDescription | Thông tin về một mục dược định nghĩa như thế nào | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 33 | dqeLotDescription | thông tin định nghĩa một mảnh | C / áp dụng mảnh | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 34 | dqeSamplingRatio | Thông tin về số lượng mẫu trung bình được kiểm tra trong mỗi mảnh hoặc toàn bộ số mẫu đang có | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |

Table I.1 (continued)

| Line No. | Name | Definition / content | Obligation / condition | Max. Occur. | Data type | Domain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | dqeAssumptions | Information on underlying assumptions in developing and applying the data quality evaluation method | O | 1 | CharacterString | Free text |
| 21 | dqeProcAlgorithm | Information on how data is processed to determine the data quality result | M | 1 | CharacterString | Free text (if a specific computer algorithm or command is used, then its name shall be included) |
| 22 | dqeParamlnfo | Information on parameters used in the data quality evaluation method | O | N | report section | Lines 23 - 37 |
| 23 | dqeParamDefinition | Information on the definition of parameter used | M | 1 | CharacterString | Free text, e.g., weight value of each aggregate data quality measure |
| 24 | dqeParamValues | Value of parameter used in the data quality evaluation method | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 25 | dqeParamDomain | Unit in which the parameter value is recorded | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 26 | dqeFullInspecMethod | Information on full inspection method | C / full inspection applied | 1 | Report section | Lines 27 - 29 |
| 27 | dqeFullInspecType | Information on the type of full inspection and description of the procedure | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 28 | dqeltemDescription | Information on how items are defined | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 29 | referenceDoc | Information on documents which are referenced in developing, applying the data quality evaluation method | O | N | Class | Cl_Citation |
| 30 | dqeSampleMethod | Information on sampling method | C / sampling applied | 1 | report section | Lines 31 - 37 |
| 31 | dqeSamplingScheme | Information on the type of sampling scheme and description of the sampling procedure | M | 1 | CharacterString | Free text, e.g., simple random sampling: items are sampled from each lot. |
| 32 | dqeltemDescription | Information on how items are defined | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 33 | dqeLotDescription | Information on how lots are defined | C / lot applied | 1 | CharacterString | Free text |
| 34 | dqeSamplingRatio | Information on how many samples on average are extracted for inspection from each lot or population | M | 1 | CharacterString | Free text |

Bảng I.1 (tiếp theo)

| Số dòng | Tên | Định nghĩa/ nội dung | Nghĩa vụ/ điều kiện | Xuất hiện tối đa | Kiểu dữ liệu | Miền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | dqeDeductiveSource | Thông tin về loại dữ liệu nguồn cũng như phương pháp xử lý | C / áp dụng phương pháp suy luận | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản, ví dụ. nguồn gốc và cách sử dụng phạm vi chất lượng dữ liệu |
| 36 | dqeDeductRefDocs | Nhận dạng nguồn dữ liệu được sử dụng | M | N | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 37 | referenceDoc | Thông tin về các tài liệu tham khảo trong quá trình phát triển ứng dụng phương phá | O | N | Lớp | CI_Citation |
| 38 | aggSourceValues | Thông tin về các thành phần dữ liệu sử dụng và nguồn dữ liệu nào được tổng hơp để xác định tính phù hợp và chất lượng dữ liệu | C /Tính toán kết quả tổng hợp | N | Phần báo cáo | Dòng 39 - 44 |
| 39 | aggResult | Mô tả dữ liệu như một thông tin định tính | M | 1 | Phần báo cáo | Dòng 40 - 44 |
| 40 | aggValueDomain | Đơn vị mà các giá trị định lượng ghi được | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản, ví dụ., mét, km |
| 41 | aggMeasureValue | Giá trị đo sử dụng | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản |
| 42 | aggErrorStat | Kiểu thống kê | M | 1 | Xây ký tự | Dạng văn bản, e.g., RMS |
| 43 | Ngày-giờ | Ngày- giờ dữ liệu được tính toán | O | 1 | Thời gian | ISO 19108 |
| 44 | aggQEPreport | Con trỏ vào báo cáo chất lượng dữ liệu | O | 1 | Lớp | CI_Citation |
| 45 | qepOtherDesc | Thông tin quan trọng bao gồm kết quả trực tiếp để thiết lập giá trị đo chất lượng dữ liệu và mức độ tương thích của dữ liệu | O | N | Xây ký tự | Dạng văn bản |

Table I.1 (continued)

| Line No. | Name | Definition / content | Obligation / condition | Max occur | Data type | Domain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | dqeDeductiveSource | Information on what data are used as sources in deductive evaluation method | C / deductive method applied | 1 | CharacterString | Free text, e.g. lineage and usage of the data quality scope |
| 36 | dqeDeductRefDocs | Identification of source documents used as basis for deduction | M | N | CharacterString | Free text |
| 37 | referenceDoc | Information on documents which are referenced in developing and applying the data quality evaluation method | O | N | Class | CI_Citation |
| 38 | aggSourceValues | Information on which component | C / | N | report section | Lines |
|  |  | datasets are used and what data | aggregation |  |  | 39 - 44 |
|  |  | quality measures are aggregated | result |  |  |  |
|  |  | for determining the data quality measure value and conformance | computed |  |  |  |
| 39 | aggResult | Description of the value as a quantitative result | M | 1 | report section | Lines 40 - 44 |
| 40 | aggValueDomain | Unit in which the quantitative value is recorded | M | 1 | CharacterString | Free text, e.g., metres, kilometers |
| 41 | aggMeasureValue | Value of measure applied | M | 1 | CharacterString | Free text |
| 42 | aggErrorStat | Type of the statistic | M | 1 | CharacterString | Free text, e.g., RMS |
| 43 | dateTime | Data and time when the value was computed | O | 1 | DateTime | ISO 19108 |
| 44 | aggQEPreport | A pointer to an quality evaluation report | O | 1 | Class | CI_Citation |
| 45 | qepOtherDesc | Additional information, including intermediate results, that is considered important when estimating data quality measure values and determining conformance | O | N | CharacterString | Free text |

| Phụ lục J (tham khảo) Tổng hợp các kết quả chất lượng dữ liệu | Annex J (informative) Aggregation of data quality results |
| --- | --- |
| J.1 Giới thiệu Chất lượng của một tập dữ liệu có thể được trình bày bởi một hoặc nhiều kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp (ADQR). Các ADQR tổng hợp kết quả chất lượng từ việc đánh giá chất lượng dữ liệu dựa trên các thành phần chất lượng dữ liệu khác nhau, các thành phần phụ chất lượng dữ liệu khác nhau và / hoặc phạm vi chất lượng dữ liệu. Các điều khoản phụ tiếp theo của phụ lục này là ví dụ về các phương pháp có thể được sử dụng để sản xuất một ADQR. Trong khi những ví dụ cho thấy tính toán sử dụng các giá trị Boolean, chúng không nhất thiết phải là Boolean. Một kết quả chất lượng dữ liệu có thể là định lượng và thể hiện bằng một giá trị số hoặc giá trị Boolean. Một tập dữ liệu có thể được coi là một chất lượng tổng hợp được chấp nhận mặc dù một hoặc nhiều kết quả chất lượng dữ liệu riêng không chấp nhận. Trong mọi trường hợp, dự định về kết quả tổng hợp phải được làm rõ. Khi ADQR có thể khó hiểu một cách đầy đủ, dự định về kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp nên được hiểu trước khi đưa ra kết luận dựa trên kết quả chất lượng dữ liệu tổng hợp về chất lượng của các tập dữ liệu. Điều 8 của Tiêu chuẩn Quốc tế này mô tả báo cáo để tổng hợp kết quả chất lượng dữ liệu. | J.1 Introduction Quality of a dataset may be represented by one or more aggregated data quality results (ADQR). The ADQR combines quality results from data quality evaluations based on different data quality elements, data quality subelements and/or data quality scopes. The following subclauses of this annex are examples of methods that may be used for producing an ADQR. While the examples show computation using Boolean values, they do not have to be Boolean. A data quality result may be quantitative or qualitative and represented by a numeric or Boolean value. A dataset may be deemed to be of an acceptable aggregate quality even though one or more individual data quality results fails acceptance. In any case, the meaning of the aggregate result must be made clear. As the ADQR may be difficult to fully understand, the meaning of the aggregate data quality result should be understood before drawing conclusions based on aggregate data quality results for the quality of the dataset. Clause 8 of this International Standard describes reporting requirements for aggregate data quality results. |
| J. 2 100% chấp nhận/không chấp nhận Mỗi kết quả chất lượng dữ liệu liên quan đến việc tính toán được đưa ra một giá trị Boolean v một (1) nếu nó chấp nhận và là số (0) nếu nó không chấp nhận. Chất lượng tổng hợp được xác định bởi phương trình, ADQ = v1 x v2 x v3 x . . . x vn trong đó n là số lượng khung đo lường chất lượng dữ liệu. Nếu ADQR = 1, sau đó chất lượng tập dữ liệu tổng thể được thực hiện đầy đủ, do đó được chấp nhận. Nếu ADQR = 0, nó được coi là không phù hợp, do đó không được chấp nhận. Kỹ thuật này không cung cấp kết quả cho biết vị trí hoặc tầm quan trọng của sự không phù hợp. | J.2 100% pass/fail Each data quality result involved in the computation is given a Boolean value v of one (1) if it passed and zero (0) if it failed. The aggregate quality is determined by the equation, ADQ = v1 x v2 x v3 x . . . x vn where n is the number of data quality measurement frames. If ADQR = 1, then the overall dataset quality is deemed to be fully conforming, hence pass. If ADQR = 0, then it is deemed non-conforming, hence fail. The technique does not provide a result that indicates location or magnitude of the non-conformance. |
| J.3 chấp nhận/không chấp nhận trọng số Mỗi kết quả chất lượng dữ liệu liên quan đến việc tính toán được đưa ra một giá trị Boolean v (1) nếu nó chấp nhận và là số (0) nếu nó không chấp nhận. Dựa trên ý nghĩa về mục đích của sản phẩm, giá trị trọng số w giữa 0,0 và 1,0, bao gồm, được gán cho mỗi kết quả chất lượng dữ liệu. Tổng của tất cả các trọng số phải bằng 1,0. Lựa chọn trọng sô là một quyết định chủ quan được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc người dùng dữ liệu. Lý do về quyết định của nhà sản xuất dữ liệu nên được báo cáo như là một phần của kết quả. Chất lượng tổng hợp được xác định bởi phương trình, ADQR = v1 x w1 + v2 x w2 + v3 x w3 + . . . + vn x wn với n là số thứ tự Kỹ thuật này không cung cấp một giá trị độ lớn cho thấy các thể hiện mức phù hợp của một tập dữ liệu với thế giới thực cũng như đo độ phù hợp này. Kỹ thuật này không cung cấp một giá trị định lượng cho biết sự xuất hiện phù hợp hoặc không phù hợp. | J.3 Weighted pass/fail Each data quality result involved in the computation is given a Boolean value v of one (1) if it passed and a zero (0) if it failed. Based on the significance to the purpose of the product, a weight value w between 0,0 and 1,0, inclusive, is assigned to each data quality result. The total of all the weights should equal 1,0. The choice of weights is a subjective decision made by the data producer or user. The reason for the data producer’s decision should be reported as part of the result. The aggregate quality is determined by the equation, ADQR = v1 x w1 + v2 x w2 + v3 x w3 + . . . + vn x wn where n is the number of data quality measurement frames. This technique does provide a magnitude value indicating how close a dataset is to full conformance as measured. The technique does not provide a quantitative value that indicates where conformance or non-conformance occurs. |
| J.4 tập con về đầy đủ các kết quả cho mục đích sản phẩm Kỹ thuật này là sự thay đổi của phương pháp 100% chấp nhận/không chấp nhận và trọng số chấp nhận/không chấp nhận. Một tập hợp các kết quả chất lượng dữ liệu liên quan đến việc tính toán được lựa chọn từ kết quả chất lượng dữ liệu được tạo ra trong quá trình đánh giá chất lượng dữ liệu đầy đủ. Tập con trình bày về kết quả chất lượng dữ liệu được coi là quan trọng đối với mục đích của sản phẩm. Kỹ thuật này có thể được sử dụng khi có nhiều thành phần chất lượng dữ liệu đã được đo hơn là cần thiết để đáp ứng thông số kỹ thuật sản phẩm và / hoặc mục đích sản phẩm. Chất lượng tổng hợp được xác định bằng cách áp dụng 100% chấp nhận/không chấp nhận, có tính đến trọng số, hoặc một số kỹ thuật đánh giá tổng hợp khác về các tập hợp con của kết quả khung đo lường chất lượng dữ liệu. Khi kỹ thuật này được áp dụng, xác định các khung đo lường chất lượng dữ liệu được lựa chọn là thành viên của nhóm nên được ghi chép. | J.4 Subset of results sufficient for product purpose This technique is a modification of the 100% pass/fail and the weighted pass/fail methods. A subset of data quality results involved in the computation is selected from data quality results produced during the full data quality evaluation. The subset represents data quality results considered significant to the purpose of the product. This technique may be used when more data quality elements have been measured than are needed to meet the product specification and/or purpose. The aggregate quality is determined by applying the 100% pass/fail, the weighted pass/fail, or some other aggregate evaluation technique to the subset of data quality measurement frame results. When this technique is applied, the identity of the data quality measurement frames selected as members of the subset should be documented. |
| J.5 giá trị tối đa /tối thiểu Mỗi kết quả chất lượng dữ liệu được đưa ra một giá trị v dựa trên tầm quan trọng của kết quả chất lượng dữ liệu với mục đích của sản phẩm. Lý do về quyết định của nhà sản xuất dữ liệu nên được báo cáo như là một phần của kết quả chất lượng dữ liệu. Chất lượng tổng hợp được xác định theo một trong hai phương trình, ADQR = max.(vi, i = 1. . . n ) hoặc ADQR = min.(vi, i = 1. . . n ) Trong đó n là số lượng khung đo lường chất lượng dữ liệu. Kỹ thuật này không cung cấp giá trị độ lớn cho thấy khoảng cách giữa một tập dữ liệu là hoàn toàn phù hợp khi đo, nhưng chỉ trong các đối tượng của khung dữ liệu đo lường chất lượng trình bày là tối đa hoặc tối thiểu. Kỹ thuật này không cung cấp một giá trị định lượng cho biết sự xuất hiện phù hợp hoặc không phù hợp khi khung đo lường chất lượng dữ liệu được chọn là thông báo cùng với các ADQR. Tuy nhiên, kiểu ADQR này nói rất ít về tầm quan trọng của kết quả chất lượng dữ liệu khác. | J.5 Maximum/minimum value Each data quality result is given a value v based on the significance of a data quality result to the purpose of the product. The reason for the data producer’s decision should be reported as part of the dataset’s quality result. The aggregate quality is determined by either of the two equations, ADQR = max.(vi, i = 1. . . n ) or ADQR = min.(vi, i = 1. . . n ) where n is the number of data quality measurement frames measured. The technique does provides a magnitude value indicating how close a dataset is to full conformance as measured, but only in terms of the data quality measurement frame represented by the maximum or minimum. The technique does provide a quantitative value that indicates where conformance or non-conformance occurs when the selected data quality measurement frame is reported along with the ADQR. However, this type of ADQR tells little about the magnitude of the other data quality results. |

| Tài liệu tham khảo [1] ISO 2859 (tất cả các phần), thủ tục lấy mẫu để kiểm tra bằng các thuộc tính [2] ISO 3534-2: —, Thống kê - Từ vựng và biểu tượng - Phần 2: Thống kê ứng dụng [3] ISO 3951-1: —, thủ tục lấy mẫu và biểu đồ để kiểm tra bởi các biến — Phần 1: Thông số kỹ thuật về kế hoạch lấy mẫu đơn được lập chỉ số bằng cách giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra lot-by-lot cho một đặc tính chất lượng và AQL duy nhất [4] ISO 8601:2000, các thành phần dữ liệu và định dạng trao đổi — trao đổi thông tin — Trình bày về thời gian [5] ISO 9001:2000, Hệ thống quản lý chất lượng — Các yêu cầu [6] ISO 11404:1996, Công nghệ thông tin — Ngôn ngữ lập trình, môi trường và giao diện phần mềm hệ thống — kiểu dữ liệu ngôn ngữ độc lập [7] ISO 19108:2002, Thông tin địa lý — Lược đồ thời gian | Bibliography ISO 2859 (all parts), Sampling procedures for inspection by attributes ISO 3534-2: —1, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics ISO 3951-1: —2 Sampling procedures and charts for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL ISO 8601:2000, Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times ISO 9001:2000, Quality management systems — Requirements ISO 11404:1996, Information technology — Programming languages, their environments and system software interfaces — Language-independent datatypes [7] ISO 19108:2002, Geographic information —Temporal schema |
| --- | --- |

# Text boxes

DỰ THẢO 3

Các phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu

Phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu trực tiếp

Phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu gián tiếp

Phương pháp đánh giá trong

Phương pháp đánh giá ngoài

Quality evaluation methods

Direct evaluation method

Indirect evaluation method

Internal

External